# 植物性食品中硒的形态分析方法的建立

### 论文摘要

硒是人体必需的微量营养元素之一,虽然其在环境和植物体中的含量很小,但它对人体有着巨大的生物功效。由于硒的生物有效性和致毒性都与其形态密切相关,现在常用总硒含量来评价其营养性和毒性存在较大不足,因此建立硒的分析方法并推广应用十分必要。本研究就是要以生物中最常见的四种硒形态为基础,建立用HPLC-HG-AFS联用测定植物性食品中硒形态的方法。本项研究的主要特点和成果有：1.研究对象具有很强的代表性。根据硒本身的营养性、毒性特点以及植物对硒的吸收特点等因素,将植物性食品按植物的科属分类,选择十字花科、百合科、豆科等植物性食品进行分析,并在条件允许的情况下对尽可能多的样品进行分析测定。2.确立了比较适宜的硒形态分析提取方法。通过对比测试分析,在沸水浴提取、高氯酸乙醇提取、甲醇水提取、酶提取四种前处理方法中,以甲醇水提取的提取效率较高。3.在本实验条件下,建立了仪器分析的最佳条件。对仪器分析中每一个参数进行了样品检测研究,提出仪器的最佳试验参数为：HPLC部分（流动相为60 mmol/L的（NH4）2HP04,其pH为5.5）,HG部分（还原剂为1.5%（m/v）的KBH4+0.5%KOH （m/v）+0.1%KI,载流为15%的盐酸）,AFS部分（硒空心阴极灯灯电流为45 mA,光电倍增管负高压为300 V,载气流速为400 mL/min,屏蔽气流速为900 mL/min）。4.经可靠性分析认为提出的检测方法准确可靠。对所建立的方法进行了方法检出限、回收率、精密度等试验,四种形态硒的检出限分别为SeCys6.29-6.46μg/L, Se（Ⅳ）5.46-5.57μg/L, SeMet17.15-17.99μg/L, Se（Ⅵ）7.56-7.90μg/L;用某一浓度的混标连续进样7次,四种形态硒的保留时间和峰面积的相对标准偏差分别为：SeCys 0.6%、2.6%, Se（Ⅳ） 0.1%、2.6%, SeMet0.8%、2.5%, Se（Ⅵ）0.2%、4.7%;四种形态硒的峰面积和其浓度呈现良好的线性关系,相关系数均大于0.999。5.开展了新方法的应用研究。将建立的方法对尽可能多的植物性食品中硒进行测试,结果表明,不同样品中不同形态硒的分离效果良好,部分号称富硒的食品名不符实,其硒含量是很低的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 缩略语表

- 1 绪论

- 1.1 硒在环境中的分布

- 1.1.1 硒在地壳和土壤中的分布

- 1.1.2 大气中硒的含量

- 1.1.3 水体中硒的含量以及环境中主要的硒化合物

- 1.1.4 植物中硒的含量

- 1.1.5 硒在人体内的分布及其吸收和代谢

- 1.1.6 硒生物功能的二重性

- 1.1.7 部分地区居民的日硒摄入量和部分食品的硒限量标准

- 1.2 硒形态分析实验中样品的保存

- 1.3 硒形态分析的前处理方法

- 1.4 不同形态硒的分离与检测方法

- 1.4.1 气相色谱分离与检测

- 1.4.2 毛细管电泳分离和检测

- 1.4.3 体积排阻色谱（SEC）

- 1.4.4 离子交换色谱（IEC）

- 1.4.5 反相高效液相色谱（RP-HPLC）

- 1.4.6 离子对色谱（IP-HPLC）

- 1.4.7 多维色谱连用技术

- 1.4.8 其他联用技术

- 1.5 讨论

- 2 课题研究背景、目的、内容及技术路线

- 2.1 研究背景

- 2.2 研究目的

- 2.3 研究内容

- 2.4 技术路线

- 3 研究对象与方法

- 3.1 引言

- 3.2 材料与方法

- 3.2.1 仪器

- 3.2.2 试剂

- 3.2.3 样品制备

- 3.2.4 总硒测定

- 3.3 结果与分析

- 3.4 讨论

- 4 仪器条件的研究与确立

- 4.1 引言

- 4.2 材料与方法

- 4.2.1 仪器

- 4.2.2 试剂

- 4.2.3 高效液相色谱分离条件的优化方案

- 4.2.3.1 流动相浓度的选择方案

- 4.2.3.2 流动相pH的选择方案

- 4.2.4 氢化物发生装置条件的优化方案

- 4.2.4.1 盐酸浓度的选择方案

- 4.2.4.2 硼氢化钾浓度的选择方案

- 4.2.5 原子荧光检测测量条件的优化方案

- 4.2.5.1 光电倍增管负高压的选择方案

- 4.2.5.2 灯电流的选择方案

- 4.2.5.3 载气流量的选择方案

- 4.2.5.4 屏蔽气流量的选择方案

- 4.3 结果与分析

- 4.3.1 高效液相色谱分离条件的优化

- 4.3.1.1 流动相浓度的选择

- 4.3.1.2 流动相pH的选择

- 4.3.2 氢化物发生装置条件的优化

- 4.3.2.1 盐酸浓度的选择

- 4.3.2.3 硼氢化钾浓度的选择

- 4.3.3 原子荧光检测测量条件的优化

- 4.3.3.1 负高压对信噪比的影响

- 4.3.3.2 灯电流对信噪比的影响

- 4.3.3.3 载气流量对信噪比的影响

- 4.3.3.4 屏蔽气流量对信噪比的影响

- 4.4 讨论

- 5 前处理方法的筛选与建立

- 5.1 引言

- 5.2 材料与方法

- 5.2.1 仪器

- 5.2.2 试剂

- 5.2.3 提取方法

- 5.2.4 方法优化方案

- 5.3 结果与分析

- 5.3.1 提取方式的选择

- 5.3.2 提取剂甲醇水体积比的选择

- 5.3.3 不同超声时间的选择

- 5.3.4 提取次数的选择

- 5.4 讨论

- 6 方法验证

- 6.1 方法的检出限

- 6.2 方法的准确度

- 6.3 方法的重现性

- 6.4 所确立方法的标准曲线

- 7 所建立的方法在植物性食品中的应用

- 7.1 前言

- 7.2 材料与方法

- 7.2.1 蔬菜样品的采集与处理

- 7.2.2 植物性食品中硒的形态分析

- 7.3 结果与分析

- 7.3.1 十字花科类植物性食品图谱

- 7.3.2 百合科类植物性食品图谱

- 7.3.3 科类植物性食品图谱

- 7.3.4 菊科和伞形花科类植物性食品的图谱

- 7.3.5 禾本科植物性食品图谱

- 7.4 小结

- 8 总结

- 8.1 检测方法的建立

- 8.2 检测方法准确性研究

- 8.3 方法的应用

- 参考文献

- 致谢

- 附录Ⅱ

### 相关论文文献

- [1].美国:食用核桃或将减少肉类摄入[J]. 中国果业信息 2017(07)

- [2].卫计委发布:取消植物性食品稀土限量标准[J]. 稀土信息 2017(05)

- [3].植物性食品原料中植酸降解代谢与控制[J]. 农村科学实验 2017(05)

- [4].植物性食品代替肉类可使美国节约大量耕地[J]. 中国食品学报 2019(08)

- [5].催人入眠的植物性食品[J]. 长寿 2008(02)

- [6].植物性食品中磷的检测方法[J]. 福建分析测试 2019(01)

- [7].湖北省居民植物性食品中铝的暴露评估[J]. 公共卫生与预防医学 2019(03)

- [8].茶叶稀土含量对植物性食品质量安全的影响[J]. 山西农经 2016(15)

- [9].植物性食品原料中单萜类化合物形成机理及生物活性综述[J]. 中国酿造 2016(06)

- [10].植物性食品中有机氯农药残留量检测的前处理方法研究[J]. 福建农业 2015(03)

- [11].黑龙江省动植物性食品农兽药使用情况调查[J]. 中国公共卫生 2009(05)

- [12].植物性食品原料中植酸降解代谢与调控[J]. 核农学报 2017(03)

- [13].植物性食品中除草剂类农药及其代谢产物的多残留检测技术及研究进展[J]. 化学分析计量 2010(02)

- [14].植物性食品中铝的质谱分析前处理方法和质控研究[J]. 食品工业 2018(01)

- [15].再见了,稀土君[J]. 茶世界 2017(04)

- [16].植物性食品原料中异黄酮形成机理及富集的影响因素[J]. 食品科学 2015(11)

- [17].植物性食品中农药残留检测技术研究进展[J]. 食品安全导刊 2018(24)

- [18].植物性食品中氰化物的测定[J]. 食品与发酵工业 2009(05)

- [19].植物性食品加工工艺学实验教学改革与实践初探[J]. 教育教学论坛 2013(18)

- [20].海外瞭望[J]. 香料香精化妆品 2019(03)

- [21].巧除藏在食物中的有害物[J]. 山西老年 2011(12)

- [22].气相色谱-串联质谱法测定植物性食品中50种农药残留[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [23].植物性食品农药残留检测中高效液相色谱——串联质谱法的应用[J]. 当代化工 2017(12)

- [24].常见植物性食品毒素概述[J]. 现代农业科技 2015(07)

- [25].植物性食品中有机氯农药残留量检测的前处理方法[J]. 现代食品 2016(05)

- [26].植物性食品中有机氯农药残留量检测的前处理方法研究[J]. 分析测试学报 2010(09)

- [27].探讨植物性食品中有机氯农药残留量检测的前处理方法[J]. 中国卫生标准管理 2015(26)

- [28].固态生物转化对植物性食品加工副产物生物活性影响的研究进展[J]. 食品与机械 2020(10)

- [29].同位素内标-超高效液相色谱-串联质谱法快速测定植物性食品中11种杀菌剂残留量[J]. 中国食品卫生杂志 2019(01)

- [30].有机磷农药残留量检测的研究进展[J]. 现代食品 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/41147aa7a50e9fe60d088e01.html