# LED三维立体显示系统的研究

### 论文摘要

近年来,随着信息的迅猛增长,普通的二维显示已经不能满足人们的需求,三维立体（Three-Dimensional,3D）显示被广泛关注,三维立体显示已经成为显示领域的新的研究方向。而LED显示屏目前已被广泛应用于各种户外的大型显示场合,因此,将三维立体显示技术应用到传统LED显示屏上,不仅利用了LED显示屏亮度高、视角大、寿命长、可视性好等优点,同时,也使得在户外观看三维立体显示成为可能。因此,本文主要进行了LED三维立体显示系统的研究工作,主要包括LED三维立体显示系统光栅设计、硬件设计以及系统软件设计。本文首先针对LED显示屏上各个像素或者各个显示单元之间出现的歪曲、倾斜等现象,导致传统的狭缝光栅很难精确对齐LED显示屏,造成3D串扰大的问题,提出了一种双面型光栅。该双面光栅由前光栅、后光栅和透明基板组成,前光栅用于立体分光,实现3D显示；后光栅则是负责保证组成LED显示屏的各个LED子像素的发光中心点在水平和垂直方向保持一致,从而有效避免了传统光栅很难精确对齐,3D串扰大的问题。本文设计并实现了LED三维立体显示硬件及软件系统,LED三维立体显示系统的硬件实现采用ARM与FPGA协同工作的构架,采用ARM处理器为后级提供3D视频源,FPGA负责实现3D视频数据的存储读写控制以及灰度控制。LED三维立体显示系统的软件系统分为ARM和FPGA两部分,ARM平台的软件主要由Boot Loader、Linux内核、LCD设备驱动程序以及Qtopia用户图形界面构成；FPGA数据处理部分包含3D数据存储控制模块和驱动电路模块两部分,每个模块又被划分成若干个子模块,采用Verilog硬件描述语言对各个子模块进行描述,通过QuartusⅡ 9.0对程序进行编译、仿真和调试。本系统利用ARM嵌入式系统代替传统PC机来提供LED视频系统的视频源,不仅使得成本降低,而且具有很高的可行性和灵活性,易于工程施工,而FPGA则具有可编程特性,用户可以采用编程的方式对FPGA进行实时地配置、更新和升级。本文基于双面光栅的LED三维立体显示系统,在分辨率为256×128的LED显示屏上成功实现了2视点的三维立体显示。以此为基础,将该设计方案应用于分辨率为1366×768的LED显示屏上,实现了5视点三维立体显示。本文对于LED三维立体显示的商业化具有重要意义。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 3D-LED国内外研究现状

- 1.2 3D-LED显示概述

- 1.2.1 3D显示技术概述

- 1.2.2 3D-LED显示屏驱动方式概述

- 1.2.3 3D-LED显示系统发展趋势

- 1.3 课题来源及研究意义

- 1.4 论文主要工作

- 第二章 3D-LED显示系统光栅设计

- 2.1 立体视觉原理概述

- 2.2 光栅3D-LED显示器

- 2.2.1 狭缝光栅基本结构与原理

- 2.2.2 狭缝光栅参数设计

- 2.2.3 多视点3D图像合成原理

- 2.3 双面光栅的设计

- 2.3.1 3D-LED显示屏像素排列方式

- 2.3.2 双面光栅基本结构与工作原理

- 2.3.3 双面光栅参数的选择

- 2.4 本章小结

- 第三章 3D-LED显示系统硬件设计

- 3.1 3D-LED显示系统硬件总体设计方案

- 3.1.1 研究目标

- 3.1.2 系统各模块主要功能

- 3.2 ARM系统硬件设计

- 3.2.1 ARM芯片的选择

- 3.2.2 电源电路

- 3.2.3 JTAG接口电路

- 3.2.4 存储器接口电路

- 3.3 FPGA硬件平台设计

- 3.3.1 FPGA芯片选择

- 3.3.2 FPGA配置电路

- 3.3.3 SRAM存储器接口电路

- 3.3.4 LED行驱动电路

- 3.4 本章小结

- 第四章 3D-LED视频控制系统软件设计

- 4.1 Boot Loader移植

- 4.2 嵌入式Linux内核移植

- 4.3 LCD驱动程序设计

- 4.3.1 LCD控制器概述

- 4.3.2 framebuffer工作原理及其操作

- 4.3.3 LCD驱动程序设计与实现

- 4.4 Qt/Embedded用户界面实现

- 4.4.1 Qt/Embedded架构与机制

- 4.4.2 Qt/Embedded应用程序设计

- 4.5 本章小结

- 第五章 FPGA数据处理模块软件设计

- 5.1 3D数据存储控制模块

- 5.1.1 读写切换子模块设计及仿真

- 5.1.2 写地址产生子模块设计及仿真

- 5.1.3 读地址产生子模块设计及仿真

- 5.1.4 读写控制子模块设计及仿真

- 5.2 驱动电路模块

- 5.2.1 TLC5902芯片介绍

- 5.2.2 灰度控制子模块设计及仿真

- 5.2.3 LED行选通子模块设计

- 5.3 结果与分析

- 5.4 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录：FPGA数据处理模块原理图

- 个人简历

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4116d09631180d69744ee792.html