# 渤海某油田油井蜡沉积控制技术研究

### 论文摘要

渤海某油田WHPA平台的3口高含蜡原油油井在生产中出现了结蜡问题,对正常生产造成了严重的影响,即便在过去加注了防蜡剂后依然存在结蜡问题,效果不理想。为了缓解该平台油井的蜡沉积问题,论文自制实验装置,通过蜡沉积实验和析蜡过程实验研究,试图找到油井蜡沉积较严重的主要原因,并提出相应的蜡控制措施。含蜡原油性质分析表明,A3、A7和A10井原油都是高含蜡原油,析蜡点较高,均超过20℃；气相色谱分析表明A3的蜡样高碳数组分比A7和A10少,其石蜡组分相对含量比A7和A10多出很多,在析蜡点以下,析出的蜡量将比A7和A10更多。蜡熔点试验表明要对油井进行热洗,其温度需在85℃以上。传统的“I”形冷指改进为“U”形冷指后,表面结蜡更均匀。用改进的冷指法和数据处理方法获得的蜡沉积速率能反映WHPA平台含蜡原油的蜡沉积基本特点。A3和A10井速率为115.2 g/m2·h,而A7井的速率为230.3g/m2·h；蜡沉积实验从宏观角度表明蜡沉积是一个动态的过程,在不同时间段其蜡沉积速率存在明显的差异。蜡沉积速率总的趋势是逐渐增长,并趋于平缓。但在第1天的增长后,第2天出现显著的下降,随后又继续增长；随着蜡沉积时间的延长,沉积物颜色也在不断的变深、变黑。利用显微图像分析系统可直接观测原油的析蜡过程,获得原油的析蜡高峰期。通过观测,可知A3、A7和A10井原油的蜡晶析出温度与析蜡高峰期分别为：36℃与12-18℃、34℃与14-22℃、38℃与12～20℃；研究发现,WHPA平台的井筒结蜡的原因主要有：一是靠近井口段时,溶解气析出带走部分热量导致温度降低,使得蜡晶析出；二是靠近井口段的环境温度较低（低于析蜡点）,导致油温高于析蜡点时依然会结蜡；三是3口井的井口温度均低于其蜡晶析出温度,增加了井筒结蜡的风险。通过对蜡控制技术的对比分析,并结合WHPA平台的实际情况,优先推荐的油井防蜡方案为：真空隔热油管与注防蜡剂联合使用；或A10井采用真空隔热油管,A3与A7井采用真空隔热油管与掺稀油联合使用。模拟计算表明,真空隔热油管能显著被动提升井口温度。推荐的清蜡方案为：注入清蜡剂、掺清蜡剂热洗或机械清蜡。通过实验筛选评价出的防蜡剂为OGW-1与LOGW-3,这两种效果均比原来的BHFL-01的效果要好。清蜡剂方案为：当蜡沉积时间较短时,使用YFJNC-05、YFJNC-04、BHFL-01或OGW-1；当蜡沉积时间较长时,使用YFJNC-05、YFJNC-04或BHFL-01。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 论文研究的目的与意义

- 1.2 蜡沉积研究现状

- 1.2.1 蜡沉积动力学模型

- 1.2.2 蜡沉积热力学模型

- 1.2.3 多相流下的蜡沉积

- 1.3 油井蜡控制技术研究现状

- 1.3.1 机械清蜡技术

- 1.3.2 加热清防蜡技术

- 1.3.3 内衬油管防蜡技术

- 1.3.4 磁防蜡技术

- 1.3.5 微生物清防蜡技术

- 1.3.6 化学清防蜡技术

- 1.3.7 声波防蜡技术

- 1.3.8 掺稀油防蜡技术

- 1.3.9 井筒隔热胶凝液技术

- 1.3.10 真空隔热油管防蜡技术

- 1.4 论文的主要内容

- 第2章 渤海某油田含蜡原油性质分析

- 2.1 油田概况

- 2.2 原油物性

- 2.3 生产现状

- 2.4 含蜡原油性质分析及实验研究

- 2.4.1 原油的粘温特性

- 2.4.2 蜡样碳数分析

- 2.4.3 蜡熔点温度试验

- 2.5 小结

- 第3章 含蜡原油蜡沉积实验研究

- 3.1 蜡沉积机理

- 3.2 蜡沉积实验方法

- 3.2.1 蜡沉积实验装置现状

- 3.2.2 实验装置设计

- 3.3 蜡沉积实验结果与分析

- 3.4 蜡沉积老化试验

- 3.5 小结

- 第4章 含蜡原油析蜡过程实验研究

- 4.1 实验系统简介

- 4.2 实验方法

- 4.3 实验结果与分析

- 4.4 小结

- 第5章 油井蜡控制技术研究

- 5.1 蜡控制技术分析

- 5.2 防蜡剂筛选评价

- 5.2.1 防蜡剂初步筛选评价

- 5.2.2 实际油样筛选评价防蜡剂

- 5.2.3 防蜡剂的防蜡过程实验分析

- 5.3 清蜡剂的筛选评价

- 5.4 真空隔热油管的隔热能力模拟计算

- 5.5 小结

- 第6章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].探析油井清防蜡剂的研究现状及发展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(23)

- [2].华庆油田某区块清防蜡剂效果评价[J]. 石化技术 2020(08)

- [3].浅谈油井清防蜡剂的研究现状及发展方向[J]. 中国设备工程 2019(12)

- [4].一种新型防蜡剂配方[J]. 化学工程师 2018(08)

- [5].一种油基清防蜡剂的复配与评价[J]. 石油化工应用 2017(07)

- [6].浅谈油井清防蜡剂的研究[J]. 化工设计通讯 2017(09)

- [7].浅谈油井清防蜡剂的研究现状及发展方向[J]. 科技与企业 2015(09)

- [8].油井清防蜡剂的发展方向研究[J]. 石化技术 2015(10)

- [9].一种高密度复合型清防蜡剂的研制与作用机理研究[J]. 应用化工 2019(09)

- [10].防蜡剂的室内研制[J]. 化学工程与装备 2018(06)

- [11].合水油田长6油藏水平井清防蜡剂研究[J]. 石油工业技术监督 2018(08)

- [12].一种油基清防蜡剂的复配与评价[J]. 化工技术与开发 2018(11)

- [13].一种乳液型清防蜡剂的研制及现场应用试验[J]. 石油化工应用 2017(09)

- [14].高凝点蜡基原油的清防蜡剂的研制[J]. 现代化工 2015(12)

- [15].对清防蜡剂中二硫化碳检测方法的探讨[J]. 化工管理 2015(18)

- [16].一种乳液型清防蜡剂的研制与现场应用[J]. 油气藏评价与开发 2015(04)

- [17].清防蜡剂的作用机理及影响因素[J]. 精细石油化工进展 2011(02)

- [18].油井清防蜡剂性能评价研究[J]. 职业技术 2013(04)

- [19].防冻乳液型清防蜡剂及其应用[J]. 油田化学 2008(02)

- [20].长庆联合站间管线添加防蜡剂后的蜡沉积特性[J]. 石油化工高等学校学报 2019(01)

- [21].关于清防蜡剂溶蜡速率在检测过程中存在的几点问题的探讨[J]. 石油工业技术监督 2014(04)

- [22].采油用清防蜡剂检测实验中影响因素探析[J]. 石油工业技术监督 2014(08)

- [23].新型清防蜡剂在柯克亚凝析气田开发中的应用[J]. 钻采工艺 2014(02)

- [24].浅析清防蜡剂在大庆油田的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(05)

- [25].柯克亚区块油基清防蜡剂研究[J]. 应用化工 2012(04)

- [26].大港滩海油田埕海二区防蜡剂及试验条件优选研究[J]. 油气田地面工程 2009(10)

- [27].分散防蜡剂室内技术评定及应用说明[J]. 化工管理 2019(17)

- [28].油井清防蜡剂的研究现状及发展[J]. 石油和化工设备 2019(10)

- [29].一种乳液型清防蜡剂的研究[J]. 应用化工 2011(05)

- [30].聚丙烯酸酯类防蜡剂的合成与性能研究[J]. 石油与天然气化工 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/411f09ca9481631ef56fe601.html