# 基于ARM7的轻小型化数据管理系统设计研究

### 论文摘要

为了适应近地空间探测任务中有效载荷多样化、高速化和海量化数据管理的要求,同时还要降低对重量和功耗的需求,以子午工程探空火箭任务为背景设计了一种轻小型化载荷数据管理系统,即箭载公用设备。本课题主要完成了公用设备主控单元的设计和实现。主控单元以ARM7微处理器LPC2214为核心,并结合FPGA集成设计,实现箭上载荷的数据采集、处理及打包下行。公用设备主控单元采用模块化设计思想,由三个模块组成:供电模块、数据接口模块和数据处理核心主控模块。本文详细介绍了公用设备主控单元的硬件设计、软件设计、FPGA设计及仿真及系统调试和测试情况。对调试过程中遇到的问题进行了深入分析,并提出解决的方案。箭载公用设备已通过配置项测试和环境试验及系统联试。测试结果表明设备满足任务的功能需求和技术指标,为后续轻小型化数据管理系统设计奠定了良好的基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 图目录

- 表目录

- 1 绪论

- 1.1 航天计算机的发展

- 1.2 国内外航天计算机的研究现状

- 1.2.1 航天计算机处理器

- 1.2.2 嵌入式操作系统

- 1.3 课题研究的背景、目标及意义

- 1.4 本文的主要研究内容、成果及结构

- 2 总体设计方案

- 2.1 功能需求和主要技术指标

- 2.1.1 功能需求

- 2.1.2 主要技术指标

- 2.2 系统设计思想

- 2.3 系统设计

- 2.4 课题研究创新及特色

- 2C 总线载荷接口'>2.4.1 I2C 总线载荷接口

- 2.4.2 纠错编码

- 3 微处理器简介

- 3.1 CPU 选型

- 3.2 ARM 特点

- 3.2.1 ARM7TDMI 内核

- 3.2.2 存储器访问和存储器接口

- 3.2.3 内部结构

- 3.3 LPC2214 体系结构

- 3.3.1 主要特性

- 3.3.2 LPC2214 结构

- 3.4 ARM 处理器操作系统μC/OS-Ⅱ

- 3.4.1 临界区

- 3.4.2 任务（Tasks）

- 3.4.3 任务状态（Task States）

- 3.4.4 任务控制块（Task Control Blocks）

- 3.4.5 就绪表（Ready List）

- 3.4.6 任务调度（Task Scheduling）

- 3.4.7 μC/OS-II 中的中断（Interrupts under μC/OS-II）

- 3.4.8 时钟节拍（Clock Tick）

- 3.4.9 μC/OS-II 初始化（μC/OS-II Initialization）

- 3.4.10 μC/OS-II 的启动（Starting μC/OS-II）

- 4 主控单元硬件设计

- 4.1 嵌入式最小系统

- 4.2 主控单元系统硬件设计

- 4.2.1 供电电源

- 4.2.2 系统时钟

- 4.2.3 系统复位

- 4.2.4 存储器系统

- 4.2.5 系统调试与测试端口

- 4.2.6 数据处理单元

- 4.2.7 外部接口

- 4.2.8 中断

- 4.3 主控单元电路PCB 设计

- 5 主控单元FPGA 设计

- 5.1 传输数据格式

- 5.1.1 遥测源包数据格式和应用过程标识符

- 5.1.2 传输帧数据格式

- 5.2 现场可编程逻辑阵列简介

- 5.3 数字系统设计

- 5.3.1 设计方法的一般模式

- 5.3.2 硬件描述语言

- 5.4 存储控制FPGA 功能与实现

- 5.4.1 存储控制FPGA 功能模块

- 5.4.2 资源利用与后仿真

- 6 系统软件设计

- 7 系统调试和测试

- 7.1 硬件调试

- 7.2 调试中的问题及解决方案

- 7.3 软件测试

- 7.3.1 测试环境

- 7.3.2 测试要点

- 7.3.3 测试结果

- 8 总结和展望

- 8.1 课题总结

- 8.2 课题展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学位论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].探讨轻小型装配式建筑在农村中的发展前景[J]. 时代农机 2018(12)

- [2].轻小型武器贸易的国际法管制研究[J]. 国际贸易法论丛 2017(00)

- [3].轻小型巡飞弹及其关键技术浅析[J]. 飞航导弹 2015(12)

- [4].轻小型水面舰艇濒海作战应用模式探讨及发展趋势[J]. 舰船科学技术 2013(06)

- [5].多功能轻小型灌溉机组水力性能试验研究[J]. 节水灌溉 2012(10)

- [6].适合内河码头的轻小型岸边集装箱起重机结构和节能环保设计[J]. 起重运输机械 2018(02)

- [7].国家“863”课题《变量喷洒低能耗轻小型灌溉机组》年度交流会召开[J]. 排灌机械 2009(03)

- [8].高精度轻小型航空遥感系统核心技术及产品研制启动[J]. 遥感信息 2009(04)

- [9].北京空间机电研究所轻小型相机事业部成绩斐然[J]. 航天返回与遥感 2019(02)

- [10].轻小型住地安保智能成像系统设计[J]. 数字通信世界 2018(03)

- [11].利用轻小型飞机遥感数据建立人工林特征参数模型[J]. 农业工程学报 2013(08)

- [12].高精度轻小型航空遥感系统集成技术与方法[J]. 测绘科学 2011(01)

- [13].轻小型星载SAR系统发展探讨[J]. 现代雷达 2017(07)

- [14].轻小型红外成像稳定平台质心测量方法探究[J]. 红外技术 2013(07)

- [15].轻小型面阵摆扫热红外成像系统研究[J]. 激光与红外 2015(10)

- [16].有人轻小型航空遥感系统在电力工程中的应用研究[J]. 测绘通报 2012(S1)

- [17].500kV西武线河网地区灌注桩基础轻小型机械化施工调研报告[J]. 居舍 2017(22)

- [18].轻小型超声速射流控制元件性能影响因素研究[J]. 推进技术 2019(03)

- [19].基于FPD的轻小型数字X光成像系统[J]. 光电技术应用 2016(04)

- [20].基于轻小型三维激光雷达技术的输电线路走廊参数采集研究[J]. 测绘技术装备 2011(04)

- [21].八核DSP在轻小型高性能计算环境中的应用[J]. 火控雷达技术 2015(04)

- [22].中国轻小型喷灌机组现状及发展建议[J]. 排灌机械工程学报 2015(04)

- [23].轻小型光纤陀螺抗干扰技术[J]. 导航与控制 2016(05)

- [24].轻小型高性能红外热像仪[J]. 军民两用技术与产品 2017(21)

- [25].一种高精度轻小型航空遥感系统的集成与应用[J]. 测绘科学 2012(05)

- [26].轻小型低空无人机航测航高计算方法研究[J]. 科学技术创新 2020(29)

- [27].基于轻小型无人直升机平台的高光谱遥感成像系统[J]. 红外与激光工程 2015(11)

- [28].轻小型CCD相机光学系统设计[J]. 光子学报 2010(06)

- [29].轻小型激光雷达在铁路勘测中的应用研究[J]. 铁道勘察 2018(06)

- [30].维修动态[J]. 航空维修与工程 2019(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/414170f7b069daf96a537475.html