# 车辆减振系统原理与仿真分析

### 论文摘要

车辆舒适性及碰撞安全性能与减振器密切相关,目前国产减振器的开发、设计多停留在模仿设计、经验设计和试验修正上,缺乏减振器的先进设计理论,导致国产减振器故障问题多、成本高、开发周期长。因此,通过理论、试验和仿真手段深入研究减振器的工作原理和故障机理,完善减振器的设计理念,优化减振器结构,具有重要的理论意义和工程价值。本文从理论上建立了阻尼力和油液压强的换算公式、减振器节流计算的公式、三种受力形式下阀片变形的计算公式,并通过Java编程进行迭代计算获得了阀片和弹簧座的分离点位于环形槽内（d≤a）时阀片径向线变化的过程曲线。发现常通孔节流是平行平面缝隙节流,开阀后的节流为平行平板间径向节流。在二类节流分析中均考虑了局部节流损失、沿程节流损失；在第二类节流中对起始段被活塞部分填充后的节流内径、考虑常通孔存在后的节流高度作了等效处理。由节流公式获得的油液压强与由换算公式获得的油液压强具有很好的一致性。研究了阀片与弹簧座的三种接触方式：集中接触,分布接触（未接触区域全部受油液压强作用）,分布接触（未接触区域部分受油液压强作用）。在假定分布载荷下,基于板壳理论的阀片变形计算与由有限元计算结果吻合很好。从理论上分析了示功图（F-S曲线图）偏斜的原因、示功图上各曲线相互穿透的原因、及影响示功图饱满的因素。阀系灵敏度不足会导致阻尼力变化滞后于活塞速度变化,从而形成“残余力”（激励速度为零而阻尼力不为零）,并使示功图偏斜、阻尼力-速度过程图（F-V曲线图）复原或压缩行程前半段曲线与后半段曲线分离。当高速度点曲线的分离过大时,示功图上该曲线会穿透低速度点曲线。速度点（Vmax）和开阀速度对示功图饱满的影响可忽略；当开阀阻尼力（Fo）和阻尼力-速度特性曲线第二段的斜率（k2）确定,开阀后的饱满情况确定；当F0确定,适当减小k2时,减振器总做功减小；阻尼力迟滞则示功图不饱满现象严重。通过系列试验发现,阻尼力异常波动与加工质量、设计分析有对应关系,减振器的异响与开阀状态（F0/V0）有对应关系。质量问题主要有漏油、气压抗力降低、阻尼力偏离设计值和松退力矩不合格等。摩擦力换向、螺母松动、换向空程、损伤、开阀、阀片与阀门盖碰撞、补偿阀阀片被卡住和阀片翘曲等造成的阻尼力异常波动在示功图、F-V图及解析结果上有不同特点。通过172型减振器咔咔声异响的试验分析发现,异响件加速度、阻尼力信号的时频特征都普遍比正常件大；异响件的阻尼力异常由开阀引起,其开阀状态普遍比正常件大。提出了两种阻尼力-速度特性曲线（F-Vmax曲线）仿真预测的方法；开发了筒式减振器瞬态双向流固耦合仿真系统并完成了相应预测方式下阻尼力的预测；建立了减振器流固耦合冲击响应仿真系统,并联合活塞杆固定环压装仿真完成了活塞杆冲击破坏仿真分析。F-Vmax曲线仿真预测的方法为：①使用准稳态方式获得各个速度点的阻尼力值；②获得F-V图中Vmax=1500mm/s的曲线。通过瞬态双向流固耦合仿真获得了阻尼力、阀片应力和位移分布及变化的特点,筒内流场分布及变化的特点,并验证了理论方法的合理性,探讨了降低仿真计算规模和提高计算精度的方法。完成了某特种车辆空投降落的碰撞仿真。发现其最薄弱的部位是车轴,其次为发动机附近区域；车辆与地面接触碰撞的时间与地面的刚度密切相关。当地面为混凝土材料时,碰撞时间最短,车辆的动态应力及其波动幅度也最大。这为进一步研究减振器对车辆空投降落的影响及减振器自身的冲击破坏提供了基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 参数符号明细表

- 第1章 绪论

- 1.1 问题的提出

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 减振器理论与应用研究现状

- 1.2.2 结构碰撞仿真研究现状

- 1.3 本文研究的目标、主要内容

- 1.3.1 目标

- 1.3.2 主要内容及其方法

- 第2章 减振器理论研究

- 2.1 减振器节流理论研究

- 2.1.1 流体节流原理

- 2.1.2 油液压强计算公式的推导

- 2.1.3 开阀前常通孔节流的理论分析

- 2.1.4 开阀后节流的理论分析

- 2.2 阀片变形理论研究

- 1时阀片变形的理论分析'>2.2.1 d=a1时阀片变形的理论分析

- 2.2.2 d≤a时阀片变形的理论分析

- 1时阀片变形的理论分析'>2.2.3 a<d1时阀片变形的理论分析

- 2.2.4 最优设计准则

- 2.2.5 多片阀片变形的理论分析

- 2.3 F-S曲线偏斜及相互穿透理论分析

- 2.3.1 F-S曲线偏斜的理论分析

- 2.3.2 F-S曲线相互穿透的理论分析

- 2.4 减振器示功图饱满理论分析

- 2.4.1 示功图饱满的设计理念

- max下示功图饱满的特征'>2.4.2 不同Vmax下示功图饱满的特征

- 2.4.3 设计参数对示功图饱满的影响

- 2.4.4 阻尼力迟滞对示功图饱满的影响

- 2.5 油液噪声理论分析

- 2.5.1 减振油性能要求

- 2.5.2 气泡引起的减振器故障

- 2.5.3 基于避免出现油液噪声的常通孔尺寸设计

- 2.6 减振器换向空程理论研究

- 2.6.1 复原-压缩换向空程理论分析

- 2.6.2 压缩-复原换向空程理论分析

- 本章小结

- 第3章 减振器试验研究

- 3.1 异响件解析结果统计分析

- 3.2 减振器异常振动的成因分析

- 3.2.1 减振器结构振动型异响简介

- 3.2.2 质量问题造成的阻尼力波动

- 3.2.3 设计不合理造成的阻尼力波动

- 3.3 172型减振器异响成因的试验研究

- 3.3.1 试验方案

- 3.3.2 试验数据分析

- 3.3.3 开阀状态与阻尼力异常波动的关系

- 3.3.4 改进建议

- 本章小结

- 第4章 减振器工作过程的仿真分析

- 4.1 筒式减振器瞬态双向流固耦合仿真分析

- 4.1.1 基本理论

- 4.1.2 仿真建模

- 4.1.3 仿真结果

- 4.2 减振器冲击响应及破坏仿真分析

- 4.2.1 ROE欧拉求解方法

- 4.2.2 仿真建模

- 4.2.3 减振器流固耦合冲击响应仿真

- 4.2.4 压装损伤和冲击损伤

- 本章小结

- 第5章 特种车辆降落碰撞性能

- 5.1 车体几何模型

- 5.2 车体有限元模型

- 5.2.1 网格划分

- 5.2.2 材料参数

- 5.2.3 载荷及边界条件

- 5.2.4 局部修正及输出选择

- 5.3 计算结果分析

- 5.3.1 车辆与混凝土地面碰撞

- 5.3.2 车体降落在混凝土、泥土地面的比较

- 5.3.3 多种分析模型的综合结果

- 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录1

- 附录2

- 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/419a9359284338c09b05159c.html