# 专用指令集处理器（ASIP）体系结构设计研究

### 论文摘要

专用指令集处理器（ASIP，Application Specific Instruction Set Processor）是一种新型的具有处理器结构的芯片，它为某个或某一类型应用而专门设计。通过权衡速度、功耗、成本、灵活性等多个方面的设计约束，设计者可以定制ASIP达到最好的平衡点，从而适应嵌入式系统的需要。因而ASIP在嵌入式领域具有良好的应用前景。 ASIP设计需要面对多种类型的应用定制最优的体系结构，应用多样性和设计时效性是迫切需要解决的问题。然而，目前ASIP体系结构设计的研究大多在某个局部展开，难以提供一种具有易用性、快速性和可评估性的设计方法和环境。所以，本文在对具体的ASIP设计步骤和现有设计方法学进行分析的基础上，提出一种“描述-搜索-细化”的ASIP体系结构设计流程，研究了设计中体系结构描述、搜索与低功耗优化的问题，并依此实现完整的设计环境原型。主要研究归结为 ① 基于ASIP体系结构描述语言xpADL的软件工具生成技术。使用体系结构描述语言xpADL驱动设计流程，设计和实现了描述语言可执行语义的转化和扩展机制，支持快速的功能性验证和性能估计。 ② 基于基本指令集方法的指令集定制和结构属性设计空间搜索技术。定制指令集时利用性能、能耗、面积等多指标归一化模型评估指令集扩展的效果，并采用低功耗状态编码的思想进行指令字编码。同时，采用自动生成的软件工具对由流水线、功能部件、存储部件等构成的结构属性设计空间进行搜索，得到最优的ASIP体系结构。 ③ 结合ASIP体系结构特征，以应用特征为指导，针对指令集（程序代码）、流水线和存储部件进行了低功耗优化研究。 ④ 在上述研究的基础上，实现了一个支持“描述-搜索-细化”设计流程的ASIP体系结构设计环境原型A2IDE，并基于此平台定义了采用ARM、PISA和Vcore等体系结构的实验型ASIP，验证了A2IDE的有效性。 本论文做出的贡献主要体现在： （1）在深入分析已有的电子系统设计方法学的基础上，实现了“描述-搜

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 图表目录

- 第1章 绪论

- 1.1 ASIP应用背景

- 1.1.1 ASIP优势

- 1.1.2 ASIP设计非功能约束

- 1.2 ASIP设计相关研究

- 1.2.1 应用分析

- 1.2.2 体系结构设计

- 1.2.3 代码综合

- 1.2.4 硬件综合

- 1.3 低功耗优化技术

- 1.3.1 功耗基本知识

- 1.3.2 低功耗研究层次划分

- 1.3.3 几种典型低功耗优化方法

- 1.4 论文组织

- 第2章 ASIP设计方法学研究

- 2.1 引言

- 2.2 电子系统设计方法学

- 2.2.1 传统设计方法

- 2.2.2 基于IP复用的设计方法学

- 2.2.3 软硬件协同的设计方法学

- 2.2.4 基于平台的设计方法学

- 2.3 ASIP设计方法学

- 2.3.1 设计方法分析

- 2.3.1.1 传统设计方法局限性

- 2.3.1.2 设计方法学评价

- 2.3.2 ASIP设计的需求

- 2.3.3 “描述-搜索-细化”设计方法学

- 2.3.3.1 基于描述、搜索和细化的设计

- 2.3.3.2 高抽象级别设计方法的优势

- 2.3.3.3 设计流程

- 2.4 小结

- 第3章 ASIP体系结构描述研究

- 3.1 引言

- 3.2 体系结构描述语言XPADL

- 3.2.1 一种专用语言

- 3.2.2 xpADL描述的体系结构

- 3.2.3 元语言XML

- 3.3 体系结构描述中的新特征

- 3.3.1 体系结构表示

- 3.3.2 层次描述

- 3.3.3 体系结构描述

- 3.4 设计任务间的信息交换

- 3.4.1 编译器接口

- 3.4.2 结合器接口

- 3.4.3 其他

- 3.5 可执行语义转化和扩展

- 3.5.1 可执行语义转化技术

- 3.5.1.1 执行模型

- 3.5.1.2 译码树

- 3.5.1.3 指令功能函数

- 3.5.2 性能估计扩展

- 3.5.2.1 执行模型

- 3.5.2.2 行为划分

- 3.5.2.3 统一的流水线控制模型

- 3.5.2.4 对复杂流水线行为的支持

- 3.5.3 实验结果

- 3.6 小结

- 第4章 ASIP体系结构设计研究

- 4.1 引言

- 4.2 基本指令集方法

- 4.3 指令集定制

- 4.3.1 指令集扩展

- 4.3.1.1 DFG模型及其构建

- 4.3.1.2 指令集扩展

- 4.3.1.3 归一化评估

- 4.3.2 低功耗编码

- 4.3.2.1 翻转模型

- 4.3.2.2 状态编码

- 4.3.2.3 状态编码调整算法

- 4.3.2.4 实验结果

- 4.4 结构属性的设计空间及搜索

- 4.4.1 面向超标量和VLIW目标体系结构

- 4.4.2 三类重要的结构属性

- 4.4.2.1 指令流相关的结构属性

- 4.4.2.2 寄存器数据流相关的结构属性

- 4.4.2.3 存储器数据流相关的结构属性

- 4.4.3 搜索实验

- 4.5 小结

- 第5章 ASIP体系结构低功耗优化技术研究

- 5.1 引言

- 5.2 寄存器二次分配

- 5.2.1 应用特征

- 5.2.2 寄存器二次分配

- 5.2.3 寄存器编码调整算法

- 5.3 循环缓冲

- 5.3.1 应用特征

- 5.3.2 循环缓冲原理

- 5.3.3 代码扩充

- 5.3.4 硬件体系结构

- 5.3.5 软件工具支持

- 5.3.6 评估方法

- 5.4 X路组相联CACHE

- 5.4.1 应用特征

- 5.4.2 基本思想

- 5.4.3 X路组相联Cache结构

- 5.4.4 有效性结束

- 5.4.5 评估方法

- 5.5 小结

- 第6章 ASIP体系结构设计环境原型

- 6.1 引言

- 2IDE'>6.2 设计环境原型A2IDE

- 6.2.1 应用分析器

- 6.2.2 用户图形界面

- 6.2.3 可重定向编译器

- 6.2.4 自动化工具和仿真评估系统

- 6.2.5 综合工具

- 6.2.6 基准程序集

- 6.3 VCORE简介

- 6.3.1 Vcore体系结构

- 6.3.2 操作编码格式

- 6.3.3 操作定义

- 6.3.4 流水线

- 6.4 实验结果

- 6.4.1 体系结构描述

- 6.4.2 体系结构低功耗优化技术设计空间搜索

- 6.4.2.1 寄存器二次分配实验结果

- 6.4.2.2 循环缓冲实验结果

- 6.4.2.3 X路组相联Cache实验结果

- 6.4.3 Vcore相关实验

- 6.5 小结

- 第7章 结束语

- 7.1 研究工作总结

- 7.2 进一步研究工作的展望

- 参考文献

- 攻读学位期间的学术论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于硬件的动态指令集随机化框架的设计与实现[J]. 网络与信息安全学报 2017(11)

- [2].指令集仿真器的关键技术[J]. 计算机应用 2015(05)

- [3].可重构指令集计算机综述[J]. 微处理机 2008(02)

- [4].模拟器指令集扩展的设计与实现[J]. 计算机应用与软件 2010(02)

- [5].面向多目标的指令集模拟技术[J]. 计算机工程 2009(23)

- [6].一种多核指令集仿真器构建技术[J]. 计算机应用研究 2013(10)

- [7].一种面向多媒体和通信应用的处理器指令集及架构实现[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2014(10)

- [8].面向专用指令集处理器设计的软硬件协同验证[J]. 计算机工程 2010(06)

- [9].一种神经网络指令集扩展与代码映射机制[J]. 软件学报 2020(10)

- [10].一种虚指令集的设计与翻译技术的研究[J]. 计算机应用与软件 2010(12)

- [11].基于验证库的微处理器指令集验证方法[J]. 计算机工程 2009(03)

- [12].怎样做大RISC-V的蛋糕?[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2019(06)

- [13].自定义指令集处理器及其工具链设计[J]. 小型微型计算机系统 2011(02)

- [14].面向专用处理器指令集设计的应用特征分析方法研究与实现[J]. 计算机工程与科学 2009(S1)

- [15].加密专用处理器指令集设计[J]. 微处理机 2012(04)

- [16].面向视频应用的专用指令集处理器设计[J]. 机电工程 2008(07)

- [17].基于指令集仿真和排队论的计算机系统建模方法[J]. 信息通信 2015(11)

- [18].基于流密码的可重构处理结构及其专用指令集研究[J]. 计算机应用与软件 2010(01)

- [19].面向嵌入式应用的指令集自动扩展[J]. 电子学报 2008(05)

- [20].龙芯与绿坝:自主创新当反思?[J]. 信息系统工程 2009(07)

- [21].可重用的指令集模拟器的设计与优化技术[J]. 计算机工程 2008(07)

- [22].复杂指令集流水线系统设计[J]. 微电子学与计算机 2012(04)

- [23].一种ARM指令集仿真器的实现与优化[J]. 苏州大学学报(工科版) 2009(02)

- [24].嵌入式系统模拟器研究[J]. 广西工学院学报 2009(04)

- [25].CPU指令集详解[J]. 计算机与网络 2008(16)

- [26].密码指令集扩展研究[J]. 计算机应用研究 2008(06)

- [27].专用指令集处理器设计的架构性研究[J]. 中国集成电路 2013(10)

- [28].SIMD指令集技术在优化MPEG-2码流处理的研究[J]. 微计算机信息 2010(23)

- [29].改进MIPS指令集模拟方法的研究[J]. 广西工学院学报 2009(02)

- [30].实时微测量系统指令集及解析算法[J]. 电测与仪表 2016(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/420a85334e8fdbb48cb86511.html