# 臭氧在模拟印染废水处理中的应用研究

### 论文摘要

随着染料化工的发展,当今的染料数目众多,染料成分日趋复杂,且具有抗氧化,抗光解,色度高,浓度高等特点,因此加大了印染废水的处理难度。我国是纺织品生产大国,产生的印染废水数量众多,且废水中含有的污染物浓度高,已成为我国工业废水的主要污染源之一。高级氧化技术是20世纪80年代开始形成的污水治理技术,它的特点是通过产生具有极强氧化性羟基自由基来氧化有机物,使其有效分解,较彻底氧化为无害的二氧化碳和水等。由于这种高级氧化技术具有氧化性强,操作条件易于控制的特点,受到普遍的重视,并在相关工作中陆续开展的研究和开发工作。本文以鼓泡式反应器为基础,对模拟印染污水进行处理。实验以染料活性艳蓝KN-R为研究对象,在臭氧发生器作用下,对质量浓度为100mg/L的染料废水进行脱色和去除COD进行了实验。并通过加入羟基自由基捕获剂（叔丁醇TBA）来观测废水处理的效果,对其反应机理进行了研究和探讨。在同一条件下,又考查了对不同的三种不同结构的染料还原黄G,媒介橙M和亚甲基蓝的脱色和COD去除效果。实验结果表明：（1）臭氧氧化降解废水,可以使染料废水的脱色率达到95.37%,化学需氧量（COD）去除率为51.02%,与此同时,总有机碳（TOC）的去除率也达到35.64%,染料溶液的pH值会有明显的下降。加入自由基捕获剂叔丁醇（TBA）,COD残留率有所上升,而脱色率影响不大。（2）对三种结构不同染料进行氧化处理后,其色度和COD都有不同程度的降低。通过以上实验认为：臭氧对印染废水的脱色处理有显著的效果,同时可降低废水的COD和TOC等污染。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 绪论

- 1.1 印染废水的来源与特点

- 1.2 论文选题及研究内容

- 2 染料及印染废水概述

- 2.1 染料概述

- 2.1.1 染料的发色机理

- 2.1.2 染料的分类

- 2.2 印染废水处理技术概论

- 2.2.1 印染废水的特点

- 2.2.2 印染废水对环境的影响

- 2.2.3 印染废水的处理方法

- 2.3 臭氧高级氧化技术

- 2.3.1 臭氧的性质

- 2.3.2 臭氧氧化机理

- 2.3.3 臭氧技术的应用领域

- 2.3.4 臭氧的联用技术

- 2.3.5 臭氧技术应用前景

- 3 实验装置及实验方法

- 3.1 实验试剂和实验仪器

- 3.1.1 实验试剂

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 实验装置

- 3.3 实验方法、对象及分析方法

- 3.3.1 实验方法

- 3.3.2 实验对象

- 3.3.3 分析方法

- 4 臭氧氧化降解实验研究

- 4.1 臭氧氧化降解活性艳蓝KN-R的研究

- 4.1.1 活性艳蓝KN-R分子结构式及其紫外可见吸收光谱

- 4.1.2 模拟印染废水的脱色率研究

- 4.1.3 染料溶液COD的去除

- 4.1.4 废水的紫外可见吸收曲线及pH和TOC的变化

- 4.1.5 加入羟基自由基捕获剂对反应体系的影响

- 4.1.6 加入无机盐对反应体系的影响

- 4.2 媒介橙M,还原黄G和亚甲基蓝的降解

- 4.2.1 三种染料脱色率的比较

- 4.2.2 三种染料COD残留率的比较

- 结论与建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高级氧化技术在印染废水处理中的应用[J]. 化工管理 2020(20)

- [2].印染废水处理技术浅谈[J]. 纺织报告 2020(06)

- [3].印染废水处理设计的设计体会[J]. 资源节约与环保 2019(11)

- [4].印染废水处理工艺研究与进展[J]. 山东工业技术 2018(05)

- [5].印染废水处理方法研究[J]. 上海理工大学学报 2017(04)

- [6].磷酸铝分子筛催化剂在印染废水处理中的应用研究进展[J]. 辽宁化工 2017(08)

- [7].印染废水处理工艺应用及污泥量控制[J]. 广东化工 2017(17)

- [8].环境友好絮凝剂在印染废水处理中的应用进展[J]. 化工进展 2016(07)

- [9].印染废水处理厂的剩余活性污泥处理方法[J]. 化工管理 2020(24)

- [10].印染废水处理研究进展[J]. 纺织导报 2018(03)

- [11].印染废水处理技术研究进展[J]. 环境与发展 2018(02)

- [12].固定化微生物技术在印染废水处理中的应用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2017(04)

- [13].高级氧化技术在印染废水处理中的应用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2017(05)

- [14].印染废水处理厂排水中有机物的荧光方法表征[J]. 光谱学与光谱分析 2017(10)

- [15].破解印染废水处理之困 智引纺织行业绿动未来[J]. 印染助剂 2017(10)

- [16].印染废水处理概况与研究进展[J]. 上海水务 2012(04)

- [17].印染废水处理技术的研究进展[J]. 成都纺织高等专科学校学报 2016(04)

- [18].印染废水处理技术研究进展探析[J]. 环境科学与管理 2015(02)

- [19].印染废水处理技术课程教学模式的改革[J]. 教育教学论坛 2013(31)

- [20].乡镇印染废水处理研究[J]. 安徽农业科学 2012(14)

- [21].微生物及其在印染废水处理中的应用[J]. 绿色科技 2012(09)

- [22].“印染废水处理技术”课程的建设与实践[J]. 纺织服装教育 2012(05)

- [23].印染废水处理探讨[J]. 环境工程 2011(S1)

- [24].印染废水处理物理法的研究[J]. 科学之友 2010(12)

- [25].印染废水处理原则及方法[J]. 印染 2010(16)

- [26].印染废水处理技术现状及发展趋势[J]. 现代商贸工业 2009(10)

- [27].无机陶瓷膜在印染废水处理中的应用[J]. 高职论丛 2009(Z1)

- [28].印染废水处理方法及其研究进展[J]. 污染防治技术 2009(06)

- [29].印染废水处理技术的研究进展[J]. 吉林化工学院学报 2008(03)

- [30].国内外印染废水处理情况对比研究[J]. 天津纺织科技 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/420c9180f4d328c9af274bbc.html