# 美制大型三辊卷板机液压及电气控制系统的改造研究

### 论文摘要

卷板机属于锻压机械八大类产品中的弯曲矫正机类，其广泛应用于锅炉、造船、石油、化工、压力容器、金属结构及其他机械制造行业。随着我国制造业的快速发展，对卷板机的需求量日趋增大，卷板的可靠性、安全性、自动化、精度等的要求也越来越高。未来工业的发展，对节能、节材、少无切削加工要求也会愈来愈强烈。据估计，利用卷板机作为工艺装备，可提高效率10~40倍，节材60%以上。本课题针对一台70年代中期从美国进口的二手大型三辊卷板机的液压系统进行研究，针对该卷板机的液压系统在使用的过程中液压元器件经常发生故障、其中一部分已经淘汰停产、回路中漏油和油液发热严重等问题，根据当前液压系统的发展方向对设备的液压系统进行改造，给出了改造后的液压系统并对其进行系统仿真分析。通过分析该卷板机的卷板原理、机械结构特点及液压系统的性能，给出了该机的PLC电气控制系统设计。为了便于操作，对原机的操作控制系统进行了重新的设计开发。本课题中此大型三辊卷板机经过以上几个方面的改进，消除了此液压系统的老化及不稳定现象，极大的降低了系统的能耗，减少了由于系统油液温度上升造成的工作迟滞。保证此设备在良好的状态下运行，系统的可靠性和元件的寿命都有了很大的提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 液压卷板机的国内外研究现状

- 1.2.1 卷板机的主要形式及特点

- 1.2.2 卷板机的国内外研究现状

- 1.3 课题的来源及该机器所存在的问题

- 1.4 液压技术的应用与发展

- 1.5 工业电气自动化的发展

- 1.5.1 工业自动化的产品与系统组成

- 1.5.2 工业自动化的发展现状

- 1.5.3 工业自动化的发展前景

- 1.6 本文的主要研究内容

- 第2章 机器的结构特点与液压系统概述

- 2.1 主要的技术参数

- 2.2 机器的结构构成及工作原理

- 2.2.1 机器的结构构成

- 2.2.2 机器的工作原理

- 2.3 机器的主要结构特点

- 2.4 原液压系统的结构组成及存在的问题

- 2.4.1 原液压系统的结构构成

- 2.4.2 原液压系统所存在的主要问题

- 2.5 本章小结

- 第3章 液压系统的改造设计

- 3.1 初选系统的工作压力

- 3.2 液压油泵的选择

- 3.2.1 液压油泵最高工作压力PP 的确定

- 3.2.2 确定液压油泵的流量

- 3.2.3 选择液压油泵的规格型号及工作原理分析

- 3.3 确定方案

- 3.3.1 油路循环形式的选择

- 3.3.2 液压站的技术方案

- 3.4 液压系统方案中其它元件的选择

- 3.4.1 250BCY14-1B 型柱塞泵电机的选择

- 3.4.2 其它液压元件的选择

- 3.5 系统油管内径及壁厚的确定

- 3.5.1 压力油管路内径计算

- 3.5.2 压力油管壁厚计算

- 3.5.3 回油管路内径的计算

- 3.5.4 吸油管内径的计算

- 3.6 油箱容量与结构的确定

- 3.6.1 选择油箱的类型

- 3.6.2 油箱容量的确定

- 3.7 液压油的选择

- 3.8 液压系统主要性能的验算

- 3.8.1. 进油管路压力损失的计算

- 3.8.2 回油管路压力损失的计算

- 3.9 系统发热和温升的计算

- 3.10 本章小结

- 第4章 液压系统的仿真分析

- 4.1 液压系统仿真的意义

- 4.2 AMESIM 仿真软件简介

- 4.2.1 AMESIM 软件的特点

- 4.2.2 AMESIM 液压模型库的应用

- 4.3 液压控制系统模型的建立

- 4.4 液压控制系统模型的建立

- 4.4.1 确定系统的主要技术参数

- 4.4.2 液压控制系统仿真

- 4.5 本章小结

- 第5章 电气系统的改造设计

- 5.1 原液压系统电气控制回路缺陷概述

- 5.2 PLC 简介

- 5.2.1 PLC 的由来和定义

- 5.2.2 PLC 的发展

- 5.2.3 PLC 的基本结构

- 5.2.4 PLC 的工作原理

- 5.2.5 PLC 的特点

- 5.3 液压站电气控制系统方案

- 5.3.1 电气控制系统的组成

- 5.3.2 电气控制系统的控制内容

- 5.4 主油泵流量控制

- 5.5 电气控制系统的控制原理

- 5.6 本章小结

- 第6章 卷板机人机操作界面的设计

- 6.1 触摸屏简介

- 6.2 界面开发软件

- 6.3 人机操作界面功能设计

- 6.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].跳钢机液压系统油温过热原因分析与处理[J]. 涟钢科技与管理 2009(03)

- [2].液压系统泄漏原因分析与控制[J]. 重工与起重技术 2009(01)

- [3].老旧船液压系统及液压油的管理[J]. 浙江国际海运职业技术学院学报 2010(03)

- [4].液压系统故障判断与排查处理[J]. 北方钒钛 2019(02)

- [5].影响液压油质量的主要指标浅析[J]. 科技风 2020(02)

- [6].基于故障树模型的全回转舵桨液压系统可靠性分析[J]. 中国修船 2020(01)

- [7].采煤机牵引液压系统防泄漏保护系统设计[J]. 煤矿机械 2020(03)

- [8].叉车湿式负制动解除液压系统改进[J]. 工程机械与维修 2020(01)

- [9].碎石铺设整平船锁紧液压系统管路投油清洗研究[J]. 船舶物资与市场 2020(04)

- [10].拖拉机液压系统主要部件的修理[J]. 农机使用与维修 2020(06)

- [11].略论液压系统恒功率控制的作用[J]. 四川水泥 2020(07)

- [12].农机液压系统维护与保养[J]. 农业机械 2020(07)

- [13].电动铲运机制动液压系统技术改造[J]. 世界有色金属 2020(09)

- [14].液压系统清洗装置的设计[J]. 飞机设计 2020(05)

- [15].液压系统与IT设备的联网[J]. 现代制造 2019(07)

- [16].码头散货设备液压系统的维护与保养[J]. 黑龙江科学 2019(08)

- [17].热轧宽带平整线液压系统的改进优化[J]. 液压气动与密封 2019(06)

- [18].液压系统水分监测及维护[J]. 液压气动与密封 2019(07)

- [19].液压系统热平衡理论分析[J]. 液压气动与密封 2019(11)

- [20].水稻旱直播机液压系统的仿真设计[J]. 农机化研究 2018(04)

- [21].轧线成套液压系统安装施工过程控制方法与措施[J]. 工程技术研究 2018(04)

- [22].一种典型液压系统的设计分析[J]. 南方农机 2018(11)

- [23].船舶调距桨液压系统单元温度单片机控制方法分析[J]. 舰船科学技术 2018(12)

- [24].浅谈液压系统的绿色设计与制造[J]. 现代制造技术与装备 2018(06)

- [25].液压系统常见故障诊断分析[J]. 酒钢科技 2018(03)

- [26].机械液压系统中的故障类型与诊断对策探析[J]. 价值工程 2018(35)

- [27].阀后补偿液压系统在随车起重机的应用[J]. 液压气动与密封 2016(11)

- [28].工程机械液压元件及节能液压系统的发展与思考[J]. 山东工业技术 2016(24)

- [29].液压系统故障及诊断[J]. 科技展望 2016(36)

- [30].互联网条件下如何翻转课堂——以液压系统装配与调试课程为例[J]. 职业 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4210ea0e233fe410942796da.html