# 节能降耗技术在电力输配电线路中的运用刘春雷

国网福建省电力有限公司南靖县供电公司福建漳州363600

摘要：降低电路输配电线路的损耗，能够减少电力的浪费，提高电力输送的稳定性，通过优化输配电线路，合理规划电网等方法，能够有效减少电力在输送过程中的消耗，提高电网的稳定性，保证客户的用电质量。

关键词：电力工程；输电线路；节能降耗；技术运用

引言

在注重电力传输过程中节能降耗技术的情况下，将能够使企业具有较大的经济效益，为企业的长远发展奠定良好的基础，当前，在进行电力传输的过程中，节能降耗技术的发展还不太成熟，并且一些节能技术未被真正的发挥。而在不断完善节能降耗技术的基础上，如选择合适的导线、对电网进行无功配置，将能够使电力传送效率获得提高，进而在逐步传送的趋势下，将能够使电力系统获得完善发展，企业具有领先的技术优势。

1节能降耗技术对于电力输配线路的重要性分析

1.1减少电能的浪费

在电力输配线路中采取相关的节能降耗技术，对于减少电能的浪费具有显著的意义。随着电力在社会经济生活中的重要性日益突出，输配线路越来越复杂，输配线路作为电能输送的最后一公里，其节能降耗问题具有比较重要的现实意义。对于电力企业来说，线损是客观存在的，在电力传输的过程中必然会存在着一定的能源消耗，所以有必要采取相关的措施来降低电能的浪费。在电力传输的过程中，各种设备以及相关的线路都可能会导致电力的损耗，其中可变损耗是可以通过人为干预的方式来加以改变，这是节能降耗技术的出发点。

1.2有利于提高电力企业的经济效益

对于电力企业来说，营销的电力数量越多，其获得的经济效益也就越多。输配电线路传输的过程中导致的电力损耗，相当于增加了电力企业的生产成本，由电力企业自己承担。如果电力企业的线路损耗比较大，那么其产生的成本就非常可观，就可能会给电力企业带来比较大的经济损失。这在客观上需要电力企业做好节能降耗技术的研究和使用，完善输配电线路，从而降低电力输送过程中的能耗。同时随着居民生活用电数量的不断增加，电力系统传输量也越来越大，在一定程度上增加了输配电线路的负荷和荷载。在这种情况下就需要做好节能建设和安排，从而提高电力企业的经济效益。

1.3提高了线路的使用寿命

节能降耗技术还能够有效地提高输配电线路的使用寿命，在实际的应用过程中，节能降耗技术能够缩短输配线路的长度，实现对传输线路的优化，减少了线路弯折所导致的问题。同时通过缩短和降低主干线的长度，或者将普通的负荷线路纳入到主线路中，对于提高输电线路的使用寿命具有重要的帮助。

2电力配电线路损耗分析

综上笔者对电力输配电节能开展的必要性进行了阐述，配电线路作为电力系统主要组成部分，可起到运输电力的效果，经研究发现，电力企业的输送电力环节通常采用到铝绞线，值得注意的是电力系统的不同对导线的要求各有差异。因此在电力运输中，相关企业应合理调整线路功率，进一步降低电力能耗。据分析，配电线路长短与电能消耗量存在直接关系，据此相关人员可通过增加横截面积，缩短线路长度的方法来增大电力资源的输送量。随着时代的发展，我国在电线的研究上取得了有效进展，因此企业在配电线路管理中可根据实际情况选择合适的导线，使电力输送消耗大大降低。

3节能降耗技术在电力输配系统中的应用方法

3.1使用更多的节能设备和材料

电路中的铁磁材料的磁导率为250~1000，但是同样在电路当中的铜和铝的磁导率只有1，这就使得在同一个输配电线路中，不同材料产生的电磁干扰存在很大不同。金属的干生电动势和流过金属内部的电流成正比，金属导线内部的电流大小和技术的磁导率、金属导线的横截面积也成正比。随着铁磁材料的感生电动势增大，铁磁材料内部也会产生很大的涡流，涡流会造成金属变热。这个过程是一个电能转化成内能的过程，传输的电能也因此被浪费掉了。同时，过多的发热还会引发线路出现烧灼事故，影响电路传输的安全。所以，减少电能的消耗就需要减小金属内部产生的涡流，这时就需要选择磁导率低的材料，从而减少电能的损耗。近年来已经出现了很多的无磁材料和地磁材料，并大量的是用在了新建的电路当中，比如高强度铝合金材料、低磁铜质材料。这些材料的使用，有效减少了电路的发热量，降低了线损，节约了电能。唯一的劣势在于，这些材料的价格相对较贵，会提高输配电线路的成本。可以采用切断进出材料磁路的方法，减少输电路产生的热能，而且这种方式的成本非常低，还有这较快的建设速度。

3.2合理规划电网

通过对电网进行合理规划，也能降低输配电线路的电能消耗。当前，以此为途径的方法是检测技术、在线监控技术、自动化技术等等，通过对输电进行合理调度，降低电网产生的损耗。同时，这样的方式还可以和信息化技术相结合，根据电网内的参数，建立数学模型，选择合理的方式控制电网运行，对整个电网进行优化。比如，在电网的运行过程中，可以合理的控制电压，避免过高的电压引起安全事故，同时也保证不会因为电压过低导致用户无法使用。

3.3优化输电线路

在进行电路的设计时，需要避免线路绕弯或者大量走折现，保证输电线路尽量以直线为主，减少电路的总长度，从而减低可能的电力损耗。随着电线横截面积的增大，电线的阻止会有所下降，因此可以选择截面较大的线缆，有效降低线路自身的功耗。但另一方面横截面积大的线缆的价格也非常贵，会导致输电线路的建设成本很高，这种方式要在经济实力足够的情况下使用。可以使用架空绝缘线的方式，在预算较低的情况下，减少电路的损耗。与普通的输电线相比，绝缘线有更低的阻抗，可以降低腐蚀对线路的影响。在架设电网时，需要把绝缘线放在高空位置，减少线路交叉，提高电路的稳定性，减低停电频率，避免在未来需要进行过多的维修，使输电路更加可靠。

3.4提高变压器的节能水平

变压器也是电网中存在能耗的重要原因之一，合理的使用变压器，能够明显降低电网的电力损耗。首先，可以将新型的变压器投入到电网当中，新型的变压器主要是非晶合金铁芯变压器，这种变压器噪音很小，并且能耗很低，和常规变压器相比，空载损耗只有常规变压器的20%。更重要的是，这种变压器通常都是全密封的，减少了维护的需要，因此有很低的运营成本。当前普遍受到推广的是S11系列，这种变压器的能耗只有S9系统的25%，负载损耗与S9系列相等。另一种方法是对变压器进行有效的控制，保证变压器经济的运行，从而降低损耗。在输电量相同的情况下，通过调整变压器的运行方式，就能将能耗降到最低。这种方式无需对输电路进行翻新，从而减少了输电路的成本，核心在于有效的管理和控制。不同的变压器有着不同的容量、电压等级、铁芯材质，这使得变压器有不同的运行参数，为了能够让变压器合理的运行，就需要根据变压器的参数对变压器进行组合调整，减少变压器的电能消耗。

3.5优化无功配置

无功电流会浪费很多电网当中的电能，通过对无功配置进行优化，也能有效降低电网的能耗。当前采用较多的是无功补偿的方法，通过设置补偿点、确定不敞亮，能够稳定电压，从而降低输电线的能耗。还可以采用串联的方法对电网进行优化，这种方法主要使用在传输距离比较长的电网当中，通过使用串联的方法补偿电路的电抗，提高电路的容量，并改变电路的传输能力，还能有效提高系统的安全性。

结束语

随着自动化设备和智能化设备的广泛应用，在输配电线路节能降耗的过程中，日益发挥着重要的作用。在输配电线路设计和规划的过程中，应当积极地应用相关的节能设备，减少电力资源的浪费，例如通过应用节能变压器等，能够有效地控制变压器工作过程中所导致的电力损耗。同时还应当积极地应用新材料、新技术，实现输配电线路的经济运行，满足节能的要求。

参考文献：

[1]王达.节能降耗技术在电力输配电线路中的运用[J].电子制作，2016（09）：97~98.

[2]丁奎.节能降耗技术在电力输配电线路中的运用实践解析[J].江西建材，2016（22）：203+205.

[3]张杨.节能降耗技术在电力输配电线路中的运用[J].通讯世界，2017（22）：102~103.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/421d852c30caf4d7d396cb0e.html