# 双PWM变流器在直驱永磁风力发电系统的应用

### 论文摘要

随着能源短缺和环境恶化问题的日益严重,风能作为一种可再生资源,受到了各国的重视。由于直驱风力发电机组结构简单、可靠性高、不使用齿轮而使风能转换效率得到改善等优点,成为风力发电技术研究的热点。传统的直驱风电机组每台都带有一套双PWM变流器,导致系统复杂程度增加,系统成本提高,本文以此为出发点,研究了一种新型直驱永磁风力发电系统模型。在新系统中,多台发电机共同使用一套变流器,根据风场风速的变化,确定风场母线侧频率,由变流器逐台调节发电机的频率,使其达到与风场母线准同期并列条件时,实现发电机的直接并网,变流器切除。在此并网方式中,发电机的频率可能会高于母线侧频率,也可能会低于母线侧频率,通过变流器的控制使能量双向流动,发电机向电网送出功率或从电网中吸收功率,使发电机变频,满足准同期并列条件时发电机直接并网。控制双PWM变流器实现能量双向流动是本文的主要内容。文中分析了PWM变流器的数学模型、工作原理,以及换流方式和工作模式；分析了能量双向流动的工作原理；在建立新型直驱永磁风力发电系统数学模型的基础上,研究了网侧和机侧变流器的控制策略,在机侧采用零d轴电流控制,在网侧采用电压定向控制,实现了能量的双向流动。在PSCAD仿真环境下,对本文所提出的能量双向流动控制策略在直驱永磁风力发电系统中进行了仿真研究,结果表明此控制策略可行。同时以TMS320LF2407ADSP为内核搭建了实验电路,对双PWM变流器及其控制方法进行了实验验证。实验结果验证了本文所设计的PWM变流器实现能量双向流动运行控制方案的可行性,以及理论分析的正确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 直驱永磁风力发电概述

- 1.1.1 直驱永磁风力发电技术的发展

- 1.1.2 新型直驱永磁风力发电技术

- 1.2 双PWM变流器能量双向流动技术的发展

- 1.3 本课题研究的主要内容

- 2 双PWM变流器拓扑结构及工作原理

- 2.1 双PWM变流器拓扑结构

- 2.2 三相电压型PWM变流器工作原理

- 2.2.1 电压型PWM变流器数学模型分析

- 2.2.2 电压型Pwm整流器工作模式

- 2.2.3 电压型PWM整流器换流方式

- 2.3 双PWM变流器能量双向流动运行原理

- 3 机侧变流器控制系统矢量控制策略

- 3.1 PMSG的数学模型

- 3.2 机侧变流器不同控制策略的对比分析

- 3.2.1 零d轴电流控制

- 3.2.2 恒定气隙磁链控制

- 3.2.3 最大效率控制

- 3.2.4 控制策略对比

- 3.3 机侧变流器的矢量控制框图

- 4 网侧变流器的控制策略

- 4.1 网侧变流器数学模型

- 4.1.1 静止同步坐标系下数学模型

- 4.1.2 同步旋转坐标系下数学模型

- 4.2 网侧变流器控制策略的对比分析

- 4.2.1 电压定向控制

- 4.2.2 直接功率控制

- 4.2.3 基于虚拟磁链的控制

- 4.2.4 控制策略对比

- 4.3 网侧变流器矢量控制框图

- 5 双PWM变流器能量双向流动控制系统硬件电路与软件设计

- 5.1 实验平台的搭建

- 5.1.1 TMS320LF2407A特点和资源

- 5.1.2 实验平台组成

- 5.2 主电路参数设计

- 5.2.1 IGBT模块参数设计

- 5.2.2 直流侧电容的选择

- 5.2.3 相电流检测电路

- 5.2.4 过流和过压保护电路

- 5.2.5 驱动电路的设计

- 5.3 PI调节器的优化设计

- 6 仿真与实验结果

- 6.1 仿真结果及分析

- 6.2 实验结果及分析

- 7 结论

- 7.1 全文总结

- 7.2 下一步工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 硕士期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].大连快轨金州线车辆辅助变流器的国产化研制[J]. 轨道交通装备与技术 2019(06)

- [2].基于双下垂控制的船舶直流组网储能变流器控制方法[J]. 控制与信息技术 2020(03)

- [3].基于全碳化硅器件的辅助变流器设计及试验验证[J]. 城市轨道交通研究 2020(07)

- [4].基于多步长预测的防爆变流器热损耗优化方法[J]. 电力电子技术 2020(07)

- [5].机车辅助变流器及其控制系统设计[J]. 电力电子技术 2020(08)

- [6].基于频域分析的储能变流器控制相互作用研究[J]. 湖南电力 2019(05)

- [7].《光伏空调用变流器技术规范》正式发布[J]. 家电科技 2018(01)

- [8].关于风电变流器的技术现状分析与发展探讨[J]. 科技展望 2016(33)

- [9].多变流器并联时谐振特性及最优虚拟阻尼方法[J]. 中国电机工程学报 2017(05)

- [10].辅助变流器最小损耗控制算法与仿真[J]. 铁道机车与动车 2017(05)

- [11].基于内模及单周控制原理的变流器控制技术分析及讨论[J]. 深圳信息职业技术学院学报 2017(01)

- [12].水电一体式电抗器在直驱型风机变流器中的应用[J]. 电工技术 2017(07)

- [13].风电变流器的技术现状与发展[J]. 电子技术与软件工程 2017(17)

- [14].地铁车辆辅助变流器平台设计[J]. 大功率变流技术 2015(01)

- [15].轨道交通机车车辆电力变流器标准简析[J]. 机车电传动 2020(05)

- [16].控制延时对变流器电网感抗适应能力的影响分析[J]. 电气传动 2019(12)

- [17].双馈变流器改进拓扑研究[J]. 风能 2019(11)

- [18].多制式高频辅助变流器模块设计[J]. 机车电传动 2020(02)

- [19].全功率风电变流器拓扑选择与控制技术概述[J]. 东方电气评论 2020(03)

- [20].储能变流器直流电池电流控制研究[J]. 上海电气技术 2019(02)

- [21].并网变流器功率单元设计与直流载流需求研究[J]. 电气技术 2016(12)

- [22].城轨车辆辅助变流器试验台研发[J]. 铁道车辆 2017(06)

- [23].双馈风力发电变流器设计与研究[J]. 电子世界 2017(13)

- [24].风电变流器试验方法研究[J]. 科技风 2017(17)

- [25].东方风电变流器水冷系统简析[J]. 电气技术 2017(10)

- [26].高压大功率直驱并网型风力发电变流器拓扑分析[J]. 科技创新与应用 2016(02)

- [27].风力发电变流器发展与展望[J]. 信息化建设 2015(12)

- [28].动车组主变流器的状态数据仿真研究[J]. 机车电传动 2016(02)

- [29].分布式电源并网变流器并联振荡复矢量分析与抑制[J]. 电力电子技术 2016(03)

- [30].地铁辅助变流器功率损耗与热仿真分析[J]. 铁道机车车辆 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/422532ab00528ed984be42c3.html