# USB3.0物理层数据发送器的研究和设计

### 论文摘要

随着数字媒体的日益普及以及传输文件的不断增大,甚至超25GB,快速同步即时传输已经成为必要的性能需求。2007年底,英特尔公司和业界领先的公司一起携手组建了USB 3.0推广组,旨在开发速度超过当今10倍的超高效USB互联技术。该技术是由英特尔,以及惠普(HP)、NEC、NXP半导体以及德州仪器(Texas Instruments)等公司共同开发的,应用领域包括个人计算机、消费及移动类产品的快速同步即时传输。USB 3.0具有后向兼容标准,并兼具传统USB技术的易用性和即插即用功能。该技术的目标是推出比目前连接水平快10倍以上的产品,采用与有线USB相同的架构。除对USB 3.0规格进行优化以实现更低的能耗和更高的协议效率之外,USB 3.0的端口和线缆能够实现向后兼容,以及支持未来的光纤传输。论文主要分成两大部分,分别对USB3.0物理层模块中时钟发生器和数据发送器的设计进行研究和设计,这两个电路也是物理层中非常核心的部分。按照USB 3.0协议的要求,时钟发生器需要具备扩频时钟功能(Spread Spectrum Clocking),本文中的设计是基于锁相环技术和ΣΔ调制器技术实现的,首先分析了常用的时钟发生器的设计方法,并确定采用ΣΔ分数分频的锁相环来实现扩频时钟发生器,然后研究了锁相环的系统线性模型以及锁相环中PFD/CP的非线性特性与鉴相死区、VCO的相位噪声特性、ΣΔ调制器的噪声整形原理和三角波发生器电路,并对每个电路模块以及整个时钟发生器进行了仿真。本文的另外一部分,对高速并串转换电路的两种结构进行了比较和分析,从功耗和版图复杂性的折中考虑本文采取两种结构级连的方式最后实现5Gbps的40到1的并串转换器。接着再对线驱动器的结构和预均衡设计做了研究和分析,并做了整体的仿真和结果分析。本文使用的是SMIC 90nm CMOS Mix Signal工艺,仿真结果表明,时钟发生器输出频率可以达到5GHz,高速并串转换和线驱动器也能够到到5Gbps的数据率。整个版图的面积是890μm×810μm。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 研究背景

- 1.2 USB发展介绍和USB 3.0现状

- 1.3 本文的主要内容和结构

- 第二章 物理层系统结构

- 2.1 系统结构和模块

- 2.2 数据发生器的性能指标

- 第三章 时钟发生器的研究和设计

- 3.1 时钟发生器的实现方法

- 3.2 锁相环的研究和设计

- 3.3 鉴频鉴相器与电荷泵

- 3.4 压控振荡器（VCO）

- 3.5 ∑△调制器的研究与设计

- 3.6 三角波发生器

- 3.7 整体仿真结果

- 第四章 高速并串转换和线驱动器设计

- 4.1 并串转换器结构和电路设计

- 4.2 线驱动器的设计

- 4.3 仿真结果

- 第五章 版图设计

- 5.1 数模混合电路版图设计的基本规则

- 5.2 USB3.0数据发送器的总体版图

- 总结和展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于USB3.0的多通道核测量数据传输系统[J]. 电子世界 2020(03)

- [2].一种基于USB3.0的高速网闸设计与实现[J]. 网络安全技术与应用 2013(08)

- [3].基于USB3.0的多相位帧同步电路设计[J]. 微型机与应用 2015(24)

- [4].USB3.0电路保护[J]. 电子产品世界 2013(06)

- [5].基于USB3.0设备控制器的固件设计[J]. 电子器件 2013(03)

- [6].基于USB3.0接口高速数据采集系统的设计[J]. 电子器件 2015(01)

- [7].高速数据采集系统中USB3.0数据传输接口设计[J]. 电子器件 2015(04)

- [8].基于USB3.0的喷绘机数据传输系统的设计[J]. 宝鸡文理学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [9].基于USB3.0主模式高速接口卡设计[J]. 计算机测量与控制 2015(03)

- [10].基于USB3.0技术局域网架构的研究与应用[J]. 电信技术 2015(10)

- [11].移动终端的USB3.0高速数据通路设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(08)

- [12].基于USB3.0高清内窥镜摄像系统的设计[J]. 电子技术应用 2016(03)

- [13].一种USB3.0接口电连接器的设计[J]. 机电元件 2018(03)

- [14].USB3.0接口的信号完整性研究[J]. 通讯世界 2017(02)

- [15].新世纪PC技术发展综述[J]. 考试周刊 2016(82)

- [16].基于USB3.0接口密码模块的单机可信平台设计[J]. 计算机工程与设计 2015(12)

- [17].USB3.0:点燃2011消费电子新热情[J]. 电子产品世界 2011(03)

- [18].基于FPGA的USB3.0通信架构设计与实现[J]. 计算机与现代化 2017(10)

- [19].一种基于FPGA的USB3.0HUB的研究与设计[J]. 电视技术 2013(11)

- [20].基于USB3.0接口的高速数据传输系统设计[J]. 现代电子技术 2017(04)

- [21].基于USB3.0的数据采集系统在电力电子中的应用[J]. 电子器件 2017(03)

- [22].基于FPGA和USB3.0的通用数据传输系统设计[J]. 微型机与应用 2017(07)

- [23].为USB应用提供ESD保护[J]. 世界电子元器件 2014(05)

- [24].基于FT600的USB3.0接口设计[J]. 液晶与显示 2018(01)

- [25].高速大容量记录仪的USB3.0高速读数接口设计[J]. 电子技术应用 2016(12)

- [26].USB3.0的高速信息传输瓶颈研究[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2013(06)

- [27].基于USB3.0和FPGA的传动误差检测系统的设计[J]. 计算机测量与控制 2016(01)

- [28].基于USB3.0的相机实时图像采集和实时显示实现[J]. 半导体光电 2015(05)

- [29].USB 3.0中的CRC校验原理及实现[J]. 现代电子技术 2011(18)

- [30].基于MAX 7000A与CYUSB3014的USB3.0数据采集系统的设计[J]. 电子技术 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4237e6e10810d29ab4c4b72f.html