# 建筑智能化系统安防工程技术应用探讨敖翔

关键词:建筑智能化系统;安防工程技术;应用

0前言

随着社会的发展以及人们生活水平的不断提高，促使人们对建筑智能化关注度越来越高。其中，建筑智能化系统内的安防工程技术由于与人们居住安全、人身安全等安全情况息息相关，受到了社会各界的广泛关注。为了使建筑智能化系统可以得到更好的发展，对相关系统内安防工程技术系统概念、设置原则、系统构成、功能应用、不足之处以及发展趋势进行探析显得尤为重要。

1安全防范系统综述

所谓安全防范系统是指用于保证人们生命财产安全的技术防范系统，由于安全防范系统是随着时代发展、科学技术不断进步而不断融合、创新且具有动态发展属性的系统，因此，并无法对其系统内涵、涵盖内容等方面进行规范设定。通常情况下，建筑智能化系统中的安全防范系统包含电子技术、现代物理技术以及信息技术等形式，一旦在系统内出现安全隐患时，便会触发报警装置，且启动信息技术监控系统对安全隐患发生经过进行视频、声音等记录，在系统触发时还会联通警卫室，提醒值班人员采取适当防范措施或启动应急预案。

2安防系统设置原则

安防系统设置原则应在确保符合我国法律法规相关规定基础上，确保符合系统实用性、结构合理性、产品主流性、技术先进性、成本最优化、日常维护便捷等原则，促使安防系统的建设不仅符合工程建设实际需求，而且可以为相关企业带来更高的经济效益。在高效落实当今安防系统设置原则的同时，应同时做到以下几点。

1)提高当今建筑智能化系统安防工程技术标准。虽然，同发达国家相比，我国当今建筑智能化系统安防工程技术相对落后，但是随着科学技术的不断发展，我国相关技术人员已经开始着手研究当今建筑智能化发展需求，并结合当今建筑市场需求与科学技术水平，研究出科学合理且具有实效性的安防系统等级，在安防系统体系中，不仅应考虑建筑对安全的需求，而且需要对安防监控系统工程难度、国家相关规定以及世界先进设计理念等综合因素，使得智能化安防系统设置标准与实际情况紧密贴合，为智能建筑安防系统设置提供有效依据。

2)应注重智能建筑安防监控系统合理化配置。系统配件作为安防监控系统中的子系统，关系着整个智能建筑的结构稳定性与安全防护水平，因此，为了有效提高智能建筑安防系统等级，可通过信息化控制系统，加装高清摄像头的形式，使监控体系通过红外线遥感，在信息化控制系统分析成像识别下，清晰识别画面，同时通过安置防雷系统提高系统安全稳定性。

3)设置高效的安防监控系统控制部分。在当今的智能建筑中自动化、智能化是安防监控系统的发展方向，从而在实现多路径接收视频图像基础上，在信息化智能安防体系中，依照监控需求，可随意调整监控角度，并同步实现监控资料的存档与保管，从而为日后检修提供保障。

3安防系统的构成

安防系统的构成主要包括停车场管理收费、闭路电视监控、探测报警、保安巡更以及出入口控制等。若按照层次进行分类，则可从以下几个方面进行分析。

1)表现层。在表现层中主要有高音报警喇叭、监视器、监控电视以及报警自动驳接电话等构成，并主要体现在智能建筑中安防体系的品质。

2)控制层。在安防系统中控制层犹如系统的“大脑”，关系着整个安防系统的技术运作水平，当今的安防系统常用的控制层主要有两种，分别为数字控制与模拟控制。其中，属于早期控制形式的为模拟控制，且在较为小型的监控区域内仍然有较为广泛的使用，而针对较大范围的监控对象来讲，模拟型控制就无法发挥其低成本、低事故的优势，且在相对复杂的操作下无法达到提升安防系统效用的目的。随着信息技术的不断发展，数字形式的控制层逐渐发展起来，在信息化安防体系建设进程中，发挥不可或缺的积极力量，并因操作简单、监控范围大而得到了广泛的应用，然而这种监控层由于容易受到来自于网络的病毒侵染，若防护不当则可出现全线崩溃的消极情况，加之投入成本较大，在当今的安防系统构成中仍需优化。

3)处理层。在处理层中对音频、视频可进行放大、分割以及再分配处理，使得安防系统工作效率得以有效提高，其中视频分割器、音视频放大器以及音视频分配器均是处理层内主要构成部件。

4)传输层。传输层犹如血管，将安防信息输送至各个需要信息的地方，使得安防系统得以及时发挥积极效用。

5)执行层。在执行层中有解码器、镜头以及云台等执行设备，从而使得安防指令得到有效落实，在信息化智能安防控制体系中，云处理技术更具灵活性，可依照输入指令与安防需求做出及时分析，实时数据处理，为提升建筑智能化系统安防工程技术应用成效奠定基础基石。

6)支撑层。支撑层是对系统起到保护与支护作用的环节，其中有防护罩以及支架等辅助设备。

7)采集层。在采集层中有报警传感器、摄像机以及镜头等视频、音频以及图像捕捉系统，从而为安防系统的高效运行提供基础。

4安防系统功能及应用

1)控制功能。在控制功能中可分为识别控制与图像系统控制，其中识别控制分为门禁控制，即可通过使用感应卡、磁性卡、威根卡以及IC卡等形式的电子卡片对出入进行控制，此外还可通过人体生物特征如虹膜、指纹和密码形式对门禁进行控制。若出现系统故障时，可启用“出入时间登记簿”的形式对门禁进行临时控制;车辆出入控制，即通过架设入出口防撞挡板、栅栏等形式，实现对车辆出入进行收费管理以及控制;对专用电梯进行控制，即通过在电梯上安装读卡机的形式，使得电梯只能在持有相关读卡设备情况下才可以进入，从而实现对专用电梯出入的控制。同时，在电梯内安装的控制装置，可以对进入电梯内的使用者所要去往的楼层进行限定。此外，对于图像系统控制主要在操作控制、图像切换下实现安防系统控制功能，而组成控制系统的结构主要有直接控制，即在中央控制设备对应下的监控功能;集中控制，即在中央控制设备经由解码器完成的控制功能;新型分布式控制，即在中央控制设备布设基础上，结合建筑安防实际需求而对安防系统进行调整的控制功能。

2)探测报警功能。为了使安防系统构成分析更加清晰，针对探测报警功能可从四个方面进行分析。

(1)图形鉴定。当安防系统内出现安全隐患并触发报警设施时，系统则会将报警信息点在监控中心自动显示出来，并对报警状态信息点所处的楼层平面、具体空间位置进行定位，确保安防值班人员可在安防系统报警功能触发后，根据报警信息及时采取行动。

(2)危急情况监控。当安防人员意识到要出现危急情况时，则可通过在读卡机内输入序列密码形式对系统内人员进行报警，亦或是启动危急情况报警按钮起并通过内部报警系统、闭路电视、广播等联动系统对危急情况进行监控，且在各个监控系统自动发出警报的同时，促使人们可通过声音、图像以及灯光的变化意识到即将发生危险，从而采取一定的自我防护措施。

(3)周界范围检测。利用优质地下电缆、惯性传感器、光纤、电容型感应器、主动红外探测器以及微波等技术形式，对系统周边无人区、高墙以及围墙等地进行探测报警功能的装置，促使周界防卫探测技术得到有效布控。

(4)内部防卫探测。在内部防卫探测的安全系统构成中主要部件为传感器，包括被动红外探测器、玻璃破碎探测器、双鉴移动探测器、光纤回路、门锁状态指示、声音探测器以及门接触点等探测器构成。

3)自动化辅助功能。其中包括内部通信、双向无线通信、有线广播、电话拨打、巡更管理、员工考勤以及资源共享设施等功能构成。

4)图像监控功能。①图像识别系统，通过对人体生物凭证进行识别、读卡机进行读卡等形式，实现对员工、来访者身份的高效识别;②影像验证，在系统报警的同时显示器上会显现确切报警点，有利于值班人员直接赶赴现场作出及时应对;③视像监控，利用模拟数字记录装置、多屏幕显示、切换控制主机以及其他各类摄像机实现对系统内外一切情况的视频影像监控。

5安防系统发展趋势

针对当今安防系统内存在的不足之处，促使安防系统为了在今后得到更好的发展应从两个方面分析:一是建立健全安防系统日常维护体系。对安防系统应以日、星期、月以及季度为基准，对系统内设备、管线以及零部件进行维护，对出现老化的线路、磨损的零件以及失效的构件及时更换，并对维护做好记录，以便为日后维修提供参考资料。二是优化设计。设计是安防系统可以得到更好发展的基础，因此，为了使安防系统设计更具有科学性，首先应确保安防系统在设计者、施工者以及技防建设单位共同在场下，对设计内容进行探讨，其次结合实际建设需求勇于创新，只有富有创新精神的安防系统，才可以与时俱进吸收先进的监控技术，促使安防系统科学高效。

6结语

综上所述，建筑智能化系统安防工程技术，是社会发展下对建筑功能的新需求，并满足人们对建筑安全稳定性的期望。因此，为了使当今建筑智能化系统安防工程技术可以得到更好的应用，有关单位应确保集合建筑工程实际情况，合理设计安防工程系统，促使安防系统功能均可发挥最大效用，在确保系统内人员生命财产安全的同时，也使相关企业在具有低成本、低维护利率的安防工程系统下，可以获取更高经济效益。

参考文献:

［1］张宇晖．建筑智能化系统建设存在的不足及对策探析［J］．建筑工程技术与设计，2014，2(22):58－59．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4255f0fcf2b61958a56e4cec.html