# 酯交换合成碳酸二乙酯反应精馏过程研究

### 论文摘要

碳酸二乙酯（DEC）是一种性能优良的绿色溶剂,也是一种重要的有机合成中间体,在有机化工、汽油添加剂和锂离子电池行业中广泛应用。目前,合成DEC的方法主要有光气法、乙醇羰基化法、酯交换法和尿素醇解法等。以甲醇钠为催化剂,碳酸二甲酯（DMC）与乙醇（EtOH）酯交换合成DEC是一条相对经济、安全的工艺路线。该反应分为两步进行,第一步反应生成中间产物碳酸甲乙酯（EMC）和甲醇（MeOH）:第二步反应生成DEC和MeOH.为提高反应转化率、产品收率和纯度,本研究在前人研究的基础上,运用实验和模拟的方法,对反应精馏合成DEC过程进行了基础研究和工程研究,为该生产工艺的优化和设计提供了依据和指导。首先,以甲醇钠为催化剂,在间歇反应釜内对合成DEC反应动力学进行了研究。考察了催化剂用量、反应温度和反应物初始配比等因素对反应速率的影响,并采用数学方法校正了实验原始数据。在此基础上建立了二级均相反应动力学模型并严格检验,得到了可靠的模型参数。结果表明,该反应为连串反应,中间产物为EMC,反应焓分别为ΔH10=-1.595 kJ·mol-1,ΔH20=0.809 kJ·mol-1；反应的活化能分别为Eal+= 45.633 kJ·mol-1、Ea2+=55.058 kJ·mol-1。其次,在实验得到的反应动力学模型和文献报道的UNIQUAC热力学模型的基础上,采用平衡级数学模型,利用Aspen Plus软件对反应精馏合成DEC工艺进行了模拟。模拟结果与工业数据相对比,验证了模型的正确性。利用该模型详细考察了各工艺参数对DMC转化率、DEC收率和塔底DEC浓度的影响,得到了精馏段和反应段理论板数分别为5块和28块,适合采取单股混合的方式进料,进料位置为第19块板,进料EtOH/DMC摩尔配比为2.5：1,每块塔板上的持液量不少于70 L,适宜的回流比为4.5～5.5,在常压操作有利。最后,根据模拟计算的结果,在某企业原有装置的基础上进行设计改造,建立了反应精馏法合成DEC的工艺流程,提出了一套装置的开车和操作案并实施运行,取得了良好的效果。同时得到了稳定操作后的工业实验参数,为新建装置的设计和优化提供了依据。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 符号说明

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 DEC合成工艺

- 1.2.1 光气法

- 1.2.2 乙醇羰基化法

- 1.2.3 酯交换法

- 1.2.3.1 硫酸二乙酯与碳酸盐

- 1.2.3.2 碳酸丙烯酯与EtOH

- 1.2.3.3 碳酸乙烯酯与EtOH

- 1.2.3.4 DMC与EtOH

- 1.2.4 尿素醇解法

- 1.2.5 其它合成工艺

- 1.2.5.1 一氧化碳气相合成法

- 1.2.5.2 草酸二乙酯脱羰基法

- 1.2.5.3 乙醇二氧化碳直接合成法

- 1.3 DMC与EtOH酯交换反应催化剂研究

- 1.3.1 均相催化剂

- 1.3.2 非均相催化剂

- 1.4 反应精馏技术概述

- 1.4.1 反应精馏的特点

- 1.4.2 反应精馏的应用条件

- 1.4.3 反应精馏的应用范围

- 1.5 反应精馏过程模拟

- 1.5.1 平衡级模型

- 1.5.2 非平衡级模型

- 1.5.3 非平衡混合池模型

- 1.6 本文研究内容

- 第二章 酯交换合成碳酸二乙酯反应动力学研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 仪器与药品

- 2.1.2 实验装置与步骤

- 2.1.2.1 实验装置

- 2.1.2.2 实验步骤

- 2.1.3 分析方法

- 2.2 实验结果与讨论

- 2.2.1 催化剂用量的影响

- 2.2.2 温度的影响

- 2.2.3 醇酯比的影响

- 2.3 平衡常数和动力学模型的计算

- 2.3.1 数据校正

- 2.3.2 平衡常数与反应热的计算

- 2.3.3 动力学模型及参数估算

- 2.3.4 模型检验

- 2.4 本章小结

- 第三章 反应精馏过程模拟

- 3.1 化工流程模拟软件Aspen Plus简介

- 3.2 数学模型

- 3.3 热力学模型

- 3.4 工艺流程的模拟

- 3.5 模拟结果与分析

- 3.5.1 模拟结果

- 3.5.2 工艺流程的优化

- 3.5.2.1 进料位置的影响

- 3.5.2.2 精馏段理论板数的影响

- 3.5.2.3 反应段理论板数的影响

- 3.5.2.4 持液量的影响

- 3.5.2.5 进料配比的影响

- 3.5.2.6 回流比的影响

- 3.5.2.7 操作压力的影响

- 3.6 本章小结

- 第四章 工业实验

- 4.1 原料的来源

- 4.1.1 DMC的来源

- 4.1.2 EtOH的来源

- 4.2 催化剂的选择

- 4.3 催化剂的进料与回收处理

- 4.4 工艺流程的建立

- 4.4.1 工艺流程图

- 4.4.2 物料平衡表

- 4.4.3 工艺设备

- 4.4.3.1 反应精馏塔

- 4.4.3.2 乙醇回收塔

- 4.4.3.3 产品塔

- 4.4.3.4 刮板蒸发器

- 4.4.3.5 工艺设备一览表

- 4.4.4 塔设备的流体力学核算

- 4.5 装置的开车与控制

- 4.5.1 开车前准备

- 4.5.2 装置的开车与操作方案

- 4.5.3 流程控制方案

- 4.5.3.1 T1塔控制说明

- 4.5.3.2 T2塔控制说明

- 4.5.3.3 T3塔控制说明

- 4.5.4 实验参数与分析

- 4.6 展望

- 4.7 本章小结

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录一 反应精馏塔改造条件图

- 附录二 碳酸二乙酯生产系统PID

- 个人简历

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].工业酶法和化学法酯交换在油脂改性应用中的比较[J]. 中国油脂 2020(05)

- [2].基于酶促酯交换的速冻专用油脂制备及应用研究[J]. 现代食品科技 2014(10)

- [3].生物油脂酯-酯交换催化剂研究新进展[J]. 食品研究与开发 2013(05)

- [4].碳纳米管对聚酯相容共混体系酯交换反应的影响[J]. 高分子学报 2011(12)

- [5].猪油化学随机酯交换催化剂的研究[J]. 粮油食品科技 2010(05)

- [6].猪油酯交换产物性质测定与分析[J]. 肉类研究 2008(08)

- [7].利用冶炼镁工业废渣制备碱催化剂及其酯交换反应活性[J]. 晋城职业技术学院学报 2013(06)

- [8].酶法酯交换与化学法酯交换技术制备塑性脂肪及其物理性质对比研究[J]. 粮食与油脂 2014(11)

- [9].生物柴油酯交换过程优化控制仿真平台的设计[J]. 计算机仿真 2014(10)

- [10].酯交换制油酸甲酯的基团贡献法热力学分析[J]. 化工学报 2012(06)

- [11].水力空化技术强化酯交换反应合成生物柴油的研究[J]. 浙江工业大学学报 2008(01)

- [12].离子型树脂催化酯交换反应的研究[J]. 辽宁化工 2008(09)

- [13].一种制备乙烯基三-(2-甲氧乙氧基)-硅烷的酯交换方法[J]. 乙醛醋酸化工 2019(03)

- [14].酯交换棕榈油基料及熟化温度对人造奶油质构的影响研究[J]. 现代食品 2018(08)

- [15].酶促酯交换对速冻专用油脂理化性质的影响[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [16].硅胶负载硫酸盐催化酯交换反应[J]. 黑龙江科技信息 2014(17)

- [17].米糠油酯交换反应制备生物柴油的研究[J]. 精细石油化工进展 2011(02)

- [18].生物柴油生产中酯交换反应的研究进展[J]. 化工中间体 2010(03)

- [19].酯交换-吸附脱乙醇联合工艺合成乙酸异辛酯[J]. 过程工程学报 2015(03)

- [20].熔融酯交换合成聚碳酸酯预聚体的动力学[J]. 合成树脂及塑料 2012(05)

- [21].流场中聚乳酸/聚碳酸酯共混体系的酯交换反应及其形态结构研究[J]. 高分子学报 2012(11)

- [22].有机溶剂和原料中水分含量对酯交换反应的影响[J]. 中国油脂 2011(12)

- [23].三油酸甘油酯与甲醇酯交换反应热力学分析[J]. 化学工程 2010(05)

- [24].国内酯交换技术研发进展[J]. 山东化工 2017(10)

- [25].脂肪酸乙酯合成工艺研究[J]. 化工科技 2015(01)

- [26].固定化酶催化酯交换反应制备生物柴油的研究现状及展望[J]. 化工新型材料 2014(10)

- [27].脂肪酶连续催化桐油酯交换反应制取生物柴油[J]. 农业工程学报 2010(07)

- [28].新型花生壳生物炭基催化剂催化酯交换反应[J]. 太阳能学报 2020(04)

- [29].电场强化酯交换过程中醇油两相分散特性研究[J]. 工程热物理学报 2017(12)

- [30].基于酶促酯交换的含亚麻酸巧克力的制备及其性质研究[J]. 食品工业科技 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/425722863ed560b40bbe1410.html