# 桥梁伸缩装置与支座全寿命研究

### 论文摘要

二十世纪九十年代后期,欧美等发达国家在第二次世界大战结束后修建的大量基础设施逐渐进入了养护维修高峰期。由此引发的经济损失、舆论压力等多种问题引起了桥梁工程界的重视,相关研究工作全面展开,寿命周期分析方法在国际上逐步发展起来。受到国际上有关全寿命研究的启发,桥梁工程全寿命的概念迅速在国内工程界得到重视。2009年,由中交公路规划设计院、同济大学、长安大学、北京工业大学联合承担的交通部西部交通科技项目“桥梁工程全寿命设计理论与方法研究”正式通过交通部专家组鉴定验收,并被评为中交股份科技进步特等奖。本文作为西部交通建设科技项目“桥梁工程全寿命设计理论与方法研究”的一个组成部分,以河南省四条国道省道桥梁调查统计资料为基础,其主要研究内容如下：1.以板式橡胶伸缩装置为例建立有限元模型,应用疲劳累积损伤理论对其进行疲劳破坏分析正常使用的寿命估算,给出板式橡胶伸缩装置使用寿命的建议值。2.以橡胶支座和钢支座为例,分别应用橡胶老化理论和疲劳试验对其进行正常使用的寿命估算。通过橡胶老化理论给出橡胶支座理论寿命,通过疲劳试验给出了钢支座的疲劳寿命。3.从全寿命的角度出发,研究讨论了伸缩装置与支座的耐久性、可修性、可换性设计,给出了伸缩装置与支座的施工工艺和养护注意事项。通过以上研究得出：应从规划、设计、施工、管养、拆除等五个阶段,全面分析研究桥梁构件的全寿命历程。嵌固对接式伸缩装置耐久性明显优于其它类型伸缩装置,是因为其设计相对比较合理。板式橡胶伸缩装置的正常设计使用寿命受限于锚固区混凝土的疲劳寿命,大约为13年。橡胶支座的设计使用寿命建议值为50年。钢支座的疲劳寿命——不疲劳(即能达到其设计年限)。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 桥梁全寿命理论

- 1.3 桥梁全寿命理论研究现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第二章 桥梁伸缩装置与支座的分类和调查分析

- 2.1 桥梁伸缩装置的分类及损伤状况调查与分析

- 2.1.1 桥梁伸缩装置的分类及结构特性

- 2.1.2 桥梁伸缩装置调查分析

- 2.2 桥梁支座的作用及其分类

- 2.2.1 桥梁支座的作用

- 2.2.2 桥梁支座的分类

- 2.3 小结

- 第三章 桥梁伸缩装置全寿命分析

- 3.1 桥梁伸缩装置疲劳破损机理分析理论

- 3.1.1 桥梁伸缩装置的应力历程与应力谱的模拟

- 3.1.2 疲劳累积损伤分析与寿命估算

- 3.2 伸缩装置疲劳破损理论模型分析及疲劳寿命估算

- 3.2.1 以板式橡胶伸缩装置为例建立有限元模型

- 3.2.2 板式橡胶伸缩装置疲劳破坏分析

- 3.2.3 板式橡胶伸缩装置疲劳寿命估算

- 3.2.4 伸缩装置的设计寿命及建议值

- 3.3 小结

- 第四章 桥梁支座全寿命分析

- 4.1 桥梁橡胶支座的老化与使用寿命

- 4.1.1 橡胶支座的老化与使用寿命概况

- 4.1.2 低硬度橡胶支座老化及徐变性能

- 4.2 钢支座的疲劳及寿命分析

- 4.3 小结

- 第五章 桥梁伸缩装置的适应性、耐久性及可换性研究

- 5.1 桥梁伸缩装置适应性研究

- 5.1.1 桥梁结构型式

- 5.1.2 伸缩装置在不同桥型中的分布

- 5.1.3 伸缩装置在不同桥型中的破损程度

- 5.1.4 伸缩装置适应性分析

- 5.2 伸缩装置的耐久性研究

- 5.2.1 伸缩装置的破坏机理

- 5.2.2 伸缩装置破坏的影响因素

- 5.2.3 耐久性设计的注意事项

- 5.3 伸缩装置的可换性研究

- 5.3.1 伸缩装置寿命终止条件

- 5.3.2 更换原则

- 5.4 小结

- 第六章 桥梁支座的设计方法、耐久性、可换性研究

- 6.1 桥梁支座布置原则和受力分析及设计方法

- 6.1.1 桥梁支座的布置原则

- 6.1.2 桥梁支座的受力分析及设计方法研究

- 6.2 支座的耐久性设计

- 6.2.1 支座的选用及安装

- 6.2.2 支座破坏的主要原因及其相应处理措施

- 6.3 支座的可换性

- 6.3.1 支座更换程序及流程

- 6.3.2 支座更换施工时的监控措施

- 6.4 小结

- 第七章 桥梁伸缩装置与支座的施工、养护

- 7.1 桥梁伸缩装置与支座的安装及其注意事项

- 7.1.1 桥梁伸缩装置的安装工艺

- 7.1.2 桥梁支座的适配性及其安装工艺

- 7.2 桥梁伸缩装置与支座的养护

- 7.2.1 桥梁伸缩装置的养护

- 7.2.2 桥梁支座的养护

- 7.3 小结

- 结论与展望

- 主要研究内容和结论

- 有待解决的问题

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].轮式自动管缆伸缩装置关键技术研究[J]. 煤矿机械 2020(03)

- [2].模数式伸缩装置中梁及锚固系统力学行为分析[J]. 山西交通科技 2020(02)

- [3].悬挂式单轨轨道梁伸缩装置选型研究[J]. 铁道标准设计 2020(08)

- [4].桥梁滚轴板式伸缩装置摩阻力研究[J]. 土木工程与管理学报 2020(04)

- [5].公路桥梁异型钢单缝式及模数式伸缩装置病害原因分析及防治措施[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(06)

- [6].高速铁路大跨度钢桥梁端伸缩装置设计研究[J]. 铁道建筑 2020(10)

- [7].一种特殊工况下的胶带机头部伸缩装置设计[J]. 冶金管理 2019(07)

- [8].改进型模数式伸缩装置中梁及锚固系统力学行为分析[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [9].某高速公路模数式伸缩装置更换施工方法及质量控制探讨[J]. 工程与建设 2016(06)

- [10].预应力式多向变位伸缩装置的施工关键技术研究[J]. 预应力技术 2015(06)

- [11].无伸缩装置桥梁理论与实践[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [12].梳齿型伸缩装置应用中的病害分析[J]. 北方交通 2014(12)

- [13].一种新型头部伸缩装置[J]. 起重运输机械 2013(11)

- [14].新型桥梁板式橡胶降噪减振伸缩装置仿真分析[J]. 城市道桥与防洪 2020(11)

- [15].商合杭高铁芜湖长江公铁大桥钢轨伸缩调节器及梁端伸缩装置研究[J]. 中国铁路 2020(06)

- [16].特大桥单元式多向变位伸缩装置更换施工及质量控制[J]. 科技资讯 2017(29)

- [17].立体龙门架式一体化电缆伸缩装置在综掘工作面的应用[J]. 煤 2014(02)

- [18].桥梁旋转式伸缩装置的缝宽控制性能[J]. 公路交通科技 2013(05)

- [19].用于中小桥的伸缩装置[J]. 交通世界(建养.机械) 2013(06)

- [20].混凝土搅拌运输车伸缩装置的故障分析与改进[J]. 商用汽车 2012(20)

- [21].屏蔽门立柱顶部伸缩装置的模态及强度有限元分析[J]. 科技视界 2012(35)

- [22].梳形板伸缩装置在合肥市裕溪路高架桥中的应用[J]. 工程与建设 2011(05)

- [23].桥涵连续式弹塑性伸缩装置耐久性试验研究[J]. 公路交通技术 2008(04)

- [24].伸缩装置在公路桥梁施工中的应用分析[J]. 智能城市 2020(10)

- [25].边梁底部脱空对模数式伸缩装置的影响分析[J]. 中外公路 2017(01)

- [26].公路桥梁减震降噪伸缩装置设计创新与研究[J]. 中国橡胶 2017(19)

- [27].新型无振动伸缩装置在公路桥梁中的应用探讨[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(10)

- [28].头部伸缩装置优化设计——移动行走机构[J]. 科技创新与应用 2013(30)

- [29].大位移模数式伸缩装置技术性能监测与分析[J]. 上海公路 2012(02)

- [30].浅埋模数式伸缩装置在桥梁工程中的应用研究[J]. 预应力技术 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4262a7cfebe61458be90ebb6.html