# 典型内分泌干扰物在土壤中迁移转化规律研究

### 论文摘要

内分泌干扰物（Endocrine disrupting chemicals，EDCs）在极低浓度下即具有危害性，城市污水及再生水是其重要来源。再生水用于农业灌溉、河湖补水和地下水补给，导致EDCs进入土壤和含水层，引发环境生态和人体健康风险。本研究的目的是通过建立快速灵敏的EDCs检测方法，调查EDCs在再生水与地下水回灌区的时空分布特征，筛选典型EDCs，研究土壤吸附、土壤微生物降解和回灌条件对其迁移转化过程的影响，进而模拟和预测其在地下水回灌场地的迁移转化规律，从而为再生水回用的风险评价提供理论指导和技术支撑。通过优化固相萃取、超高效液相色谱和质谱条件，建立了同时测定再生水和地下水中雌酮（Estrone，E1）、雌二醇（17β-estradiol，E2）、17α-乙炔基雌二醇（17α-ethinylestradiol，EE2）、雌三醇（Estriol，E3）、双酚A（BisphenolA，BPA）、壬基酚和辛基酚等7种EDCs的检测方法，定量限为0.01-0.06ng/L。对北京市潮白河再生水回灌地下水的场地调查表明，64个再生水样品中E1、E2、EE2、E3和BPA检出率为100%。51个地下水样品中（埋深为30-80m）EDCs检出率为80.4%，BPA浓度最高。45.1%的地下水样品中EE2超过其预测无影响浓度，其生态风险最大。BPA和EE2被筛选为再生水回灌场地的典型内分泌干扰物。通过分析土壤和土壤有机质对EDCs的吸附特性与其结构特征的相关性发现，土壤有机质含量、比表面积以及吸附质的临界分子直径都能够影响EDCs饱和吸附量，EDCs在微孔中的扩散是产生慢吸附的原因，解吸滞后性与黑碳的含量和位置相关。特异性吸附作用使BPA与EE2强烈竞争土壤中吸附位，从而增强其迁移性。EDCs的降解过程可以用伪一级动力学方程描述。双溶质体系EDCs的半衰期比单溶质体系延长1.4-2.9倍。甾体雌激素的转化路径为E2/EE2→E1→E3。长时间吸附与解吸滞后性，对EDCs生物降解过程有抑制作用。通过土柱模拟试验发现，连续回灌土柱中土壤添加0.5%黑碳使EE2和BPA的迁移速率降低45%左右。相同回灌量（约1-10倍柱体积）条件下，间歇回灌土柱EDCs出水浓度为连续回灌土柱的0-44.5%。基于潮白河砂柱实验建立的EDCs对流-弥散模型，能够模拟预测潮白河地下水回灌区均质性较好的潜水层中EDCs的变化，EE2和BPA的迁移速率分别为21.4m/年和28.5m/年，半衰期分别为21.7d和20.4d。回灌10年后，EE2和BPA的影响范围分别达到距岸边337m和734m处。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 污水与再生水中 EDCs 来源、存在及检测技术

- 1.2.2 地下水 EDCs 场地调查

- 1.2.3 土壤对 EDCs 的吸附特性及机理

- 1.2.4 土壤微生物对 EDCs 的降解特性

- 1.2.5 土柱模拟系统中 EDCs 迁移转化过程

- 1.2.6 研究现状小结

- 1.3 研究目的与内容

- 1.3.1 研究目的

- 1.3.2 研究内容

- 1.4 技术路线

- 第2章 基于 UPLC-MS/MS 的 EDCs 测试方法开发

- 2.1 前言

- 2.2 实验材料与方法

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 水样预处理与固相萃取条件

- 2.2.3 质谱与色谱条件

- 2.2.4 数据处理

- 2.3 质谱色谱条件优化

- 2.3.1 质谱条件

- 2.3.2 色谱条件

- 2.4 固相萃取条件

- 2.4.1 SPE小柱选取与水样的pH和离子强度优化

- 2.4.2 清洗与干燥方法

- 2.4.3 洗脱方法

- 2.5 测试方法稳定性与基质效应评估

- 2.5.1 回收率与重现性

- 2.5.2 检测限与定量限

- 2.5.3 基质效应评估

- 2.6 EDCs测试技术的应用

- 2.7 小结

- 第3章 再生水回灌场地 EDCs 迁移转化特征

- 3.1 前言

- 3.2 试验材料与方法

- 3.2.1 研究区域描述

- 3.2.2 监测周期与样品处理

- 3.2.3 数据处理

- 3.3 再生水补给河水中EDCs浓度的季节变化

- 3.4 地下水中EDCs的浓度分布

- 3.4.1 地下水中EDCs总体浓度分布

- 3.4.2 不同含水层中 EDCs 浓度的空间变化

- 3.4.3 地下水中 EDCs 浓度与检出率的季节变化

- 3.5 小结

- 第4章 土壤及其有机质对 EDCs 的吸附特性及机理

- 4.1 前言

- 4.2 试验材料与方法

- 4.2.1 土壤样品的采集、土壤有机质的提取和黑碳的制备

- 4.2.2 吸附剂的理化性质表征

- 4.2.3 吸附动力学、吸附平衡与解吸平衡试验

- 4.2.4 质量控制

- 4.2.5 数据处理

- 4.3 土壤对 EDCS 的吸附特性及机理

- 4.3.1 土壤的理化性质表征

- 4.3.2 土壤对 EDCs 的吸附量与吸附非线性

- 4.3.3 土壤对 EDCs 的吸附量与吸附非线性的机理分析

- 4.4 土壤有机质对 EDCS 的吸附特性及机理

- 4.4.1 土壤有机质的理化性质表征

- 4.4.2 土壤有机质对 EDCs 吸附动力学与慢吸附的贡献

- 4.4.3 土壤有机质对 EDCs 吸附非线性与解吸滞后性

- 4.4.4 土壤有机质对 EDCs 吸附-解吸机理

- 4.5 黑碳对 EDCS 吸附特性及机理

- 4.5.1 黑碳的理化性质表征

- 4.5.2 黑碳对 EDCs 的吸附非线性与吸附量

- 4.5.3 黑碳对土壤吸附 EDCs 的重要影响

- 4.6 EDCS 之间的竞争性吸附

- 4.6.1 BPA/NP 对 EE2 吸附的影响

- 4.6.2 EE2 对 BPA/NP 吸附的影响

- 4.6.3 EDCs 之间的竞争性吸附机理

- 4.7 小结

- 第5章 土水体系中土壤微生物对 EDCs 的降解特性

- 5.1 前言

- 5.2 试验材料与方法

- 5.2.1 EDCs 在土-水体系中降解实验

- 5.2.2 吸附作用对 EE2 生物降解过程的影响

- 5.2.3 数据处理

- 5.3 土水体系中 EDCS 生物降解速率

- 5.4 甾体雌激素降解产物检测

- 5.4.1 EE2、E2 和 E1 降解产物的检测

- 5.4.2 甾体雌激素降解路径及潜在影响

- 5.5 吸附作用对 EDCS 生物降解率的影响

- 5.5.1 生物降解过程中 EDCs 在土水体系中的分配

- 5.5.2 吸附时间和黑碳含量对 EDCs 生物降解过程的影响

- 5.6 小结

- 第6章 EDCs 在土层中运移模拟与预测

- 6.1 前言

- 6.2 试验材料与方法

- 6.2.1 土柱系统的构建

- 6.2.2 土柱系统的运行及监测

- 6.2.3 土柱系统溶质运移参数模拟

- 6.3 土柱系统溶质运移参数拟合

- 6.4 不同填充介质对土柱中 EDCS 迁移转化的影响

- 6.4.1 土柱 I 与土柱 II 中 EDCs 分布特征

- 6.4.2 CDE 模型对土柱 I 与土柱 II 中 EDCs 迁移转化的分析

- 6.5 不同运行方式对土柱中 EDCS 迁移转化的影响

- 6.6 潮白河地下水回灌场地潜水层中 EDCS 的模拟与预测

- 6.7 小结

- 第7章 结论与建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4273bc47d997b7000e678829.html