# 护坡绿化基质筛选及其理化性质研究

### 论文摘要

新兴的厚层基材护坡技术,是将植物生长的基础土壤与有机基材、高分子黏结剂、保水剂、肥料和种子等,按一定比例混合,经过机械充分搅拌均匀后,利用柱塞泵和空气压缩机提供的动力,喷射到坡面上,形成适宜植物生长的土壤层,种子发芽、生长成坪后,可以对边坡起到有效的保护作用,从而达到快速修复生态系统和护坡的目的。此技术中的基础和难点就是基质材料的配比问题,基质材料配比科学、合理与否关系着整个护坡工程的成败。本研究利用不同基础材料进行配比,筛选出九种不同配比的护坡绿化基质,通过盆栽试验,测定基质养分水分的长期变化,进一步筛选出三种比较适合边坡绿化的基质,并结合模拟边坡试验,最终确定出了一种最佳边坡绿化基质,主要研究结果和结论总结如下:1.通过初步分析,选定土壤、425#普通硅酸盐水泥、羧甲基纤维素、草炭、玉米、棉花、稻草秸秆、锯末、保水剂、控释肥和草坪专用肥、糠醛渣等作为配制护坡绿化基质的基本材料。2.通过结块、容重、孔隙、pH等的测定,筛选出A1B1C7%、A1B4C4%、A2B2C4%、A2B3C4%、A3B1C4%、A4B1C4%、A3B2C4%、A4B2C4%、A3B4C4%共九种不同配比的护坡绿化基质,它们基本适合边坡绿化。3.九种护坡绿化基质能为植物发芽和生长提供良好的环境,各处理的发芽率偏低,但植物体内各种必需元素含量都比较正常,地上部鲜重和叶绿素的含量也比较高。4.各处理的养分水分含量普遍较高,但是pH也偏高,进而影响了植物发芽,不过对植物后期生长影响不大。前期各处理基质的养分随水的流失损失量大变化明显,后期变化不明显。5.A1B1C7%、A1B4C4%和A3B4C4%在模拟边坡上的护坡和绿化效果比较好,前期各处理的黑麦草长势较好,覆盖率较高,基本能适应边坡防护,但是通过越冬试验之后,发现只有配比为A1B4C4%的处理能顺利越冬。试验结果显示,实验条件下适合边坡绿化的最佳基质配比只有土壤:草炭=2:1,主料:辅料=17:1,水泥含量为4%。但在降雨量较大并且冬天温度较高地区可以推广土壤:草炭=2:1,主料:辅料=5:1,水泥含量为7%和土壤:草炭=8:1,主料:辅料=17:1,水泥含量为4%。6.根据研究结果提出了护坡绿化基质的关键理化性状标准,供边坡绿化基质的生产单位参考。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 引言

- 1.1 植被护坡技术研究现状与进展

- 1.1.1 国内植被护坡技术的研究现状与进展

- 1.1.2 国外植被防护技术的现状与进展

- 1.2 植被护坡的主要类型

- 1.2.1 铺草皮护坡

- 1.2.2 藤蔓植物护坡

- 1.2.3 液压喷播植草护坡

- 1.2.4 土工格室植草护坡

- 1.2.5 香根草篱护坡

- 1.2.6 挖沟植草护坡

- 1.2.7 三维植被网护坡

- 1.2.8 浆砌片石骨架植草护坡

- 1.2.9 植生带护坡

- 1.2.10 喷混植生护坡

- 1.2.11 钢筋混凝土框架内填土植草护坡

- 1.2.12 厚层基材喷射植被护坡

- 1.3 护坡绿化基质研究现状及发展

- 1.3.1 护坡绿化基质研究现状及发展

- 1.3.2 护坡绿化基质存在主要问题

- 1.4 研究目的与意义

- 1.4.1 研究目的

- 1.4.2 研究意义

- 1.5 本研究的技术路线

- 2 材料与方法

- 2.1 材料的选择

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 材料的准备

- 2.2.2 基质的筛选

- 2.2.3 盆栽试验

- 2.2.4 模拟边坡试验

- 2.2.5 模拟降雨试验

- 2.2.6 主要测定项目的分析方法

- 2.3 数据统计分析

- 3 结果与分析

- 3.1 护坡绿化基质的初步筛选结果

- 3.1.1 根据结块、硬度的筛选结果

- 3.1.2 根据容重的筛选结果

- 3.1.3 根据总孔隙度的筛选结果

- 3.1.4 根据pH 值的筛选结果

- 3.2 基质对黑麦草的影响和基质理化性质变化特征

- 3.2.1 不同护坡绿化基质对黑麦草的影响

- 3.2.2 不同护坡绿化基质理化性质的变化特征

- 3.3 模拟边坡绿化试验结果

- 3.3.1 三种护坡绿化基质的收缩裂缝情况

- 3.3.2 三种护坡绿化基质的流失量

- 3.3.3 模拟边坡绿化基质的日水分变化特征

- 3.3.4 模拟边坡绿化基质对黑麦草越冬的影响

- 3.3.5 护坡绿化基质的关键理化性状标准（建议标准）

- 4 讨论

- 4.1 护坡绿化基质组成材料选择

- 4.2 护坡绿化基质配比筛选

- 4.3 护坡绿化基质对植物的影响

- 4.4 护坡绿化基质理化性质变化特征

- 4.5 三种处理在模拟边坡中的护坡效果

- 4.6 护坡绿化基质关键理化性状标准的制定

- 5 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在读硕士学位期间取得的主要学术成就

- 插图

### 相关论文文献

- [1].植被在道路护坡中的应用[J]. 南方农机 2020(08)

- [2].装配式锚索格梁护坡结构设计技术研究[J]. 中国勘察设计 2020(05)

- [3].原生态植被立体护坡研究[J]. 城市住宅 2020(08)

- [4].护岸混凝土预制板护坡施工中的质量控制[J]. 水利科学与寒区工程 2020(05)

- [5].土石坝上游护坡设计研究[J]. 农业科技与信息 2019(22)

- [6].护坡绿化施工技术探析[J]. 河南水利与南水北调 2016(12)

- [7].农村河道治理中的护坡材料及技术应用实例[J]. 农业与技术 2017(11)

- [8].水利工程护坡设计[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(14)

- [9].浆砌石在水利护坡中的施工质量控制浅析[J]. 山西水利 2017(07)

- [10].生态护坡在水利工程的应用[J]. 中国高新区 2017(15)

- [11].不同形式的护坡在南雄中小河流治理工程中的应用[J]. 黑龙江水利科技 2017(07)

- [12].生态袋护坡实际应用浅析[J]. 中国新技术新产品 2016(03)

- [13].朴门永续设计理念在景观护坡中的应用探索[J]. 明日风尚 2016(13)

- [14].陕北黄土区护坡植物根系分布和抗剪增强分析[J]. 水土保持研究 2020(03)

- [15].水利工程护坡生态化设计方法及必要性[J]. 水利技术监督 2020(04)

- [16].网格骨架护坡施工挂线[J]. 工程质量 2020(05)

- [17].生态护坡与传统护坡在水利工程中的合理应用[J]. 黑龙江水利科技 2013(05)

- [18].对传统护坡和生态护坡的分析比较[J]. 科技创新与应用 2012(27)

- [19].小型水库除险加固工程上游护坡及坝顶型式探讨[J]. 北京农业 2012(36)

- [20].京杭运河护坡修复的结构形式与质量控制[J]. 中国水运(下半月) 2011(08)

- [21].颐和园山体护坡与生态修复技术的探讨[J]. 北京园林 2011(03)

- [22].鱼池改造之硬质护坡新工艺[J]. 中国水产 2010(12)

- [23].护坡拦蓄保水技术对玉米产量的影响[J]. 安徽农业科学 2009(01)

- [24].护坡植物推荐[J]. 园林 2008(11)

- [25].自锁式免灌缝生态链锁砖护坡在在水利工程中的应用[J]. 门窗 2019(12)

- [26].装配式锚索格梁护坡施工技术[J]. 中国建材科技 2020(02)

- [27].混凝土杆河堤小型护坡多点加固砌筑法[J]. 农村电气化 2018(05)

- [28].水利工程中护坡施工技术及护坡绿化技术探讨[J]. 门窗 2017(02)

- [29].海绵护坡理念在河道治理中的应用构思[J]. 门窗 2017(08)

- [30].堤防护坡的优良水土保持植物——假俭草[J]. 中国水土保持 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/428cfb83bf6ab9569f1e0bc5.html