# 重力坝模糊体系可靠度探讨

### 论文摘要

本文在可靠度分析中引入模糊理论,通过对参数模糊性分析,建立模糊可靠度模型;并将单一失效模式下模糊可靠度引申为多个失效模式情况。对多失效模式下考虑参数模糊性的可靠度分析进行了探讨。本文内容共分为四章;首先分析了影响结构可靠度分析的不确定因素,并引出本文要研究的问题;其次,介绍了模糊理论的发展状况和工程应用,并建立了模糊可靠度计算模型;文中重点部分是体系可靠度分析中引入模糊理论,考虑参数模糊的情况下的体系可靠度计算。第四章将该方法在到重力坝体系可靠度分析中的应用,主要考虑了重力坝中随机变量抗剪断粘滞力C和混凝土抗压强度Rc的模糊性,对重力坝主要失效模式组成的体系进行可靠度计算,通过分析参数模糊性对失效概率界限的影响,说明用失效概率的区间值代替确定值,更符合工程实际。工程算例表明本文建议的模糊体系可靠度分析方法是合理、可行的。 文末就应进一步研究的有关问题,提出了建议。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- §1.1 引言

- §1.2 体系可靠度理论概述

- §1.3 影响结构可靠度的不确定因素

- §1.4 基与传统结构可靠度上问题的提出

- §1.5 本文所作的工作

- 第二章 模糊理论及其在可靠性分析中的应用

- §2.1 模糊理论的发展状况及工程应用

- §2.2 模糊随机可靠度的提出

- §2.3 结构模糊随机可靠度的计算

- 2.3.1 模糊事件概率的计算

- 2.3.2 隶属函数的确定原则

- 2.3.3 结构模糊随机可靠度的积分表达式

- 2.3.4 结构模糊随机可靠度实用计算方法和步骤

- 第三章 模糊体系可靠度分析

- §3.1 结构体系失效概率计算方法综述

- §3.2 模糊可靠指标及相关系数

- 3.2.1 结构的基本随机向量与失效模式

- 3.2.2 基本模糊随机向量空间向标准正态向量空间转换

- 3.2.3 单个失效模式的模糊可靠指标

- 3.2.4 失效模式间的相关系数

- §3.3 结构模糊体系失效概率的基本表达式

- 3.3.1 结构体系的基本失效类型

- 3.3.2 结构体系失效概率的基本表达式与高维标准正态分布函数的关系

- 3.3.3 机构模糊体系可靠度的窄界限方法

- 3.3.4 两个失效模式同时失效的概率

- 第四章 RCC重力坝模糊体系可靠度分析

- §4.1 RCC重力坝的工程概况

- §4.2 重力坝各失效模式

- §4.3 重力坝界结构体系可靠度分析

- 结束语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].车家坝河重力坝受力三维数模计算分析[J]. 水利技术监督 2020(01)

- [2].基于遗传算法的石桥水电站重力坝断面尺寸优化[J]. 东北水利水电 2020(01)

- [3].重力坝设计在软基环境下的技术问题及方案[J]. 低碳世界 2020(04)

- [4].江北河水利工程重力坝设计[J]. 四川水泥 2018(01)

- [5].基于CATIA平台的重力坝三维一体化设计[J]. 水利信息化 2017(02)

- [6].南康罗边水库重力坝主体结构安全分析[J]. 陕西水利 2019(11)

- [7].重力坝工程病险除控实施效能评估研究述评[J]. 水力发电学报 2018(04)

- [8].中美规范关于重力坝设计对比初探[J]. 广东水利电力职业技术学院学报 2018(03)

- [9].基于微粒群算法的重力坝坝基多滑面稳定可靠度分析[J]. 中国水运(下半月) 2016(12)

- [10].基于有限元法的某重力坝防渗帷幕深度优化研究[J]. 人民珠江 2017(02)

- [11].重力坝深层抗滑稳定设计初探[J]. 水电与新能源 2017(03)

- [12].重力坝加高工程技术探讨[J]. 中国水运(下半月) 2013(08)

- [13].考虑多指标因素的重力坝抗震安全评价方法研究[J]. 振动工程学报 2020(01)

- [14].基于随机有限元的重力坝时变可靠度计算分析[J]. 人民黄河 2020(07)

- [15].重力坝底孔与中孔主要功能、布置原则、体型设计[J]. 云南水力发电 2016(06)

- [16].基于双层复形法的重力坝断面优化研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) 2016(11)

- [17].浅析重力坝加固方案优选[J]. 福建水力发电 2016(02)

- [18].空腔参数对重力坝稳定的影响分析[J]. 水利科技与经济 2017(05)

- [19].水库重力坝除险加固施工管理与控制探讨[J]. 珠江水运 2016(14)

- [20].L-型重力坝形体分析与优化[J]. 内蒙古水利 2014(04)

- [21].浅析水电站工程重力坝混凝土裂缝的处理[J]. 中国新技术新产品 2015(01)

- [22].重力坝加高工程技术探讨[J]. 江淮水利科技 2013(03)

- [23].投资-效益准则在基于性能的重力坝设计中的应用初探[J]. 中国水运(下半月) 2012(02)

- [24].景观重力坝设计及预期效果[J]. 水电能源科学 2012(06)

- [25].重力坝失稳的原因分析及防治措施[J]. 科技风 2010(12)

- [26].重力坝动水压力模型试验的数值重构研究[J]. 振动与冲击 2020(10)

- [27].变坡段改用弧形连接后的重力坝抗震性能研究[J]. 甘肃水利水电技术 2019(08)

- [28].重力坝溢流表孔初步设计[J]. 云南水力发电 2016(06)

- [29].受迫振动的随机响应在重力坝抗震中的应用[J]. 东北水利水电 2017(10)

- [30].水泥土重力坝施工中存在的问题及对策分析[J]. 科技致富向导 2014(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/429eb266eb19e6b5238d3996.html