# 铝盐锂吸附剂制备工艺及吸附性能研究

### 论文摘要

中国是一个盐湖卤水锂资源非常丰富的国家,锂被称为“21世纪的能源金属”,在材料、冶金、轻质合金、特种陶瓷、玻璃、新能源等诸多领域有着广泛的应用,因此如何开发盐湖卤水锂资源就显得尤为重要。盐湖卤水中锂离子浓度较低,而且常与各种碱金属、碱土金属离子共存,使得从盐湖卤水中分离提取锂难度加大,制约了我国盐湖产业特别是锂盐产业的发展。铝盐锂吸附剂对锂离子选择性高,吸附容量大且对环境友好,被认为是目前最具工业应用前景的盐湖卤水提锂方法。本课题主要研究了铝盐锂吸附剂的制备工艺及其吸附—解吸性能。在铝盐锂吸附剂制备工艺研究中,针对铝盐锂吸附剂制备方法单一、工艺复杂的问题,本文首次采用一步合成法新工艺直接制备铝盐锂吸附剂,并通过深入研究一步合成法的制备工艺影响因素,得出了一组铝盐锂吸附剂最佳制备工艺条件。单因素实验表明:加料方式、溶液中锂离子浓度、反应温度和搅拌陈化时间对吸附剂的性能影响较大,此外产品干燥温度也是一个很重要的因素。在铝盐锂吸附剂吸附-解吸性能研究中,吸附实验表明:所制备的铝盐锂吸附剂对锂离子吸附速率很快,吸附30min吸附容量就达到5mg/g,基本达到了吸附饱和,很好的解决了已有的吸附剂吸附速率较慢的缺陷。通过测定铝盐锂吸附剂的分配系数和选择系数发现,该吸附剂对锂离子具有很好的选择吸附性,可以从含锂溶液中提取锂。此外,本文首次系统的研究了铝盐锂吸附剂的解吸性能,实验结果表明:饱和吸附后的吸附剂首次解析率只有40%左右,但循环吸附3次后,其吸附容量可保持在2.3mg/g左右,具有一定的工业利用价值。最后,通过对样品进行X-射线衍射表征,证明所合成的吸附剂就是目的产物,而且吸附剂在吸附前、吸附后以及解吸后其晶体结构并没有发生很大变化,说明所合成的铝盐锂吸附剂结构稳定。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 锂的性质及用途

- 1.2 盐湖卤水锂资源概况

- 1.2.1 国外盐湖卤水锂资源分布

- 1.2.2 国内盐湖卤水锂资源分布

- 1.3 盐湖卤水提锂的意义

- 1.4 盐湖卤水锂资源提取的工艺技术

- 1.4.1 沉淀法

- 1.4.2 溶剂萃取法

- 1.4.3 煅烧浸取法

- 1.4.4 碳化法

- 1.4.5 盐析法

- 1.4.6 吸附法

- 1.5 铝盐锂吸附剂提锂的机理及研究进展

- 1.6 铝盐锂吸附剂目前存在的问题

- 1.7 本研究的目的、基本思路、技术路线和研究任务

- 1.7.1 研究目的

- 1.7.2 基本思路

- 1.7.3 研究任务

- 第2章 实验药品、仪器、装置及分析方法

- 2.1 实验药品

- 2.2 实验仪器

- 2.3 分析方法

- 2.4 实验装置

- 第3章 铝盐锂吸附剂制备工艺影响因素分析

- 3.1 制备工艺影响因素分析

- 3.1.1 加料方式的影响

- 3.1.2 铝锂比的影响

- 3.1.3 反应温度的影响

- 3.1.4 终点pH值的影响

- 3.1.5 加料速度的影响

- 3.1.6 氢氧化钠浓度的影响

- 3.1.7 搅拌陈化时间的影响

- 3.1.8 干燥温度的选择

- 3.2 本章小结

- 第4章 铝盐锂吸附剂性能的研究

- 4.1 吸附实验及影响因素分析

- 4.1.1 吸附平衡时间的测定

- 4.1.2 吸附液温度的影响

- 4.1.3 锂离子浓度的影响

- 4.1.4 选择性

- 4.2 解吸实验及影响因素分析

- 4.2.1 解吸平衡时间的影响

- 4.2.2 解吸液pH值的影响

- 4.3 铝盐锂吸附剂的循环利用

- 4.4 产物X射线衍射（XRD）分析

- 4.5 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].图像叠加法——含铝盐与强酸强碱反应的图像再认识[J]. 中小学实验与装备 2017(02)

- [2].复合型高分子铝盐絮凝剂及其应用进展[J]. 纸和造纸 2008(S1)

- [3].用于除硅的铝盐改性膨润土的制备与表征[J]. 岩石矿物学杂志 2014(03)

- [4].铝盐促进的谷氨酸转氨化合成α-酮戊二酸的研究[J]. 有机化学 2015(09)

- [5].混凝过程中铝盐水解聚合反应平衡的流体动力学控制[J]. 环境科学学报 2009(09)

- [6].快硬硫铝盐水泥单液浆性能研究及应用[J]. 铁道科学与工程学报 2012(03)

- [7].铝盐增强阳离子聚胺对荧光增白剂增白效果消减研究[J]. 纸和造纸 2015(10)

- [8].2011年全国铝盐行业技术与信息交流会征文通知[J]. 无机盐工业 2011(06)

- [9].铝盐污泥回收研究进展[J]. 环境监测管理与技术 2009(02)

- [10].铝盐改性石英砂制备及其吸附性能研究[J]. 非金属矿 2009(05)

- [11].铝盐行业的污染治理与环境风险控制[J]. 无机盐工业 2018(05)

- [12].铝盐加碱一题三解[J]. 中学生数理化(高一版) 2011(11)

- [13].STE工艺:再生铝盐渣的先进处理工艺[J]. 资源再生 2014(11)

- [14].2009年全国铝盐行业技术与信息交流会征文通知[J]. 无机盐工业 2009(05)

- [15].混凝体系中铝盐水解行为及作用机制的研究与分析[J]. 环境污染与防治 2009(08)

- [16].铝盐应用于污水生物化学协同除磷研究进展[J]. 现代化工 2017(05)

- [17].铝盐主要通过与DC质膜相互作用发挥其免疫佐剂功能[J]. 中国肿瘤生物治疗杂志 2011(03)

- [18].阴离子表面活性剂与铝盐复合絮凝去除苯甲酸[J]. 环境科学与技术 2017(11)

- [19].铝盐浓度对铝硅酸盐固沙材料稳定性的影响[J]. 硅酸盐通报 2010(03)

- [20].铝盐去除浓缩脱水污泥水中悬浮物和磷的效果研究[J]. 环境科学与管理 2014(02)

- [21].热重-差示扫描量热法研究金属铝盐与载体的相互作用[J]. 分析科学学报 2010(02)

- [22].无机铝盐制备有序介孔氧化铝及其表征[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [23].铝盐改性石英砂制备及其吸附Zn~(2+)性能研究[J]. 能源环境保护 2009(02)

- [24].DTRO膜和NF膜处理污酸废水研究[J]. 硫酸工业 2020(03)

- [25].活性硅酸对铝盐的助凝作用[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [26].利用粉煤灰制取氢氧化铝[J]. 科技资讯 2012(32)

- [27].自来水厂铝盐污泥对水中磷的去除效果(英文)[J]. Meteorological and Environmental Research 2010(10)

- [28].铝盐佐剂的安全性思考[J]. 中国免疫学杂志 2019(06)

- [29].铝盐掺杂TiO_2棒状纤维的制备及其室温NO_x气敏性[J]. 硅酸盐学报 2013(06)

- [30].铝盐对鸡粪中氨气释放的影响[J]. 中国禽业导刊 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/42d18a6eb82f7611fb833e0e.html