# 高频热稳定ANNT瓷料的研究

### 论文摘要

本论文对超高介高频ANNT系统进行了深入研究,并以电介质物理理论、材料物理化学、晶体化学以及配位化学、表面与界面化学等理论为基础,充分利用XRD、TEM、EDX、SEM、DTA-TG、IR光谱等现代分析手段,对其合成机理、介电性能进行了理论探讨和实验研究。并在进行固相研究的同时利用湿化学合成方法成功合成该系统,进一步提高了系统的介电性能。1.本论文详细研究了引入Na+的ANNT系统与ANT系统的异同,并从理论上探讨了ANNT系统较ANT系统的优势,在此基础上又研究了Na+的不同含量对ANNT系统介电性能的影响。2.本论文详细研究了改性添加剂Bi2O3、Sb2O5、MnCO3对该系统介电性能的影响,研究表明适当的掺杂可以有效改善系统的烧结性能和介电特性。3.利用液相法成功合成了ANNT纳米粉体,并对比研究了柠檬酸盐法和草酸盐法对ANNT系统的影响,研究表明利用草酸盐法所合成ANNT系统的团聚比较严重,而利用柠檬酸盐法所制备ANNT系统,团聚较小,平均粒径为40nm,利用该纳米粉体所制备的陶瓷材料晶粒均匀、平均粒径小于0.5μm,有效提高了ANNT系统的介电性能。4.利用固相法合成的ANNT系统的介电指标如下:介电常数ε>400（1MHz）容量温度系数αc <0±30ppm/℃损耗tgδ<10×10-4（1MHz）绝缘电阻率ρv >1012Ω·cm烧结温度Ts 1050℃～1160℃5..利用液相法合成的ANNT系统的介电指标如下:介电常数ε>500（1MHz）容量温度系数αc <0±30ppm/℃损耗tgδ<7×10-4（1MHz）绝缘电阻率ρv >1012Ω·cm烧结温度Ts 950℃～1060℃

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 电子陶瓷的发展概况

- 1.2 多层陶瓷电容器

- 1.3 高频电容器瓷

- 1.3.1 片式MLC 瓷料分类

- 1.3.2 高频电容器瓷分类

- 1.3.3 高频电容器瓷的性能要求

- 1.3.4 高频电容器瓷的主要研制方法

- 1.3.5 高频电容器瓷的研究进展

- 1.4 纳米介质瓷粉的湿化学法合成方法简介

- 1.4.1 共沉淀法

- 1.4.2 水热法

- 1.4.3 溶胶-凝胶法（sol-gel 法）

- 1.4.4 柠檬酸盐法

- 1.5 课题背景、内容与意义

- 1.5.1 选题背景

- 1.5.2 选题的内容及意义

- 第二章 实验工艺与测试技术的研究

- 2.1 固相法合成工艺过程

- 2.2 材料介电性能的测试

- 2.2.1 测试仪器

- 2.2.2 试样的参数测定

- 第三章 ANNT 系统介电性能的研究

- 3.1 引言

- 3.2 ANNT 系统的结构研究

- +含量对ANNT 系统介电损耗的影响'>3.3 Na+含量对ANNT 系统介电损耗的影响

- 3.4 添加剂对ANNT 系统介电性能的影响

- 3.4.1 不同添加剂对ANNT 系统烧结温度的影响

- 3.4.2 不同添加剂对ANNT 系统其它介电性能的影响

- 3.5 本章小结

- 第四章 ANNT 系统湿化学制备方法的研究

- 4.1 引言

- 4.2 ANNT 系统湿化学制备方法

- 4.2.1 ANNT 纳米粉料的制备

- 4.2.2 物性表征

- 0.9Na0.1)(Nb0.6Ta0.4)O3制备条件的确定'>4.2.3 (Ag0.9Na0.1)(Nb0.6Ta0.4)O3制备条件的确定

- 4.3 ANNT 系统介电性能的研究

- 0.9Na0.1)(Nb0.6Ta0.4)O3试样的SEM 分析'>4.3.1 液相法合成的(Ag0.9Na0.1)(Nb0.6Ta0.4)O3试样的SEM 分析

- 4.3.2 试样的XRD 分析

- 4.3.3 液相法合成的ANNT 系统介电性能研究

- 4.4 柠檬酸-凝胶法合成机理的探讨

- 4.5 本章小节

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致 谢

### 相关论文文献

- [1].氧化钬掺杂对钛酸钡陶瓷介电性能的影响[J]. 电子制作 2020(14)

- [2].微波复合介质板的介电性能验证研究[J]. 电子与封装 2020(01)

- [3].低损耗材料高温介电性能测试系统设计与实现[J]. 电子测量技术 2020(13)

- [4].锑替代铋对铋锌铌陶瓷介电性能的影响[J]. 河北化工 2011(05)

- [5].颗粒形状对铝粉环氧树脂复合材料介电性能的影响[J]. 内蒙古科技大学学报 2011(02)

- [6].10kHz～100MHz人血液细胞介电性能[J]. 医学研究杂志 2009(03)

- [7].混杂铝粒子对环氧树脂导热性能与介电性能的影响[J]. 中国塑料 2011(01)

- [8].Al_2O_3/BaTiO_3复合薄膜制备及低频介电性能研究[J]. 山东化工 2016(13)

- [9].计算机陶瓷元件的介电性能研究[J]. 电源技术 2016(07)

- [10].掺杂钛酸铋钠对钛酸锶钡陶瓷介电性能的影响[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [11].复合电介质介电性能有限元仿真[J]. 电机与控制学报 2011(08)

- [12].氟化钙掺杂对钛酸锶钡陶瓷结构和介电性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2015(02)

- [13].PbF_2-TeO_2-B_2_O_3-Eu_2O_3玻璃介电性能和弛豫动力学（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(08)

- [14].频率、温度和含水率对玉米介电性能的影响[J]. 中国农业大学学报 2011(04)

- [15].石墨烯的制备及石墨烯/PVDF复合材料介电性能的研究[J]. 化学工程师 2011(08)

- [16].AlN-SiC固溶体的制备及介电性能[J]. 材料导报 2008(02)

- [17].二氧化硅增强石英纤维基复合材料介电性能分析[J]. 漯河职业技术学院学报 2008(02)

- [18].炭黑对橡胶介电性能影响规律的研究[J]. 机械制造 2019(05)

- [19].Sr_2Bi_5FeTi_5O_(21)陶瓷的介电性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2018(S1)

- [20].ZnO-MgO-TiO_2-SnO_2系高频介电陶瓷的制备与介电性能[J]. 功能材料 2014(23)

- [21].高密度聚乙烯导电复合材料介电性能的研究[J]. 辽宁化工 2012(06)

- [22].钆、锆复合掺杂钛酸钡陶瓷制备及介电性能的研究[J]. 稀土 2008(03)

- [23].锌硼硅玻璃掺杂对钛酸钡陶瓷介电性能的影响[J]. 中国陶瓷 2019(03)

- [24].牵引电机绝缘结构介电性能的高原环境模拟试验[J]. 电机技术 2018(04)

- [25].铌掺杂锆钛酸钡陶瓷制备及介电性能的研究[J]. 湖北理工学院学报 2012(06)

- [26].氮化铝陶瓷材料的介电性能[J]. 安全与电磁兼容 2017(02)

- [27].单向拉伸对PVDF薄膜结构和介电性能的影响[J]. 航天器环境工程 2016(03)

- [28].Ni/ZrO_2复合材料力学及介电性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2008(11)

- [29].钕掺杂二氧化钛/氰酸酯树脂基复合材料的研究Ⅲ:耐热、摩擦与介电性能测试[J]. 热固性树脂 2016(02)

- [30].浸渍提拉法制备钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜及其低频介电性能研究[J]. 山东化工 2016(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/42ebb6c266275d9b94b17ab6.html