# 硫酸盐侵蚀条件下水泥砂浆动态力学性能演化的研究

### 论文摘要

硫酸盐对混凝土材料的侵蚀大体可以分为两个阶段。第一个阶段是硫酸根离子通过毛细孔渗入到材料内部,与水泥水化产物反应生成难溶的膨胀性结晶产物,即延生钙矾石。第二个阶段是由于钙矾石晶体在材料内生长引起的材料微损伤进展。在第一个阶段,由钙矾石在混凝土微空洞内的成核生长导致了材料密度的增长,这会引起材料的弹性模量增加。在第二个阶段,微损伤的进展会引起材料的弹性模量、强度和耐久性的下降。众所周知,混凝土的微损伤发生在水泥砂浆或者水泥砂浆与粗骨料的接触界面处。因此,水泥砂浆是混凝土组分中相对薄弱的部分。本文将主要研究在硫酸盐侵蚀条件下水泥砂浆动态力学行为随着侵蚀时间的变化规律。为了避免其它组分对实验结果的影响,本文采用基准水泥配置水泥砂浆试件,本文的工作有五章组成。第一章对相关研究做了综述,包括三部分:海水侵蚀混凝土的研究;混凝土材料在冲击载荷下力学行为的研究;本文即将开展的工作。第二章利用超声波检测仪对硫酸盐侵蚀下的水泥砂浆试件进行了测试。配制了硫酸根离子浓度为0%、3%、5%和8%的硫酸钠溶液,在每组溶液中浸泡水灰比为0.45、0.55和0.65的水泥砂浆试样。测试超声波在水泥砂浆试样中的传播速度、试样质量随着侵蚀时间的变化情况,根据测试结果,进一步得到水泥砂浆试样的动态弹性模量的演化规律。第三章根据能量守恒原理对试样横向惯性效应对水泥砂浆的松弛时间和延迟时间的影响进行了理论分析。在分析过程中,用标准线性固体模型对水泥砂浆的本构关系进行理论推导,指出了横向惯性作用对松弛时间和延迟时间的影响是不同的。第四章利用SHPB技术对硫酸盐侵蚀下的水泥砂浆试样进行了试验研究,侵蚀溶液的浓度为8%,水泥砂浆试件的水灰比为0.55。利用傅立叶分析修正了大直径压杆的横向惯性效应,通过基于路径线上的拉格朗日1sV+nε方法得到了硫酸盐侵蚀下的水泥砂浆材料的一维动态应力-应变关系曲线。比较超声检测和SHPB测试结果,在硫酸盐侵蚀下水泥砂浆的动态弹性模量的演化趋势基本一致。第五章对本文的工作做了总结,说明了本文的创新点和新成果,最后对需要继续进行的工作做了展望。本文关于硫酸盐对水泥砂浆材料的侵蚀结果可以为海水环境中混凝土的结构设计提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 硫酸盐侵蚀混凝土研究综述

- 1.1 引言

- 1.2 海水侵蚀混凝土

- 1.3 混凝土动态力学性能研究成果

- 1.4 本文工作的基本思路和主要方法

- 2 硫酸盐侵蚀条件下水泥砂浆动弹性模量演化的超声波实验研究

- 2.1 引言

- 2.2 超声波试验

- 2.3 本章小结

- 3 横向惯性作用对在谐波中的水泥砂浆的松弛时间和延迟时间的影响

- 3.1 引言

- 3.2 在考虑横向惯性作用时的一维波运动方程

- 3.3 横向惯性作用对松弛时间的影响

- 3.4 横向惯性作用对延迟时间的影响

- 3.5 本章小结

- 4 硫酸盐侵蚀条件下水泥砂浆动态力学性能的SHPB 实验研究

- 4.1 引言

- 4.2 分离式霍普金森压杆试验技术

- 4.3 试验准备

- 4.4 试验结果

- 4.5 本章小结

- 5 全文总结

- 5.1 本文总结

- 5.2 主要新结果

- 5.3 需要进一步研究的工作

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高温后水泥砂浆试件抗压性能与变形场演化实验研究[J]. 实验力学 2018(02)

- [2].水泥砂浆试件单轴压缩光纤光栅检测实验[J]. 煤矿安全 2013(11)

- [3].低湿度半浸泡环境下粉煤灰对砂浆试件硫酸盐侵蚀性能的影响[J]. 材料导报 2020(14)

- [4].施工中遇到的混凝土和砂浆试件的问题[J]. 建筑工人 2009(02)

- [5].养护温度及方式对含石膏白云岩骨料成型的砂浆试件膨胀率的影响[J]. 江苏建材 2018(05)

- [6].掺温敏凝胶水泥砂浆的抗冻融性能[J]. 硅酸盐通报 2016(11)

- [7].基于交流阻抗谱法检测水泥砂浆裂缝试验研究[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2014(01)

- [8].再碱化钢筋砂浆试件再碳化后的电化学性能[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2012(07)

- [9].复合掺加抗裂组分砂浆性能的试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2018(01)

- [10].灰理论在锚杆使用寿命预测中的应用[J]. 公路与汽运 2008(03)

- [11].冻融循环过程中混凝土的过冷现象及其原因分析[J]. 粉煤灰综合利用 2014(06)

- [12].GB18445—2012若干试验条件对关键数据的影响分析[J]. 中国建筑防水 2013(22)

- [13].减缩剂外涂对水泥基材料性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2009(07)

- [14].硫酸盐半浸泡侵蚀下水泥基材料中腐蚀产物的试验研究[J]. 混凝土 2013(09)

- [15].碳化对钢渣-水泥-CaO-MgO砂浆强度和微观结构的影响[J]. 建筑材料学报 2017(06)

- [16].玻璃纤维水泥砂浆的力学性能研究[J]. 山东水利 2014(09)

- [17].关于水泥砂浆试件抗渗性能封边方法的讨论[J]. 中国建筑防水 2013(22)

- [18].三维裂隙间距对砂浆材料力学特性的影响[J]. 岩土力学 2010(01)

- [19].火灾后砂浆抗压强度的试验研究[J]. 工业建筑 2012(S1)

- [20].水泥基渗透结晶型防水材料的制备及性能研究[J]. 安徽建筑大学学报 2018(06)

- [21].用水量与初始测长时间对减缩剂性能评价的影响[J]. 硅酸盐通报 2014(12)

- [22].温度和供碱方式对砂岩ASR的影响[J]. 低温建筑技术 2014(04)

- [23].珊瑚砂浆单轴压缩试验研究[J]. 混凝土 2020(08)

- [24].变骨料混凝土与风化片麻岩的强度关系研究[J]. 混凝土 2015(06)

- [25].砂浆特性参数对硅酸根电迁移反应法致密化和表面涂覆效果影响[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [26].硫酸盐侵蚀作用下水泥砂浆损伤试验研究[J]. 粉煤灰 2016(02)

- [27].水泥基材料的结晶压机理研究[J]. 硅酸盐通报 2011(05)

- [28].复合侵蚀环境下含石灰石粉砂浆的劣化行为[J]. 人民长江 2015(09)

- [29].矿山腐蚀环境下粉煤灰对水泥砂浆力学性能影响的试验研究[J]. 煤炭技术 2018(10)

- [30].废弃玻璃水泥砂浆碱-硅酸反应试验研究[J]. 建筑结构 2016(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/430ba21b2bf3c3850b67c0e6.html