# 基于混沌序列的数字音频水印技术研究

### 论文摘要

随着计算机和网络的飞速发展,数字音像制品和音乐制品大量制作和发行,为了防止数字作品被非法拷贝、伪造或篡改,音频数据的版权保护就显得越来越重要,音频数字水印技术就是在这样的背景下提出的。本文提出基于混沌系统的数字音频水印系统,以实现版权保护、掩蔽通信等目的。混沌系统由于具有良好的伪随机特性、轨道的不可预测性、对初始状态及控制参数的敏感性等一系列特性,使其在密码学、通信学等方面的应用成为研究的热点。本文从三个方面讨论混沌系统在数字水印系统中的应用。针对水印的嵌入提取算法,实现了一种混沌确定水印嵌入位置与均值量化相结合的小波域音频水印算法,在小波变换的低频系数中嵌入水印信息,实现水印信息的盲提取。针对水印信息的检测,文中实现了基于混沌振子相变检测原理的水印系统,利用混沌系统可以检测微弱信号的特性,将水印信号设置为正弦波的形式,其频率与混沌检测系统的频率相同,通过混沌振子相变检测,微小的摄动都会引起混沌系统的变化,使其由临界周期状态变为大尺度周期状态,从而检测水印信号。针对水印的前期处理,讨论了一种基于调频差分混沌键控FM-DCSK的水印方法,此方法结合扩频通信的原理,将水印信息经过FM-DCSK调制后作为待嵌入水印信息。本文对上述三个方面分别进行了相应的仿真实验,结果表明算法具有较好的鲁棒性和安全性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 1.研究目的与意义

- 2.数字音频水印研究现状

- 3.本文的主要工作

- 第一章 数字音频水印技术的基本理论

- 1.1 数字水印的基本原理

- 1.1.1 数字水印的定义

- 1.1.2 典型数字水印系统

- 1.1.3 数字水印的通信模型与几何模型

- 1.2 数字音频水印技术

- 1.2.1 数字音频信号概述

- 1.2.2 数字音频水印特点

- 1.2.3 数字音频水印分类

- 1.3 典型数字音频水印算法

- 1.4 数字音频水印评价指标

- 1.5 数字音频水印的常见攻击

- 第二章 混沌技术理论基础

- 2.1 混沌系统与混沌序列

- 2.1.1 混沌系统的定义及特征

- 2.1.2 常用的一维混沌序列

- 2.1.3 混沌理论的发展

- 2.2 应用于数字音频水印的混沌理论研究

- 2.2.1 混沌加密理论可行性

- 2.2.2 基于混沌的微弱信号检测方法

- 2.2.3 基于数字方式的混沌通信理论和方法

- 第三章 基于混沌序列的小波域音频水印盲检测算法

- 3.1 数字水印的均值量化调制技术

- 3.2 数字水印的嵌入过程

- 3.2.1 数字水印的混沌加密

- 3.2.2 利用混沌序列实现对隐藏位置的选择

- 3.2.3 数字水印的小波域量化嵌入

- 3.3 数字水印的提取

- 3.4 实验及分析

- 3.5 小结

- 第四章 基于混沌振子相变检测原理的音频水印系统

- 4.1 概述

- 4.2 混沌振子微弱正弦信号检测

- 4.2.1 Duffing 振子检测系统

- 4.2.2 正弦信号混沌检测系统阈值的确定

- 4.2.3 利用Duffing 振子检测微弱有用信号

- 4.3 基于混沌振子相变检测原理的水印系统

- 4.4 仿真实验

- 4.5 小结

- 第五章 基于调频差分混沌键控FM-DCSK 的水印方法

- 5.1 基于差分相关的混沌数字通信

- 5.1.1 差分混沌键控基本原理

- 5.1.2 FM-DCSK

- 5.2 基于FM-DCSK 的水印算法

- 5.2.1 混沌序列的产生

- 5.2.2 水印选择以及水印的FM-DCSK 调制与解调

- 5.2.3 基于FM-DCSK 的离散小波变换域音频水印算法

- 5.3 实验仿真与分析

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].数字音频水印技术的探索与应用[J]. 现代电视技术 2019(03)

- [2].数字音频水印在居室电视互动场景中的关键技术[J]. 广播与电视技术 2019(03)

- [3].浅谈数字音频水印技术的应用[J]. 科技风 2016(23)

- [4].数字音频水印相关理论与技术[J]. 信息与电脑(理论版) 2019(07)

- [5].基于音频文档的版权保护技术——数字音频水印研究[J]. 计算机应用与软件 2008(07)

- [6].数字音频水印技术的应用及发展方向[J]. 科技信息 2010(09)

- [7].数字音频水印技术综述[J]. 石家庄职业技术学院学报 2010(06)

- [8].浅析数字音频水印技术的研究[J]. 计算机产品与流通 2018(12)

- [9].心理声学模型在数字音频水印中的应用[J]. 黑龙江科学 2019(06)

- [10].数字音频水印技术在扩频域的实现[J]. 中国科技信息 2009(20)

- [11].基于DFT域数字音频水印技术的广播电视安全播出[J]. 广播电视信息 2009(11)

- [12].基于LabVIEW平台的数字音频水印系统[J]. 电子技术应用 2009(03)

- [13].数字音频水印的主要算法与应用研究[J]. 电子世界 2016(07)

- [14].基于扩频的音频水印的研究[J]. 决策探索(中) 2019(03)

- [15].数字音频水印技术研究[J]. 中国科技信息 2012(15)

- [16].数字音频水印技术介绍及其应用[J]. 广播电视信息(下半月刊) 2008(07)

- [17].面向流媒体的MP3码流无损数字音频水印[J]. 应用声学 2012(04)

- [18].广播电视系统中DCT域同步音频水印技术研究[J]. 有线电视技术 2010(08)

- [19].基于快速独立分量分析的音频盲数字水印算法[J]. 北京石油化工学院学报 2009(01)

- [20].基于心理声学模型的自适应量化同步数字音频水印算法[J]. 电子技术应用 2009(07)

- [21].数字音频水印的有效性和可靠性研究[J]. 计算机安全 2014(02)

- [22].一种用于数字音频广播的自适应水印算法[J]. 信息与电子工程 2008(06)

- [23].一种基于傅里叶变换的数字音频水印仿真实现[J]. 科技信息 2008(36)

- [24].汉明码在数字音频水印嵌入中的应用[J]. 信息技术 2016(02)

- [25].一种新的基于混合域的数字音频水印[J]. 电子技术 2009(08)

- [26].数字音频水印技术在广播通信中的应用[J]. 科技致富向导 2015(14)

- [27].纠错编码和自适应量化的同步音频水印研究[J]. 计算机工程与应用 2010(22)

- [28].一种安全的数字音频水印方案[J]. 现代电子技术 2010(22)

- [29].数字音频水印技术研究综述[J]. 电声技术 2009(02)

- [30].基于扩频DCT变换的数字音频水印算法[J]. 通信电源技术 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4318e9cabb6242f03446654b.html