# 基于广域信息量的潮流转移问题研究

### 论文摘要

潮流转移是引起后备保护,特别是过负荷和距离III段保护的不合理动作的主要原因之一,所以应尽早消除因后备保护跳闸导致的潮流转移,否则,可能引发电网连锁跳闸。在判断出由于系统转移潮流引起支路过载的情况下,应当尽量在电网负荷损失最小的前提下,迅速采取相应的发电机出力调节、切负荷措施,快速降低过负荷支路上的有功潮流,从根本上切断连锁跳闸发生的条件。本文首先利用网络参数推出电网支路负荷变化与节点注入负荷变化的线性关系,并以此为基础,对系统中大范围的有功潮流转移进行识别,提出一个基于潮流转移识别的后备保护闭锁判据,也就是说当转移潮流引发后备保护动作时,该判据可以闭锁相应的后备保护,以避免发生连锁跳闸,然而此时系统仍然处于紧急运行状态之下。本文根据推导出的电网支路负荷变化与节点注入负荷变化的线性关系,即节点注入负荷变化对电网支路负荷变化的灵敏度关系,对发电机及切负荷点进行分组,然后利用粒子群算法(PSO)对发电机加出力总量、减出力总量和切负荷总量进行优化,再利用发电机及切负荷点的分组信息对已优化的加出力总量、减出力总量和切负荷总量进行合理分配,形成相应的有功转移潮流控制策略,从而达到对有功潮流精确控制的目的。该方法可以对单支路或多支路切除造成的支路过载进行精确的调整与控制,而且计算方法简便,快捷。大量的数字仿真试验验证了该紧急状态控制策略的科学性和有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景及其意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 2 潮流分布系数算法研究

- 2.1 引言

- 2.2 支路开断潮流分布

- 2.3 发电机出力转移分布

- 2.4 支路负荷与节点注入负荷线性系数

- 2.5 本章小结

- 3 基于潮流转移识别的后备保护闭锁方案

- 3.1 引言

- 3.2 后备保护闭锁方案

- 3.3 算例仿真及结果分析

- 3.4 本章小结

- 4 转移潮流的紧急控制策略

- 4.1 引言

- 4.2 紧急控制策略问题研究分析

- 4.3 转移潮流的紧急控制策略的最优模型

- 4.4 发电机反向等量配对调整原则

- 4.5 基于发电机和切负荷点分组的控制策略

- 4.6 本章小结

- 5 粒子群算法在控制策略计算中的应用

- 5.1 引言

- 5.2 PSO 在控制策略快速计算中的应用

- 5.3 算例仿真及结果分析

- 5.4 本章小结

- 6 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].基于智能负载的微电网精准切负荷控制策略[J]. 电力工程技术 2020(02)

- [2].源网荷友好互动系统下的精准切负荷应用[J]. 电工技术 2020(20)

- [3].紧急切负荷网荷互动终端设计与实现[J]. 电力工程技术 2017(03)

- [4].计及负荷差异的最小切负荷方法的研究[J]. 山东工业技术 2017(19)

- [5].基于潮流追踪的改进切负荷方法[J]. 电力系统及其自动化学报 2015(08)

- [6].基于多用户非合作博弈模型的切负荷策略优化方法[J]. 电力系统保护与控制 2020(22)

- [7].基于潮流跟踪的受端电网稳控切负荷方法[J]. 云南电力技术 2020(03)

- [8].江苏源网荷精准切负荷系统现场预跳实验圆满成功[J]. 电力工程技术 2017(06)

- [9].源网荷用户400 V紧急切负荷控制的实现[J]. 浙江电力 2017(10)

- [10].基于解析灵敏度的低压切负荷优化控制方法[J]. 中国电机工程学报 2013(28)

- [11].紧急控制下最优切机切负荷方案的快速算法[J]. 电网技术 2011(06)

- [12].电力系统自动切负荷控制仿真研究[J]. 电气应用 2008(09)

- [13].基于粒子群算法的受端电网紧急切负荷优化[J]. 山东大学学报(工学版) 2019(01)

- [14].基于风险管理的过载切负荷策略制定[J]. 电网技术 2013(03)

- [15].关于低频低压切负荷决策优化协调的评述[J]. 电力系统自动化 2009(09)

- [16].低频低压切负荷布点及轮次的优化与协调[J]. 电力系统自动化 2009(11)

- [17].适应特高压电网运行的江苏源网荷毫秒级精准切负荷系统深化建设[J]. 中国电力 2018(11)

- [18].计及用户响应负荷颗粒度的精准切负荷控制方法[J]. 电力建设 2019(12)

- [19].低频低压切负荷的控制负效应及其机理[J]. 电力系统自动化 2009(10)

- [20].基于响应的防电压失稳在线切负荷综合控制策略[J]. 广东电力 2019(05)

- [21].基于改进粒子群算法的交直流系统低压切负荷优化控制策略[J]. 电力科学与技术学报 2016(04)

- [22].基于广域量测数据的电力系统自动切负荷紧急控制算法[J]. 电网技术 2009(03)

- [23].受端电网分层优化切负荷策略[J]. 电工技术学报 2020(05)

- [24].发输电系统可靠性分析中最优切负荷模型[J]. 电工电能新技术 2015(07)

- [25].基于稳定控制平台的切负荷执行站与备自投功能一体化设计[J]. 电力系统自动化 2014(01)

- [26].电网规划中区间最小切负荷量的计算方法[J]. 中国电机工程学报 2008(22)

- [27].山东电网精准切负荷系统的通信技术选型及建设方案研究[J]. 山东电力技术 2018(04)

- [28].一种基于功率转移系数的交直流混联受端电网切负荷方案配置方法[J]. 中国电力 2018(05)

- [29].一种快速恢复潮流解的联动切负荷算法[J]. 广东电力 2018(10)

- [30].应用序优化理论的快速切负荷机组布点方案[J]. 电网技术 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/431f9548c40f565a70d9b5e1.html