# 超声波促进城市污泥水解效果研究

### 论文摘要

随着水体富营养化的加重,污水处理技术已逐渐从单一去除有机物的常规处理阶段进入同时去除有机物和脱氮除磷的深度处理阶段,以控制水体富营养化为目的的脱氮除磷工艺已成为当今污水处理领域的研究热点。由于我国城市污水碳氮比偏低的特殊情况,导致生物处理工艺在氮磷去除效果均不佳,反硝化碳源不足的问题已成为制约脱氮除磷的重要因素,为了促进生物处理工艺的脱氮除磷,需要额外的补充碳源。对剩余污泥加以超声波处理,然后进行水解,其产物可作为经济实用的碳源。本文对不同条件下的超声波处理污泥后水解情况进行了研究,试验场地为无锡太湖新城污水处理厂。试验的内容包括：超声波在不同条件下对污泥性质的影响；不同条件下超声波处理污泥水解效果研究；反硝化速率测试。论文的研究成果如下：（1）在不同条件下超声波对污泥性质影响方面,停留时间、振幅、声能密度、压强这四个因素的值越大,对污泥的破解作用越强。（2）在不同条件下超声波处理污泥水解效果研究方面：声能密度的大小对污泥水解过程中SCOD的影响并不大,且声能密度低的水解后SCOD峰值稍高,而TN、TP、VFA的浓度均随着声能密度的升高而升高；振幅大小对水解过程中污泥的SCOD、TN浓度影响不大,振幅小的更利于释磷；搅拌能使污泥水解进程明显加快,且在一定范围内,搅拌速度越快（速度以污泥表面不产生大的螺旋漩涡为宜）,对水解的促进作用越明显；有机物百分比大小对水解效果的影响非常大,有机物百分比越大,水解后SCOD浓度越高,污泥有机物百分比每降低一个百分点,污泥SCOD的平均增幅就会降低8.3mg/（L·d）。（3）经过反硝化速率测试,证明了用污泥水解上清液作为反硝化碳源是可行的,而且比CH3COONa的效果更好。污泥水解上清液的反硝化速率为1.94mg NO3-N/（gMLVSS.h）, CH3COONa的反硝化速率为1.53mg NO3-N/（g MLVSS.h）,说明污泥水解上清液的反硝化速率更大。污泥水解上清液中N、P浓度较高,将其回流至缺氧区前须用MAP法除去N、P元素,以免增加系统的N、P负荷。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题的研究背景及意义

- 1.1.1 我国水体富营养化现状

- 1.1.2 我国污水处理脱氮除磷工艺现状

- 1.1.3 课题研究意义

- 1.2 国内外相关的研究现状分析

- 1.2.1 超声波对污泥活性的影响

- 1.2.2 超声波对污泥的分解效应研究

- 1.2.3 超声波对污泥厌氧消化过程的影响

- 1.3 课题的研究内容

- 第二章 基础理论及原理

- 2.1 超声波技术处理污泥的原理

- 2.2 水解酸化技术的原理

- 2.3 脱氮除磷原理

- 2.3.1 生物脱氮原理

- 2.3.2 生物除磷理论

- 第三章 主要试验设备及分析方法

- 3.1 主要试验设备

- 3.1.1 超声波设备及其系统组成

- 3.1.2 水解反应器

- 3.1.3 磁力搅拌器和离心机

- 3.2 测量指标及分析方法

- 第四章 不同条件下超声波处理对污泥性质的影响

- 4.1 不同停留时间对超声波处理污泥效果的影响

- 4.1.1 试验目的及方案

- 4.1.2 试验结果和分析

- 4.2 不同振幅对超声波处理污泥效果的影响

- 4.2.1 试验目的和方案

- 4.2.2 试验结果和分析

- 4.3 不同声能密度对超声波处理污泥效果的影响

- 4.3.1 试验目的和方案

- 4.3.2 试验结果和分析

- 4.4 不同压强对超声波处理污泥效果的影响

- 4.4.1 试验目的和方案

- 4.4.2 试验结果和分析

- 4.5 小结

- 第五章 超声波处理污泥水解效果小试研究

- 5.1 超声波声能密度对水解效果的影响

- 5.1.1 试验目的和方案

- 5.1.2 试验结果和分析

- 5.2 超声波振幅对水解效果的影响

- 5.2.1 试验目的和方案

- 5.2.2 试验结果和分析

- 5.3 搅拌速度对水解效果的影响

- 5.3.1 试验目的和方案

- 5.3.2 试验结果和分析

- 5.4 有机物比值（MLVSS/MLSS）对水解效果的影响

- 5.4.1 试验目的和方案

- 5.4.2 试验结果和分析

- 5.5 小结

- 第六章 污泥水解上清液作为碳源的可行性分析

- 6.1 反硝化速率测试

- 6.1.1 试验目的和方案

- 6.1.2 试验结果和分析

- 6.2 污泥水解上清液中N、P对脱氮除磷系统的影响及解决措施

- 6.2.1 进水与污泥水解上清液的碳氮比和TP浓度

- 6.2.2 污泥水解上清液中N、P的去除

- 6.3 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科硏成果

### 相关论文文献

- [1].引入SCOD值加强新闻纸机生产用水的管理[J]. 造纸科学与技术 2016(04)

- [2].厌氧消化产气量与SCOD在评价污泥破解程度方面的对比研究[J]. 城镇供水 2012(04)

- [3].双酶协同水解剩余污泥条件优化[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [4].微波-机械联合破碎剩余污泥的机制研究[J]. 陕西科技大学学报 2020(01)

- [5].基于电晕放电的城市剩余污泥破解处理[J]. 高电压技术 2017(08)

- [6].碱处理促进剩余污泥高温水解的试验研究[J]. 环境科学 2008(08)

- [7].热碱处理破解污泥效果研究[J]. 环境科技 2013(02)

- [8].超声波-臭氧破解剩余污泥技术的初步研究[J]. 环境科学与技术 2011(06)

- [9].游离亚硝酸预处理强化剩余污泥发酵同步反硝化性能[J]. 中国环境科学 2015(03)

- [10].NaOH投加量对剩余污泥水解的影响[J]. 天津城建大学学报 2015(05)

- [11].高铁酸盐氧化破解污泥的影响因素研究[J]. 工业水处理 2016(06)

- [12].时间和温度对水产养殖固体废弃物水解发酵产酸的影响[J]. 广东农业科学 2012(08)

- [13].生物慢滤工艺不同深度净化景观水效果研究[J]. 广州化工 2014(23)

- [14].温度与污泥浓度对剩余污泥水解及脱水性能的影响[J]. 北京工业大学学报 2013(12)

- [15].超声与碱预处理低有机质剩余污泥特性分析[J]. 环境工程学报 2009(01)

- [16].水解反硝化促进污水脱氮试验研究[J]. 环境科学与技术 2013(09)

- [17].剩余污泥厌氧发酵过程中氮的转化规律与计量关系[J]. 生态环境 2008(04)

- [18].温度和紧实度对秸秆水解产酸的影响[J]. 环境工程学报 2017(01)

- [19].Main Pathways in Primary Sludge Disintegration by Sonication and Enhancement of Sonication[J]. Journal of Donghua University(English Edition) 2017(01)

- [20].温度和污泥浓度对碱性条件下剩余污泥水解酸化的影响[J]. 环境工程学报 2013(04)

- [21].络合剂对剩余污泥厌氧酶水解的影响研究[J]. 环境科学学报 2011(08)

- [22].热水解温度和时间对污泥中物质的释放的影响[J]. 水处理技术 2017(08)

- [23].流体剪切破解剩余污泥的实验与模拟研究[J]. 环境科学与技术 2017(04)

- [24].连续式超声波发生器对污泥破解效果[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2010(09)

- [25].碱热联合破解污泥效果及动力学研究[J]. 中国环境科学 2010(09)

- [26].酸碱、热及碱热联合预处理对剩余污泥水解性能的影响[J]. 江西理工大学学报 2020(03)

- [27].氧化锌纳米颗粒对污泥厌氧消化过程的影响研究[J]. 中国环境科学 2017(01)

- [28].基于微波-过氧化氢-碱预处理的污泥水解影响因素[J]. 环境科学 2015(06)

- [29].剩余污泥水解酸化的影响因素研究[J]. 能源与环境 2010(03)

- [30].微波辐照与碱联合应用实现剩余污泥减量的实验研究[J]. 大连工业大学学报 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/43238f70ac887b2ce82fa35d.html