# 塔河油田四区奥陶系油藏缝洞单元开发方式研究

### 论文摘要

塔河油田位于新疆维吾尔自治区库车县和轮台县境内，东北距轮台县城约70km。区域构造位于塔里木盆地二级构造沙雅隆起中段阿克库勒凸起西南部的艾协克2号构造上。塔河油田勘探始于80年代，至今20多年时间，勘探效果显著。先后在白垩系、侏罗系、三叠系、石炭系和奥陶系五个层位实现油气突破，发现了轮南、西达里亚、塔河、阿克库勒等油气田。经过钻探证实，阿克库勒凸起南部斜坡区主要的油气聚集层集中在中生界与古生界，已在侏罗系、三叠系、石炭系和奥陶系获得工业油气流，并形成油气田。塔河油田针对古生界的钻探始于1990年，艾协克1号构造（目前塔河3区范围内）S23井在石炭系首次试获工业性油气流，在该地区首次获得油气突破，并在奥陶系见良好油气显示。塔河油田四区奥陶系自1997年10月26日S48井测试获工业油气流后即投入全面开发，到目前为至共有采油井69口，开井57口，日产液水平1745吨，日产油水平760吨，综合含水56%，自然递减19.5%，综合递减11.5%，累积产油730×104t。目前开发处于高含水，递减率较大的阶段，针对目前生产情况，需要提高采出程度。塔河油田四区奥陶系油藏是—种特殊类型的岩溶缝洞型碳酸盐岩油气藏，溶蚀孔、洞是油气主要储集空间，裂缝是主要的渗流通道。溶蚀孔、洞的形态不规则、发育不均一、空间分布随机性大，此外该区由于多期成藏，流体分布复杂，这些因素不利于布井、编制调整方案和油藏的高效开发。这种情况下，进行缝洞体的识别，分析井间连通性，划分缝洞单元，研究油水的分布特征，提出油水分布模式，就显得尤为重要，这也是进一步提高奥陶系碳酸盐岩缝洞型油藏开发效果的关键所在，文章引进缝洞体的划分原则，并将塔河四区划分为28个缝洞单元。文章根据储层发育特征，利用地质、地震、钻井、录井、测井、岩心等资料进行了，结合压力、测试、生产动态、流体性质等资料进行了开发储量计算，计算结果比探明储量6435万吨储量，减少了1738万吨，幅度为27％，但本次复算的储量，从资料丰富程度、地质认识程度以及各项储量参数的落实程度上来说，精度有明显提高，其结果更接近油藏实际情况，对油藏开发更具有实际意义，可以作为塔河油田4区奥陶系油藏的综合治理依据。根据开发中储量动程用低、含水上升快、能量下降快、缝洞单元识别低等主要矛盾，提出了相应的开发方式，其中包括老井侧钻、加密、边部补充、注水等提高采收率的手段。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 选题依据及研究意义

- 1.2 主要研究内容

- 1.3 研究思路及流程

- 1.4 主要成果和认识

- 1.5 工区简况

- 第2章 油藏地质特征

- 2.1 构造特征

- 2.2 储集体空间类型特征

- 2.3 流体性质和流体的分布

- 2.4 缝洞发育区（带）的划分

- 2.5 油气藏压力、温度

- 2.6 油藏类型及地质模型

- 2.7 开发储量计算

- 第3章 开发生产特征

- 3.1 油气井测试与试井解释

- 3.2 地层压力分析

- 3.3 产能分析

- 3.4 酸压分析

- 3.5 生产测井

- 3.6 生产动态分析

- 3.7 天然能量分析与底水的评价

- 第4章 开发中的主要矛盾

- 4.1 核算储量和探明储量之间的矛盾

- 4.2 含水的上升引起的产量变化

- 4.3 能量的下降引起的产量变化

- 4.4 缝洞的识别应提高加强

- 第5章 提高采收率方案

- 5.1 综合治理的策略和思路

- 5.2 综合治理的方案

- 5.3 指标预测和经济评价

- 结论及建议

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].塔河油田3、4区奥陶系油藏油水界面探讨[J]. 西部探矿工程 2009(05)

- [2].玉北1地区奥陶系油藏连通性研究[J]. 科技资讯 2014(10)

- [3].塔河油田奥陶系油藏缝洞单元的划分及开发对策[J]. 石油天然气学报 2010(02)

- [4].塔河2区奥陶系油藏剩余油分析及对策研究[J]. 新疆地质 2013(S1)

- [5].塔河奥陶系油藏地层水赋存状态及控水对策[J]. 浙江大学学报(工学版) 2008(10)

- [6].塔河六区奥陶系油藏储层类型及测井响应特征研究[J]. 内蒙古石油化工 2011(09)

- [7].塔河奥陶系油藏沥青质沉淀形成机理研究[J]. 特种油气藏 2008(06)

- [8].塔河12区奥陶系油藏初期产水主控因素及措施[J]. 特种油气藏 2015(04)

- [9].顺北油田1号断裂带奥陶系原油地球化学特征[J]. 石油地质与工程 2018(06)

- [10].塔河油田4区块奥陶系油藏原始地层压力的确定[J]. 油气井测试 2008(05)

- [11].应用断块分型法分析陈罗地区奥陶系潜山成藏模式[J]. 中国石油大学胜利学院学报 2019(01)

- [12].利用塔河油田奥陶系油藏生产动态资料研究井间连通性[J]. 石油地质与工程 2008(04)

- [13].塔河油田10区奥陶系油藏滚动开发技术[J]. 中外能源 2009(03)

- [14].频率衰减技术在塔河油田10区奥陶系油藏含油气性预测中的应用[J]. 石油工业计算机应用 2015(01)

- [15].频率衰减技术在塔河油田10区奥陶系油藏含油气性预测中的应用[J]. 西部探矿工程 2016(04)

- [16].某油田奥陶系油藏开发项目职业病危害预评价[J]. 安全、健康和环境 2011(05)

- [17].塔河奥陶系油藏断裂对古岩溶的控制作用[J]. 岩石学报 2011(08)

- [18].塔河油田12区奥陶系油藏溶洞充填机理及挖潜方向[J]. 岩性油气藏 2018(03)

- [19].塔河油田12区奥陶系油藏东部区域岩溶古河道识别及其意义[J]. 石油地质与工程 2016(01)

- [20].塔河油田奥陶系油藏储集体发育控制因素分析——10区东高精三维区[J]. 非常规油气 2017(01)

- [21].塔河油田奥陶系生物扰动型储集层的三维重构及启示意义[J]. 古地理学报 2018(04)

- [22].塔河4区奥陶系碳酸盐岩油藏井间连通性分析[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2010(03)

- [23].某油田奥陶系油藏产能建设项目职业病危害预评价[J]. 安全、健康和环境 2015(01)

- [24].塔河油田奥陶系油藏成藏期次研究[J]. 石油实验地质 2014(01)

- [25].塔河油田托甫台地区奥陶系油藏深度酸压技术应用[J]. 天然气勘探与开发 2010(01)

- [26].多元约束的古岩溶碳酸盐岩洞穴储层分布建模方法——以塔河油田奥陶系油藏为例[J]. 石油科学通报 2018(02)

- [27].频率衰减技术在塔河油田10区奥陶系油藏含油气性预测中的应用[J]. 新疆石油科技 2015(02)

- [28].塔河油田奥陶系油藏地层水赋存分布[J]. 地质科学 2008(02)

- [29].塔里木盆地英买2地区奥陶系碳酸盐岩地层水化学特征及储层响应[J]. 中国海上油气 2018(05)

- [30].塔里木盆地麦盖提斜坡玉北地区奥陶系油气输导体系与成藏期[J]. 地球科学(中国地质大学学报) 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/432ba193baed8c2ea66ca2b1.html