# 带地下室高层建筑结构嵌固端的选择及相关问题研究

### 论文摘要

高层建筑在进行结构分析计算之前必须首先确定结构嵌固端的所在位置,正确选取其结构嵌固端有重要的意义。本文通过理论研究和算例分析,对地下室顶板作为上部结构嵌固端的条件及相关问题进行了研究,主要工作内容包括以下几个方面:①建立简化层模型对高层结构动力性能进行初步分析,并通过算例进行有限元分析验证,研究了不同结构形式高层建筑地下室楼层与相邻上部楼层侧向刚度比值的计算方法及合理取值范围;②对于高层建筑带较大面积地下室而上部塔楼较小的情况,在弹性楼板假定下,通过算例模拟和受力分析,探讨了地下室相对刚度的选取范围以及地下室顶板作为上部结构嵌固端的相关条件;③针对山地类建筑存在的非周边约束的情况,对地下室顶板是否可以作为上部结构嵌固端的相关问题进行了探讨。通过本文的研究,得出如下结论:①对于地下室楼层侧向刚度的计算,我国现行规范规定的剪切刚度和层剪力与层间位移之比两种计算方法。两种方法计算差异较大,在计算地下室楼层与相邻上部结构楼层侧向刚度比时建议采用剪切刚度比。②对于钢筋混凝土框架结构和剪力墙结构,当地下室楼层与相邻上部楼层侧向刚度比大于2时,结构各项性能的误差较小,地下室结构能够承受上部结构及其自身的地震作用,可以将地下室顶板作为上部结构的嵌固端。③对于带较大面积地下室而上部塔楼面积较小的情况,在计算地下室相对刚度时,只能考虑主体结构及其周围的抗侧力构件的贡献。主体结构周围的范围可以取两个水平方向分别取地下室结构2跨左右。④通过增加主体结构外地下室跨数及构件刚度,主体结构范围内地下室抗侧力构件内力减小,对于地下室结构承受上部结构屈服超强以及地下室自身的地震作用能产生明显的效果。⑤对于带非周边约束地下室的高层结构,建议地下室顶板可以作为上部结构的嵌固部位,但是应满足相应的计算分析条件和构造措施。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪言

- 1.1 问题的提出

- 1.2 研究的目的和意义

- 1.3 研究内容及章节安排

- 2 地下室嵌固的研究现状概述

- 2.1 引言

- 2.2 地下室的受力状况

- 2.2.1 地下室承受的荷载

- 2.2.2 地下室与上部结构的地震特点

- 2.2.3 地下室与土体的相互作用

- 2.3 地下室对上部结构嵌固作用的研究现状

- 2.3.1 我国现行规范对于结构嵌固的相关规定

- 2.3.2 关于地下室嵌固的研究及应用状况

- 2.4 小结

- 3 侧向刚度比对高层结构地下室嵌固的影响研究

- 3.1 引言

- 3.2 带地下室高层建筑简化模型动力性态研究

- 3.2.1 剪切型高层建筑动力性态分析

- 3.2.2 弯曲型高层结构动力模型分析

- 3.3 算例分析

- 3.3.1 研究方法

- 3.3.2 算例设计

- 3.3.3 剪切型结构算例分析

- 3.3.4 弯曲型结构算例分析

- 3.4 小结

- 4 带较大面积地下室高层结构嵌固端判定条件研究

- 4.1 引言

- 4.2 分析方法及模型

- 4.3 算例分析

- 4.3.1 考虑主体结构刚度

- 4.3.2 考虑主体结构范围外地下室梁刚度

- 4.3.3 考虑主体结构范围外地下室柱刚度

- 4.4 小结

- 5 带非周边约束地下室高层结构嵌固端选择问题探讨

- 5.1 概述

- 5.2 实例分析研究

- 5.3 分析和讨论

- 5.3.1 非周边约束地下室定义及嵌固端确定分析

- 5.3.2 非周边约束地下室相关问题讨论

- 5.3.3 非周边约束地下室在设计软件中的实现

- 5.4 小结

- 6 结论与展望

- 6.1 本文研究的主要结论与认识

- 6.2 后续问题的展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4333da6e7356e181f8475937.html