# 汰渍360°无磷洗衣粉包装袋生产工艺与包装性能研究

### 论文摘要

洗衣粉作为家庭清洁用品必备的产品之一,在国内外具有巨大的市场,也是快速消费品市场竞争的主要领域之一。实施洗衣粉包装是产品市场化的必须环节,对保证产品质量性能、提高产品性价比具有重要的意义。宝洁公司是目前全球最大的洗涤用品生产商。汰渍是其旗下著名洗涤品牌,60多年来,汰渍一直稳持洗涤世界的牛耳,引领世界洗涤技术的发展和产品的潮流。近年来宝洁公司研发新一代汰渍360°全能清新香型无磷洗衣粉,并提出了相应的产品包装新要求。2005年江苏申龙高科股份有限公司与宝洁技术部门进行技术研讨,针对汰渍360°全能清新香型320/600克无磷洗衣粉袋包装,完成了供应商能力等评估,其后开展该产品的包装材料、包装袋生产工艺研究。本课题对汰渍360°全能清新香型320/600克无磷洗衣粉袋包装产品的包装材料印刷、包装袋生产工艺与包装性能进行较全面的研究,研究开发产品的生产工艺,确定生产质量控制点,检验所有原辅材料、各工序及成品性能能否达到宝洁批量生产要求;解决产品包装生产中存在的主要问题。课题完成的主要工作包括:(1)确定了产品的性能要求、检测标准以及生产工序;(2)进行了包装材料试样试制,研发制订包装材料印刷工艺;(3)检验所用原辅材料能否达到宝洁批量生产要求;(4)进行包装袋批量生产,按照产品性能检测要求及相关标准方法,测试分析了包装材料、包装袋相关性能,针对出现的问题,提出其改进工艺与措施;(5)检验各工序及成品性能否达到宝洁公司产品要求,研发制订了包装袋试生产工艺,确定生产质量控制点。通过上述工作,得到如下结论:(1)通过试验确定了能达到宝洁批量生产要求原辅材料厂家、牌号及性能要求;(2)各工序及成品性都达到了宝洁公司产品要求;大袋跌落破袋率≦0.5%,解决了一直困扰的运输过程大袋破袋率较高的问题;(3)印刷长度消耗低于5%;复合长度消耗低于2%:分切长度消耗低于1%;制袋长度消耗低于2%,达到客户指定要求;(4)设备利用率超过公司正常水平(≧80%)。上述各项指标都达到或高于宝洁公司对该产品的包装要求,为我公司成为该产品的包装供应商提供了技术保证。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 项目背景及意义

- 1.2 国内外的研究现状

- 1.3 企业简介

- 1.4 课题研究目的和主要内容

- 1.4.1 研究目的

- 1.4.2 研究主要内容

- 第二章 产品的性能要求、检测标准以及生产工序确定

- 2.1 性能要求与检测方法标准

- 2.1.1 原辅材料

- 2.1.2 包装原辅材料抽样方案

- 2.1.3 包装标识

- 2.1.4 成品性能

- 2.1.5 产品生产工序

- 第三章 产品包装材料试样试制

- 3.1 项目目的

- 3.2 印刷工艺确定

- 3.3 试样工艺与结果

- 3.3.1 第一次试样工艺与结果

- 3.3.2 第二次试样工艺与结果

- 3.4 结论

- 第四章 汰渍360°全能320/600克无磷洗衣粉袋批量试生产

- 4.1 项目目的

- 4.2 项目背景

- 4.3 C/Q（批量试生产）计划所用设备与材料

- 4.3.1 所用设备

- 4.4 C/Q计划所需主要原材料合格标准

- 4.5 试生产主要工艺标准与参数

- 4.5.1 成功标准

- 4.5.2 主要工艺与参数

- 4.5.3 主要工艺检验

- 4.6 生产取样计划

- 4.7 试制产品检测结果与讨论

- 4.8 存在的主要问题与改进措施

- 4.8.1 存在的主要问题

- 4.8.2 改善措施

- 4.9 批量试生产总结

- 4.9.1 阶段主要原材料使用情况

- 4.9.2 设备利用率

- 4.9.3 确定工艺参数控制中心线

- 4.9.4 结论

- 第五章 总结与今后的工作

- 5.1 总结

- 5.2 今后的工作

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].无磷洗衣粉的研究进展[J]. 中国洗涤用品工业 2008(01)

- [2].一种无磷洗衣粉[J]. 日用化学工业 2015(09)

- [3].无磷洗衣粉对小麦种子萌发与幼苗生长的影响[J]. 绿色视野 2009(03)

- [4].为什么提倡使用无磷洗衣粉?[J]. 科学大众(小学版) 2008(02)

- [5].适用于无磷洗衣粉的新型聚羧酸盐[J]. 中国洗涤用品工业 2014(08)

- [6].广州市场上常见无磷洗衣粉磷含量的检测[J]. 科学教育 2009(01)

- [7].影响无磷洗衣粉外观质量的因素分析[J]. 中国洗涤用品工业 2013(06)

- [8].绿色环保型无磷洗衣粉配方的研制[J]. 科技信息 2009(03)

- [9].关于无磷洗衣粉的研究分析[J]. 科技创新与应用 2014(20)

- [10].聚合物在浓缩无磷洗衣粉配方中的应用及其工艺研究[J]. 日用化学品科学 2010(04)

- [11].一种无磷洗衣粉的消毒效果研究[J]. 环境与职业医学 2010(09)

- [12].无磷洗衣粉及其发展前景[J]. 辽宁化工 2010(01)

- [13].上海倡导销售无磷洗衣粉[J]. 日用化学品科学 2008(03)

- [14].含有棕榈酸甲酯磺酸盐和直链烷基苯磺酸的低密度无磷洗衣粉的性能[J]. 中国洗涤用品工业 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/438b1f3d4382cf5c1537df8b.html