# 稠油油藏聚合物驱先导性试验研究

### 论文摘要

本文通过对盐上油藏沉积相、非均质性、孔渗特性、水淹状况、剩余油分布、原油和地层水水质特性等多方面分析后,认为虽然肯基亚克油田盐上油藏Ю-Ⅱ层原油粘度高、地层水的矿化度高对于聚合物驱来说是非常不利的因素,但肯基亚克油田盐上油藏存在着丰富的剩余储量,分布广泛的河流相沉积砂体,较强的非均质性,良好的孔渗特征的储层,这些对于聚合物驱有利的因素存在,可以尝试利用聚合物驱改善该油田开发效果。在对油田地质、开发资料、采油工程、地面条件全面分析后,选择油田南翼西部Ⅲ区166井进行现场试验。根据试验区实际情况,部署5口新井,采用小井距进行试验。新井完钻后,试验区由4口注入井、1口中心采油井、8口平衡采出井组成,试验目的层为Г层。通过室内试验研究,优选了3500万分子量聚合物作为驱油剂。聚合物室内评价研究表明,3500万分子量聚合物具有良好的增粘性、和稳定性,利用该油田水源井清水配制聚合物溶液,就有很高的体系粘度。通过室内研究,优选了适合盐上油层的调剖剂,并通过室内调剖驱油实验证实该调剖剂成胶性能好,成胶后能够达到很高的体系粘度,起到改善注入剖面的作用。室内驱油实验研究和数值模拟研究表明,盐上油藏油层性质,采用超高分子量聚合物作为驱油剂可以取得较好的驱油效果,采用单一段塞、聚合物1500mg/L浓度可以保证地下驱替相与被驱替相较高的流度比。现场试验表明,盐上油藏聚合物驱取得了比较理想的开发效果,截至目前已经取得了提高采收率4.0个百分点的效果,预计最终采收率提高可以达到6.0个百分点。该油藏应用聚合物驱提高采收率有进一步加大研究力度的必要。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 聚合物驱基本原理及适应的油藏条件

- 1.1 聚合物驱机理

- 1.1.1 聚合物溶液的流度控制作用

- 1.1.2 聚合物溶液的调剖作用

- 1.1.3 溶液微观驱油机理

- 1.2 聚合物驱适应的油藏条件

- 第二章 肯基亚克油田盐上油藏基本情况

- 2.1 油田概况

- 2.1.1 地理概貌

- 2.1.2 构造特征

- 2.1.3 含油层系

- 2.1.4 储量分布

- 2.2 油田开发简况

- 2.3 油田开发存在问题

- 2.3.1 天然能量近于枯竭

- 2.3.2 注蒸汽驱转水驱驱开发效果差

- 2.3.3 注蒸汽热采取得了一定的效果，但经济效益不过关

- 第三章 盐上油藏聚合物驱潜力评价

- 3.1 盐上油藏剩余油潜力研究

- 3.1.1 盐上油藏剩余潜力大，纵向上相对集中

- 3.1.2 水淹状况及剩余油分布

- 3.1.3 剩余油分布

- 3.2 储层沉积相分析

- 3.3 油层发育情况

- 3.4 非质性分析研究

- 3.4.1 非均质性标准

- 3.4.2 盐上油藏层间、层内非均质性较强

- 第四章 聚合物驱室内研究

- 4.1 聚合物理化性能分析

- 4.2 聚合物增粘性能研究

- 4.3 聚合物溶液流变性及粘弹性研究

- 4.3.1 流变性研究

- 4.3.2 粘弹性研究

- 4.4 聚合物溶液稳定性研究

- 4.5 聚合物与油藏油层匹配性研究

- 4.5.1 聚合物分子量与油层匹配性研究

- 4.5.2 流动试验

- 4.6 聚合物与油田水配伍性分析

- 4.6.1 原油性质分析

- 4.6.2 油田水性质分析

- 4.7 调剖体系性能研究

- 4.7.1 试验条件

- 4.7.2 实验设计

- 4.7.3 试验结果分析

- 4.8 室内驱油实验研究

- 4.8.1 实验条件

- 4.8.2 方案内容

- 4.8.3 实验结果分析

- 4.9 数值模拟研究

- 4.9.1 聚合物用量对聚驱效果的影响

- 4.9.2 注入速度对聚驱效果的影响

- 4.9.3 聚合物溶液浓度对聚驱效果的影响

- 4.10 试验区筛选和聚合物驱油方案

- 4.10.1 试验区的优选

- 4.10.2 先导性试验方案

- 第五章 盐上油藏聚合物驱试验动态反应特征及效果评价

- 5.1 试验动态特征及效果

- 5.1.1 注入井动态变化

- 5.1.2 采出井动态变化

- 5.1.3 单井动态变化特点分析

- 5.2 油层动用状况分析

- 5.3 注入参数适应性分析

- 5.3.1 盐上油藏注入超高分子量聚合物适应性分析

- 5.3.2 注入速度、注入浓度、粘度适应性分析

- 5.3.3 聚合物用量大小适应性分析

- 5.4 技术经济效果评价

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].春10块中深薄层稠油油藏效益开发实践与认识[J]. 西部探矿工程 2019(09)

- [2].常规稠油油藏提高采收率方法[J]. 科技经济导刊 2016(32)

- [3].稠油油藏开发方式数值模拟研究[J]. 辽宁化工 2017(02)

- [4].厚层块状稠油油藏火驱调控技术[J]. 特种油气藏 2016(06)

- [5].新疆油田某区提高稠油油藏采收率方法研究[J]. 石化技术 2017(04)

- [6].同注同采技术在稠油油藏的应用[J]. 化工管理 2017(31)

- [7].高含水稠油油藏化学堵水研究与应用[J]. 世界石油工业 2020(02)

- [8].经济极限含水在奥陶系碳酸盐岩稠油油藏开发中的应用探究[J]. 中国石油和化工 2016(S1)

- [9].稠油油藏“点弱面强”开发方法原理及应用[J]. 中国石油和化工 2016(S1)

- [10].华北油田稠油油藏采收率计算方法综述[J]. 内蒙古石油化工 2016(09)

- [11].稠油油藏水平井复合吞吐室内实验研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(03)

- [12].薄互层稠油油藏火驱开发实践[J]. 化工管理 2017(31)

- [13].稠油油藏提高采收率技术进展[J]. 石化技术 2015(11)

- [14].海上厚层稠油油藏细分开发层系研究与实践[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2016(05)

- [15].常规稠油油藏开发调整技术研究与应用——以高浅北区为例[J]. 石油地质与工程 2013(03)

- [16].稠油油藏蒸汽驱可行性研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(14)

- [17].低渗稠油油藏室内驱油效率试验方法研究[J]. 精细石油化工进展 2008(12)

- [18].浅谈稠油油藏的开发技术[J]. 科技创新导报 2008(22)

- [19].边底水稠油油藏蒸汽吞吐开采特征及开发优化数值模拟研究[J]. 能源与环保 2020(02)

- [20].浅层稠油油藏化学降粘辅助吞吐技术的应用[J]. 化工管理 2019(06)

- [21].稠油油藏注过热蒸汽加热半径计算新模型[J]. 大庆石油地质与开发 2017(02)

- [22].薄层出砂稠油油藏难采储量动用技术研究与应用——以洼83块为例[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(07)

- [23].稠油油藏热力采油提高采收率技术现状[J]. 化工管理 2017(10)

- [24].薄层疏松砂岩稠油油藏水平井开发技术研究[J]. 石化技术 2017(06)

- [25].深层稠油油藏天然气吞吐开采技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(03)

- [26].辽河油田杜229块、锦45块稠油油藏开发分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(07)

- [27].变形介质稠油油藏产能计算[J]. 中国海上油气 2012(02)

- [28].利用复杂结构井开发新庄油田南三块稠油油藏[J]. 石油天然气学报 2011(06)

- [29].低渗稠油油藏注水降粘物模研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [30].边际敏感稠油油藏提质增效技术探索[J]. 化工管理 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/438c0112ef06a417891db22d.html