# 数控等离子切割机的路径优化

### 论文摘要

当今中国的船舶工业高速发展,各种先进的自动化设备广泛应用于生产以提高生产效率。钢材切割是船舶制造的第一道工序,先进的数控等离子切割机的使用不断增多。数控等离子切割机所使用程序的切割路径规划的好坏直接影响了切割的效率。本文对切割路径规划的优化进行研究,并提出两种不同的优化算法来优化切割路径,以减少切割空行长度,增加切割有效工作时间,从而提高切割效率。在数学上切割路径优化问题可以转化为TSP问题。TSP问题应用广泛,是最经典的NP-hard组合优化问题之一。由于其计算的复杂性较高,长期以来,研究者一直在寻求快速、高效的近似算法,以便在合理的时间内解决问题。目前解决TSP问题一般采用传统启发式算法和现代启发式算法。都是依据经验或法则来搜索合理的解。在传统算法中本文提出贪婪算法来研究解决该问题。贪婪算法是一步算法,主要受贪婪法则的控制。它的实现过程相较简单,计算时间较短,而且优化结果较好。为解决贪婪算法的解不与其它可行解比较的问题,本文首次提出了在局部点内进行局部可行解之间比较求优的办法来求得更好的解。经过实验证明贪婪算法生成的切割路径相较于TRIBON程序生成的路径的优化效果也比较明显。遗传算法（GA）是借鉴生物选择和进化机制发展起来的一种高度并行、随机和自适应搜索的现代启发式算法。它特别适合于处理传统搜索算法解决不好的复杂和非线性问题。遗传算法计算结果的好坏主要受到各遗传算法参数的影响,而计算复杂度主要受群体规模、遗传代数等参数控制。遗传算法在参数的选择上仍缺乏有力的理论证明,所以需要大量的试验来验证参数的合理性。本文在基本遗传算法的基础进行了改进,首先使用新的路径编码方式来减少路径编码长度、降低计算复杂程度;其次应用改进的选择算子,在运行初期减小不同个体的适应度差异避免早熟现象,后期增加个体的适应度差异来快速收敛,提高算法效率。通过实例有力验证了该算法的有效性,平均能够减少空行路径15%。结论指出:贪婪算法和遗传算法在解决切割路径优化问题时都表现出一定的潜力,并取得了非常不错的效果。但他们都无法做到完美。实际上应该针对不同的需求和实际情况采用更合适的算法。最后对今后的研究提出展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 我国船舶行业背景

- 1.2 船舶的分类及船舶建造过程

- 1.3 船舶切割的分类

- 1.4 本文的研究背景

- 第二章 数控等离子切割系统及其路径优化问题

- 2.1 数控等离子切割机及应用概述

- 2.1.1 切割的分类与应用

- 2.1.2 数控等离子切割概述

- 2.1.3 数控等离子切割机的应用价值

- 2.2 数控切割程序的生成

- 2.2.1 切割版图的生成

- 2.2.2 数控切割机版图转换过程

- 2.3 数控等离子切割路径优化思路与原则

- 2.3.1 数控等离子切割路径优化的原则

- 2.3.2 数控等离子切割路径优化的基本思路

- 2.4 切割路径优化研究的基础概念

- 2.4.1 本文问题涉及的一些数学概念

- 2.4.2 启发式算法

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于贪婪算法的切割路径优化研究

- 3.1 问题的提出

- 3.2 贪婪算法的原理和实现

- 3.2.1 贪婪算法的原理

- 3.2.2 贪婪算法的程序实现

- 3.3 试验系统

- 3.4 实验结果与分析

- 3.5 贪婪算法的不足与改进

- 3.5.1 贪婪算法的不足和改进

- 3.5.2 另一个改进

- 3.6 本章小节

- 第四章 基于遗传算法的切割路径优化研究

- 4.1 问题的提出

- 4.2 遗传算法的原理和实现

- 4.2.1 遗传算法简介

- 4.2.2 遗传算法的基本概念

- 4.2.3 遗传算法的数学模型

- 4.2.4 基本遗传算法

- 4.2.5 基本遗传算法的实现

- 4.3 遗传算法在切割路径优化中的实例研究

- 4.3.1 试验环境

- 4.3.2 算法实现

- 4.3.3 实例研究

- 4.4 遗传算法与贪婪算法的比较

- 第五章 总结与展望

- 5.1 结论

- 5.2 研究展望

- 参考文献

- 切割机的程序代码（附录1）

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

### 相关论文文献

- [1].数控等离子切割机切割质量的控制[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(27)

- [2].研究中厚板切割中等离子切割机的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(04)

- [3].等离子切割机在工业实践中的操作及维护探讨[J]. 机械管理开发 2017(11)

- [4].数控等离子切割机除尘系统的改进[J]. 机械制造 2018(12)

- [5].等离子切割机[J]. 焊接 2012(01)

- [6].空气等离子切割机引弧策略[J]. 电焊机 2017(02)

- [7].数控等离子切割机的特点及维护、保养[J]. 安装 2012(02)

- [8].干式数控等离子切割机除尘方案设计概略[J]. 造船技术 2008(03)

- [9].梅塞尔数控精细等离子切割机在煤矿机械生产中的应用[J]. 金属加工(热加工) 2016(10)

- [10].伊萨空气等离子切割机在桥梁钢结构制造中的应用[J]. 金属加工(热加工) 2016(10)

- [11].数控等离子切割机工作原理及质量分析[J]. 中国设备工程 2014(11)

- [12].数控等离子切割机用电缆[J]. 电世界 2013(11)

- [13].等离子切割机枪头被氧化物堵塞的处理方法[J]. 设备管理与维修 2014(10)

- [14].浅谈数控等离子切割机[J]. 金属加工(热加工) 2011(06)

- [15].一种等离子切割机切割机构的设计[J]. 制造技术与机床 2011(10)

- [16].数控高速钻铣精细等离子切割机在机车行业中的应用[J]. 工业设计 2011(08)

- [17].逆变式空气等离子切割机的驱动电路设计[J]. 电力电子技术 2009(10)

- [18].数控切割设备[J]. 现代焊接 2012(10)

- [19].常州市华强焊割设备有限公司[J]. 焊接 2010(03)

- [20].不锈钢管相贯线等离子切割机数控系统的实际应用研究[J]. 科技与创新 2020(21)

- [21].提高数控等离子切割机易耗件使用寿命方法研讨[J]. 造船技术 2013(03)

- [22].浅谈提高数控等离子切割机的切割质量[J]. 河南科技 2013(11)

- [23].数控等离子切割机横梁的模态分析及优化[J]. 现代机械 2011(06)

- [24].论等离子切割机电弧不稳定的原因和解决方法[J]. 科技风 2008(12)

- [25].数控等离子切割机的改造与维修[J]. 机床与液压 2008(04)

- [26].滤筒式除尘器在数控等离子切割机烟尘治理中应用[J]. 金属加工(热加工) 2013(16)

- [27].数控等离子切割机在南钢中厚卷板厂生产中的应用[J]. 江苏冶金 2008(06)

- [28].华远:全新一代机用等离子切割机 独创技术解决高频干扰难题[J]. 现代焊接 2015(10)

- [29].全自动等离子切割机的控制系统的实现[J]. 中国制造业信息化 2012(23)

- [30].华工科技两款等离子切割机通过鉴定[J]. 军民两用技术与产品 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/439458bcbd9d51107409612e.html