# 水稻钵育秧盘成份组成及加工工艺参数的试验研究

### 论文摘要

本课题研究的目的是为了改变传统的育秧方式,研制出适合水稻钵育苗生长的新型育秧盘的加工工艺及最佳工艺参数。利用稻草秸秆做为育秧盘的主料,加一定比例的木质素,采取在高温情况下连续挤压的方式生产出钵育秧盘,通过试验证明此种生产工艺具有较高的生产率,基本能满足钵育秧盘成型的要求,同时通过试验发现,其成品质量在很大程度上取决于原料的成份组成,故本文通过压制石膏饼的试验方式,进行钵育秧盘成份组成及最佳工艺参数的确定。根据磷石膏的特性及在农业上的应用,通过探索性试验和单因素试验确定了钵育秧盘主要成份为磷石膏、粉煤灰、稻草粉、固体凝结剂A和固体凝结剂B。并以磷石膏与粉煤灰的比值、固体凝结剂A的含量、固体凝结剂B的含量和稻草粉含量为参数,进行了多因素试验,寻求最佳工艺参数。在四因素五水平的正交旋转组合试验中,建立了各性能指标与因素间的回归方程,分析了磷石膏与粉煤灰的比值、固体凝结剂A的含量、固体凝结剂B的含量和稻草粉含量四个参数在自然状态下抗弯强度、抗剪切强度,湿状态下抗弯强度、抗剪切强度,埋土状态下抗弯强度、抗剪切强度的影响规律。利用各性能指标的回归方程,采用主目标函数法,用MATLAB进行优化求解,综合评定后得到优化参数为:磷石膏与粉煤灰的比值为2.6 ;固体凝结剂A的含量为:34.39%;固体凝结剂B的含量为:6.14%;稻草粉含量为:2.67%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本研究的主要内容

- 第二章 连续挤压式钵育秧盘的初步研究

- 2.1 引言

- 2.2 试验装置

- 2.3 试验材料

- 2.4 试验方法

- 2.5 试验参数

- 2.6 试验方案

- 2.7 试验分析及讨论

- 2.8 小结

- 第三章 钵育秧盘成份组成的初步研究

- 3.1 引言

- 3.2 试验材料

- 3.3 试验装置

- 3.4 试验方法

- 3.5 钵育秧盘成份组成的探索性试验

- 3.6 小结

- 第四章 钵育秧盘成型工艺参数的单因素试验

- 4.1 引言

- 4.2 钵育秧盘成型工艺参数的单因素试验

- 4.3 小结

- 第五章 钵育秧盘成型工艺参数的多因素试验

- 5.1 引言

- 5.2 试验设计及试验方案

- 5.3 数据处理及统计分析

- 5.4 试验结果与分析

- 5.5 性能指标的优化

- 5.6 验证试验

- 5.7 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].水稻新基质旱育秧盘技术应用[J]. 杭州农业与科技 2013(S1)

- [2].水稻应用可降解育秧盘育苗试验总结[J]. 现代化农业 2019(06)

- [3].植质钵育秧盘在水稻上应用试验[J]. 现代化农业 2016(04)

- [4].水稻应用秸秆育秧盘育苗效果研究[J]. 现代化农业 2019(07)

- [5].基于水稻秸秆制备植质钵育秧盘研究[J]. 农机化研究 2014(04)

- [6].稻草制备水稻植质钵育秧盘产业化实现与效益分析[J]. 农机化研究 2014(01)

- [7].毯式育秧盘在水稻上的应用效果[J]. 现代化农业 2014(03)

- [8].水稻植质钵育秧盘制备工艺及参数优化[J]. 农业工程学报 2013(05)

- [9].毯式育秧盘在水稻上的应用效果[J]. 现代化农业 2013(06)

- [10].外凸球形穴水稻植质钵育秧盘气吸式播种机设计及试验研究[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2009(02)

- [11].水稻钵育秧盘起盘铲的有限元静力学分析[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2016(01)

- [12].连作晚稻不同育秧盘泥试验简报[J]. 上海农业科技 2014(04)

- [13].基于机器视觉的育秧盘裂缝缺陷检测方法研究[J]. 现代农业装备 2019(01)

- [14].春播利器显身手[J]. 新农业 2013(06)

- [15].植质钵育秧盘蒸汽烘干工艺参数的优化研究[J]. 农机化研究 2011(10)

- [16].水稻育秧盘清洗机的发展趋势[J]. 科技资讯 2017(27)

- [17].植质钵育秧盘在水稻育苗移栽上的应用分析[J]. 农机化研究 2014(02)

- [18].秸秆育秧盘在水稻上的应用效果[J]. 湖北农业科学 2018(03)

- [19].2BS-420型水稻植质钵育秧盘精量播种机[J]. 农业机械学报 2013(06)

- [20].水稻植质钵育秧盘蒸汽干燥工艺优化[J]. 农业工程学报 2013(21)

- [21].秸秆变身水稻育秧盘 开创水稻高产新模式 我自主首创“水稻植质钵育机械化栽培技术”[J]. 科技传播 2011(12)

- [22].水稻植质钵育秧盘成型机的设计[J]. 农机化研究 2020(02)

- [23].水稻纸钵成型机关键部件的设计[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2017(03)

- [24].秸秆变身水稻育秧盘 开创水稻高产新模式 我自主首创“水稻植质钵育机械化栽培技术”[J]. 科技传播 2011(13)

- [25].寒地水稻应用日式钵育秧盘试验简报[J]. 北方水稻 2015(01)

- [26].秸秆制成可降解水稻育秧盘[J]. 农业工程技术(新能源产业) 2011(07)

- [27].水稻植质钵育秧盘蒸汽干燥装置研制及性能试验[J]. 农业工程学报 2014(01)

- [28].杂交稻机插秧育秧播种密度与取秧面积耦合关系[J]. 农业工程学报 2009(07)

- [29].RP-1000型水稻植质钵育秧盘成型机设计与试验[J]. 东北农业大学学报 2012(08)

- [30].巧育秧盘苗[J]. 农家之友 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/43a303a562a597566902771f.html