# 高温高压和不同氧逸度下上地幔矿物岩石电导率的实验研究

### 论文摘要

借助于YJ-3000t六面顶高压设备和Solartron-1260阻抗／增益相位分析仪，在1.0～4.0 GPa和1073～1473 K及NNO（Ni+NiO）、IM（Fe+Fe3O4）、IW（Fe+FeO）和MMO（Mo+MoO2）4种固态氧缓冲剂控制氧分压条件下就位测量了单晶辉石、辉石岩、单晶橄榄石和二辉橄榄岩的电导率。取得如下结果： 1、在实验选择的频率范围10-1～107Hz，无论从阻抗谱的Nyquist图还是Bode图均可以看出，电导率对频率具有很强的依赖性； 2、随着温度升高，电导率增大，Lgσ与1／T之间符合Arrhenius线性关系式； 3、在IM和NNO固态氧缓冲约束条件下，随着压力升高，电导率降低，获得了一系列表征样品体系载流子特征的指前因子、活化能、活化焓和活化体积等Arrhenius参数； 4、在给定压力和不同氧缓冲剂控制下，按照NNO、IM、IW和MMO氧逸度降低的顺序，电导率减小； 5、在2.0 GPa和NNO控制下，按照（001）、（100）、（010）的顺序，透辉石的电导率和指前因子减小，活化焓增大，电学性质在不同晶面方向上存在各向异性； 6、样品中的小极化子导电机制可为电导率、指前因子、活化焓和活化体积等随温度、压力及氧逸度的变化规律提供合理解释。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 电导率研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 电导率测量方法的研究现状

- 1.2.2 地球不同圈层中矿物岩石电导率的研究现状

- 1.2.3 氧逸度对上地幔矿物岩石电导率测量结果的影响及其研究现状

- 1.3 论文选题依据和完成的工作量

- 第二章 阻抗谱技术、高压实验设备及氧缓冲剂的制备

- 2.1 交流阻抗谱技术

- 2.1.1 原理及设备

- 2.1.2 等效电路及其选择

- 2.2 高压实验设备

- 2.3 氧缓冲剂的制备

- 第三章 高温高压和控制氧逸度下单晶透辉石电导率实验研究

- 3.1 样品制备

- 3.2 样品组装及数据处理

- 3.3 各向异性实验

- 3.4 不同氧逸度实验

- 第四章 高温高压和不同氧逸度下辉石岩电导率实验研究

- 4.1 热等静压样品的制备

- 4.2 实验方法

- 4.3 阻抗谱分析

- 4.4 导电机制讨论

- 4.5 小结

- 第五章 高温高压和不同氧逸度下单晶橄榄石电导率实验研究

- 5.1 样品制备

- 5.2 结果及讨论

- 5.3 小结

- 第六章 高温高压下二辉橄榄岩电导率实验研究

- 6.1 实验方法

- 6.2 结果及讨论

- o2关系模型的建立'>6.3 σ与fo2关系模型的建立

- 6.4 小结

- 第七章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].石油天然气井下高温高压模拟试验室建立及应用[J]. 甘肃石油和化工 2013(03)

- [2].大块高纯Fe_3C的高温高压合成[J]. 高压物理学报 2019(04)

- [3].压力灭菌设备的安全管理[J]. 硅谷 2013(23)

- [4].地幔不同深度单斜辉石含水量的高压实验[J]. 地质通报 2012(07)

- [5].水热体系化学传感器的研究现状与发展[J]. 传感器与微系统 2012(11)

- [6].高温高压下蛇纹岩电导率的初步研究[J]. 高压物理学报 2011(02)

- [7].核级高温高压闸阀密封组件结构设计[J]. 阀门 2018(01)

- [8].高温高压下绿辉石成因研究[J]. 光谱学与光谱分析 2013(11)

- [9].高温高压泡沫水泥环完整性研究[J]. 当代化工 2016(06)

- [10].叶蜡石的性能及密封、保温作用(下)[J]. 超硬材料工程 2009(06)

- [11].叶蜡石的性能及密封、保温作用[J]. 超硬材料工程 2009(05)

- [12].高温高压阀门铸件制造工艺分析[J]. 设备管理与维修 2019(04)

- [13].高压分离器的制造技术[J]. 化工设备与管道 2019(01)

- [14].伊朗Y油田直井轻质油酸化研究及实例[J]. 石化技术 2015(08)

- [15].高压煤粉锅炉爆管原因分析及防治措施[J]. 广州化工 2012(21)

- [16].高温高压下麻粒岩电导率研究[J]. 地球物理学报 2010(11)

- [17].高温高压下杂质离子对水晶电导率影响的实验研究[J]. 矿物学报 2009(01)

- [18].0.5～4.0GPa、100～300℃条件下辉长岩弹性波速及衰减特征[J]. 高压物理学报 2009(05)

- [19].高温高压法合成块体α″-Fe_(16)N_2[J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版) 2014(01)

- [20].论高温高压深井试油井下管柱力学分析及其应用研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(12)

- [21].高温高压下辉闪岩的部分熔融与弹性波速[J]. 地质科技情报 2013(02)

- [22].高温高压下方解石相转变的拉曼光谱原位实验研究[J]. 光谱学与光谱分析 2012(02)

- [23].高温高压条件下甲烷和二氧化碳溶解度试验[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [24].可压缩流体密度测试系统的设计与应用[J]. 石油管材与仪器 2018(05)

- [25].高温高压下角闪片麻岩的电导率研究[J]. 地球物理学报 2011(03)

- [26].浅议高温高压滤失量试验的改进[J]. 石油工业技术监督 2013(02)

- [27].高温高压条件下早期氢腐蚀的超声波检测[J]. 无损检测 2013(02)

- [28].樊18-3区块高温高压注水管柱受力分析与仿真计算[J]. 西部探矿工程 2013(01)

- [29].在200℃和0.95～7.70GPa下天然斜绿泥石的拉曼光谱特征[J]. 光谱学与光谱分析 2010(12)

- [30].随钻地层压力录井技术在高温高压井中的应用[J]. 录井工程 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/43a88d5dd621611fe6a1b172.html