# 基于虚拟仪器的3G（TD-SCDMA）终端综合测试平台

### 论文摘要

在过去的几年中,第三代移动通信成为全世界通信界的研究热点,TD-SCDMA系统作为中国拥有自主知识产权的标准也被第三代移动通信系统所采纳。但是由于TD-SCDMA较其他两种3G标准（CDMA2000,WCDMA）起步较晚,在系统完善的重要环节上仍然处于研究开发阶段,所以对于终端测试也没有具体完善的标准及产业化测试平台。本文研究了基于虚拟仪器的终端综合测试解决方案,并且重点研究了在TD-SCDMA终端发射机与接收机的一致性测试中所需要测试的各项指标和测试方法、原理与算法。最后利用虚拟仪器软件LabWindows编写自动测试平台软件,利用Willtek’4405综合测试仪以及其他硬件设备搭建出完整的TD-SCDMA终端测试系统。深入研究了第三代移动通信系统以及TD-SCDMA系统所采用的关键技术,TD-SCDMA终端射频测试的原理与算法,包括发射机和接收机的主要射频指标的定义以及测试项目,TD-SCDMA终端的测试环境,并且提出了基于虚拟仪器的终端测试系统的整体方案。并且利用虚拟仪器软件LabWindows实现平台的对于TD-SCDMA终端的各项射频测试指标的算法。详细阐述了测试平台的测试配置管理程序的设计和实现,结合自动测试模式程序的主界面来具体阐述其功能,并且阐述其主要功能模块和程序结构的设计与实现过程。最后,由于当前市场中终端产品多采用TD-SCDMA与GSM双模设置,所以增加了3G系统向2G系统的切换过程,使测试过程更加符合实际的应用需要。并且增加了各系统的不同频段设置,使用软切换方式来进行各个频段的综合测试,以适应实际网络中的频段间切换过程。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 TD-SCDMA系统的简要介绍

- 1.3 虚拟仪器在自动测试中的应用

- 1.4 本文的主要工作和内容安排

- 第2章 终端射频测试原理与算法分析

- 2.1 终端测试原理

- 2.1.1 终端最大输出功率

- 2.1.2 终端频率稳定度

- 2.1.3 开环功率控制

- 2.1.4 闭环功率控制

- 2.1.5 最小输出功率

- 2.1.6 发射关功率

- 2.1.7 发射开/关时间模板

- 2.1.8 占用带宽

- 2.1.9 频谱辐射模板

- 2.1.10 邻道泄漏功率比

- 2.1.11 误差矢量幅度

- 2.1.12 峰值码域误差

- 2.1.13 参考灵敏度电平

- 2.1.14 最大输入电平

- 2.2 终端测试项目实现

- 2.2.1 测试项目划分

- 2.2.2 测试环境分析

- 2.2.3 测试项目分组

- 2.3 本章小结

- 第3章 终端测试系统设计

- 3.1 终端一致性测试环境

- 3.2 基于虚拟仪器的终端测试系统设计

- 3.2.1 测试系统的硬件结构设计

- 3.2.2 测试系统的软件结构设计

- 3.2.3 系统模拟器结构

- 3.2.4 接口设计

- 3.2.5 小区重选算法

- 3.3 本章小结

- 第4章 自动测试模式的管理配置研究

- 4.1 自动测试系统软件结构

- 4.1.1 测试平台框架

- 4.1.2 双模终端的测试流程

- 4.2 程序总体架构

- 4.2.1 主程序框架设计

- 4.2.2 程序用户界面设计

- 4.2.3 测试序列列表框调用测试序列设计

- 4.3 本章小结

- 第5章 自动测试模式的测试执行管理

- 5.1 测试执行管理

- 5.2 测试序列执行流程

- 5.3 测试报告

- 5.4 测试步骤

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].2G/3G互操作网络优化原则与策略[J]. 邮电设计技术 2009(04)

- [2].3G业务特点及应用研究[J]. 中国新通信 2009(23)

- [3].第三代移动通信系统安全问题探析[J]. 中国新通信 2013(17)

- [4].cdma2000 1x系统空口接入时长分析[J]. 邮电设计技术 2011(02)

- [5].3G室内外协同覆盖[J]. 邮电设计技术 2009(11)

- [6].3G电子商务发展策略研究[J]. 商业时代 2009(25)

- [7].WiMax与3G技术市场融合的思考[J]. 科技致富向导 2013(11)

- [8].WiMax技术对中国3G的影响分析[J]. 通信技术 2010(01)

- [9].3G精品网典型案例分析[J]. 邮电设计技术 2009(03)

- [10].基于TD-SCDMA的移动数字图书馆研究[J]. 图书馆学研究 2009(12)

- [11].试论第三代移动通信系统安全技术[J]. 信息通信 2013(10)

- [12].浅谈WCDMA的关键技术及无线传输特点[J]. 数字技术与应用 2013(05)

- [13].浅析多芯3G数字通信电缆[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2011(05)

- [14].3G技术对图书馆未来发展的挑战和机遇[J]. 河南图书馆学刊 2010(02)

- [15].3G时代移动图书馆需求调查研究[J]. 图书馆工作与研究 2012(05)

- [16].3G业务模型分析及无线资源配置[J]. 通信技术 2012(12)

- [17].基于文献计量指标的关键技术的探寻——以第三代移动通信技术为例[J]. 情报杂志 2011(09)

- [18].双模终端射频电路设计[J]. 电脑知识与技术 2009(16)

- [19].基于人工神经网络的3G业务QoE评估方法[J]. 邮电设计技术 2008(09)

- [20].3G上行误码率仿真建模[J]. 计算机工程与应用 2011(17)

- [21].基于FPGA的AAL5重组功能设计与实现[J]. 计算机工程与设计 2009(06)

- [22].中国通信市场的寡头博弈分析[J]. 当代经济 2009(05)

- [23].基于3G的SCADA系统虚拟专用监控网络[J]. 计算机工程与设计 2011(05)

- [24].浅述第三代移动通信系统[J]. 科技信息 2009(03)

- [25].本地传输网传输3G业务时的带宽和收敛问题研究[J]. 邮电设计技术 2009(02)

- [26].光纤射频拉远技术的应用研究[J]. 邮电设计技术 2009(04)

- [27].基于公钥的EAP-AKA协议改进及安全性分析[J]. 计算机工程与设计 2014(01)

- [28].3G信息采编推送平台助力运营商媒体化转型[J]. 邮电设计技术 2012(08)

- [29].第三代移动通信系统的PoC安全威胁分析[J]. 信息系统工程 2011(11)

- [30].3G调制技术在EDGE中应用的可行性分析[J]. 江苏通信 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/43b0f7d0808cb7aa6dd8b9a8.html