# 羰化法镍精炼生产工艺过程研究

### 论文摘要

羰化冶金工艺是气化冶金技术的重要分支,其原理是利用Ⅷ族过渡金属与一氧化碳反应,生成易挥发的羰基化合物进行分离提取金属的一种方法,基本反应式为：Me+nCO=Me（CO）n。羰基法生产镍的技术于1889年由英国科学家L·蒙德（Ludwig Mond）及C·兰格尔（Car Langer）在实验室发明,并于1902年实现了工业化生产,经过近百年的发展,已形成常压、中压、高压三种生产工艺,具有原料适应性强、工艺流程短、生产成本低、无污染、品种多样化、产品性能优异等显著特点,可生产各种高纯的羰基镍产品。巴西淡水河谷公司（原加拿大英克公司）是世界上最大的羰基镍粉生产企业,年产能力达到了20kt/a,且质量最好,俄罗斯北镍公司的产品次之,广泛应用于电池行业。虽然各公司的工艺相近,但选择不同的工艺参数及其控制的精细程度直接决定了产品质量的优异。本论文叙述了国内外羰化冶金工艺、羰基产品的应用情况,系统研究了羰基镍的生产工艺和关键控制技术,确定了羰基镍蒸发量、分解压力、分解温度、停留时间等主要工艺参数,对产品分级等技术在羰化冶金过程中的应用进行了验证。对试验产出的羰基镍粉化学成分、松装比重、平均粒度、形貌等理化指标分析,羰基法生产的镍粉经过优化参数后可以用于电池行业。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 文献综述

- 1.1 国内外生产工艺简介

- 1.1.1 俄罗斯北镍公司的生产工艺

- 1.1.2 巴西淡水河谷铜崖精炼厂的生产工艺

- 1.1.3 英国克莱达奇精炼厂的生产工艺

- 1.1.4 江油核宝纳米材料有限公司

- 1.1.5 吉林吉恩镍业

- 1.2 论文研究的目的及内容

- 第二章 羰化冶金技术工艺原理

- 2.1 羰化合成工艺原理

- 2.2 精馏

- 2.3 分解

- 第三章 试验原料、主要设备及分析方法

- 3.1 试验原料

- 3.1.1 水淬合金

- 3.1.2 焦炭

- 3.2 试验设备

- 3.3 试验过程及结果

- 3.3.1 原料活化处理工艺的优化

- 3.3.2 羰化合成工业试验研究

- 3.3.3 羰基镍提纯工艺的研究

- 3.3.4 羰基镍分解工艺的研究

- 3.3.5 镍粉分级技术的开发

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 国外树枝状镍粉的理化指标

- 3.4.2 金川集团公司树枝状羰基镍粉的理化指标

- 3.5 用户使用情况

- 第四章 结论

- 4.1 主要结论

- 4.2 研究展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电磁屏蔽用导电镍粉制备工艺及性能研究[J]. 信息记录材料 2020(03)

- [2].超细球形镍粉的制备及其表征[J]. 中国材料进展 2016(10)

- [3].超细镍粉的制备及应用[J]. 真空电子技术 2015(04)

- [4].超细镍粉工艺现状与发展趋势[J]. 湖南有色金属 2014(05)

- [5].利用硫酸镍制备超细球形镍粉的实验研究[J]. 无机盐工业 2013(01)

- [6].片状镍粉的制备及其磁性研究[J]. 化学研究 2011(02)

- [7].微细镍粉的制备技术及研究进展[J]. 有色矿冶 2009(02)

- [8].湿化学法制备超细镍粉的研究进展[J]. 材料导报 2009(S1)

- [9].电感耦合等离子体质谱法高纯镍粉中18种杂质元素含量的测定[J]. 四川化工 2013(06)

- [10].催化剂种类对液相氢还原法制备超细镍粉的影响[J]. 无机盐工业 2013(11)

- [11].非铁磁性超细镍粉的制备研究[J]. 四川化工 2012(02)

- [12].超细镍粉在不同分散体系中分散性能的研究[J]. 材料开发与应用 2011(03)

- [13].片状镍粉填充树脂基和石蜡基复合材料的微波电磁特性[J]. 化学研究 2010(01)

- [14].液相还原法制备超细球形镍粉的工艺研究[J]. 四川化工 2009(03)

- [15].超细镍粉复合材料的微波电磁特性研究[J]. 化学研究 2009(03)

- [16].循环利用制网废水及废弃镍网制备超细镍粉技术的研究[J]. 染整技术 2009(12)

- [17].超细镍粉的制备、应用现状及发展趋势[J]. 湿法冶金 2009(04)

- [18].镍粉中氧含量的测定[J]. 热处理 2018(06)

- [19].不同分散剂对超细镍粉分散性能的影响[J]. 电子元件与材料 2012(06)

- [20].球磨法制备超细镍粉及其表征[J]. 山西化工 2011(02)

- [21].超细镍粉的制备及还原生长机理研究[J]. 材料工程 2011(07)

- [22].超细镍粉化学气相法制备过程中温度的影响[J]. 湖南工业大学学报 2010(04)

- [23].基于场致发射和量子隧道效应的镍粉填充压敏复合材料[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S1)

- [24].水性体系中超细镍粉的液相还原制备[J]. 化学研究 2008(04)

- [25].磁场对超细镍粉的磁性能及电磁屏蔽性能的影响[J]. 无机化学学报 2008(06)

- [26].化学沉淀-还原法合成超细镍粉的研究[J]. 粉末冶金工业 2013(06)

- [27].表面包覆对化学气相沉积镍粉氧含量与分散性的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2012(06)

- [28].超细镍粉/微米镍粉复合电磁屏蔽涂料的研究[J]. 功能材料 2008(10)

- [29].评析一道江苏高考题[J]. 化学教学 2008(12)

- [30].高压水雾化法制备镍粉技术[J]. 表面工程资讯 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/43b305cb4e93878b86fee650.html