# 套筒式热风炉流场及温度场数值模拟

### 论文摘要

套筒式热风炉由于其结构紧凑,热效率高,适用范围广等特点,在日常生活和生产中得到了广泛的应用,但套筒式热风炉存在烟气和空气之间的传热系数较低,炉体材料出现高温氧化剥落、甚至烧穿以及积灰等问题,本文通过对热风炉换热体进行数值模拟,仿真。找出容易出现问题的关键部位,并提出改进建议。本文运用Pro/e对热风炉换热体进行实体建模,根据热风炉的运行环境及关注的主要部位,对实体模型进行简化,运用Workbench的Mesh模块对实体模型进行网格划分,运用Fluent对热风炉中烟气和空气的流场和温度场进行仿真,得到热风炉换热体的温度场的分布。在流场的分析过程中,对流体的控制方程进行了必要的数值建模推导,得出辐射筒内烟气大型漩涡是换热管振动的主要诱因之一。在温度场的分析过程中,对肋片增加烟气和空气换热效率进行了数值建模,通过数值建模得到了肋片增加热效率的临界值。在对热风炉换热体温度场进行分析的过程中,对热风炉换热体内腔的热辐射进行了数值建模,得出增加辐射换热的方法是增大热风炉腔体的黑度,在热风炉的间壁传热中,绝大部分的热量传递是由底层层流决定,通过分析得出,炉壁粗糙凸点的平均高度大于底层层流厚度时,流体将会越过凸点处在凹处形成漩涡,使凹处的流动得以改善,从而改善对流换热的情况。这对设计热风炉肋片的高度有指导作用,可以通过计算底层层流的厚度来设计肋片的最小高度,从而达到提高热风炉换热效率的目的。为热风炉换热体结构设计改进提供依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 热风炉的简介

- 1.2 国内热风炉现状

- 1.3 本课题的目的和意义

- 1.4 国内外的研究现状

- 1.4.1 国内研究现状

- 1.4.2 国外研究现状

- 1.5 GRLY-22型套筒式热风炉的工作原理及示意图

- 1.6 主要面对的问题

- 1.7 小结

- 第2章 热风炉中流体流动控制方程的数学模型

- 2.1 质量守恒方程的数学模型

- 2.2 动量守恒方程的数学模型

- 2.3 能量守恒方程的数学模型

- 2.4 湍流动量方程的数学模型

- 2.5 控制方程的离散有限元体积法

- 2.6 计算误差及其来源

- 2.7 小结

- 第3章 仿真平台简介及物理模型建立

- 3.1 PRO/E的简介

- 3.2 物理模型的建立

- 3.3 WORKBENCH的简介

- 3.4 物理模型的处理

- 3.5 模型网格单元的划分

- 3.6 FLUENT简介

- 第4章 边界及初始化条件的设置

- 4.1 FLUENT求解器及相关设置

- 4.2 湍流模型的选择

- 4.3 辐射模型及材料的设置

- 4.4 边界条件及相关设置

- 第5章 热风炉流场温度场模拟仿真

- 5.1 初始条件的计算

- 5.2 求解及结果误差的验证

- 5.3 热风炉流场模拟结果的分析

- 5.4 热风炉流场温度分布模拟结果的分析

- 第6章 热风炉换热体换热模型建立

- 6.1 模型的导热和对流

- 6.2 热风炉换热体热辐射的数学模型

- 6.2.1 热辐射理论及建模

- 6.2.2 气体与套筒之间的辐射换热

- 6.3 热风炉圆筒壁导热模型的建立

- 6.4 肋片的导热

- 6.5 边界层的分析

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].空间套筒式伸展臂综述及新型伸展臂设计[J]. 机械工程与自动化 2019(01)

- [2].浅谈套筒式分离器在我公司的应用[J]. 黑龙江科技信息 2012(01)

- [3].深水套筒式连接器合格性测试[J]. 中国测试 2014(04)

- [4].套筒式加压机构电机控制部分研究[J]. 中国新技术新产品 2014(11)

- [5].深水水平套筒式连接器定位安装技术[J]. 石油矿场机械 2013(09)

- [6].某型无线通信系统套筒式伸展机构设计[J]. 系统仿真技术 2019(01)

- [7].空间可重复展收套筒式伸展机构技术[J]. 空间电子技术 2018(02)

- [8].西南丘陵地区套筒式水库排灌站方案设计[J]. 南方农业 2017(34)

- [9].深水垂直套筒式连接器多功能试验台的研制与应用[J]. 河南科技 2016(09)

- [10].适应水击控制的多喷孔套筒式调流阀研究[J]. 水利水电技术 2009(12)

- [11].套筒式海底管道连接器力学性能分析[J]. 科技通报 2018(06)

- [12].套筒式调流调压阀在水利水电工程中的应用[J]. 水利水电工程设计 2018(02)

- [13].适应水击控制的多喷孔套筒式调流阀设计原理[J]. 水利水电技术 2010(07)

- [14].套筒式活动口小型沼气工程及太阳能加温[J]. 中国沼气 2015(05)

- [15].2015年度套筒式石灰窑技术发展报告[J]. 耐火与石灰 2016(03)

- [16].深水套筒式连接器力学与结构参数分析[J]. 石油矿场机械 2014(06)

- [17].深水套筒式连接器性能测试方法研究[J]. 石油矿场机械 2013(01)

- [18].套筒式新型剪叉机构[J]. 起重运输机械 2014(09)

- [19].套筒式石灰窑热工测试分析[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [20].多级套筒式调节阀的空气动力噪声预测研究[J]. 自动化与仪器仪表 2013(01)

- [21].套筒式节点受拉力学性能试验及有限元分析[J]. 工业建筑 2015(01)

- [22].套套筒式动动静压压轴承磨磨削方方法改进[J]. 精密制造与自动化 2019(02)

- [23].可调节套筒式钢管支模架承载能力的试验研究[J]. 浙江建筑 2010(07)

- [24].某套筒式烟囱止晃点布置优化设计[J]. 结构工程师 2012(04)

- [25].箱形柱内套筒式全螺栓柱拼接节点参数化分析[J]. 工业建筑 2018(05)

- [26].套筒式钢内筒烟囱施工技术[J]. 内蒙古科技与经济 2013(21)

- [27].深水水平套筒式连接器密封件更换工具的结构设计[J]. 机械制造 2014(06)

- [28].圆钢管柱套筒节点试验研究[J]. 建筑结构 2019(06)

- [29].套筒式磁弹索力传感器设计研究[J]. 传感技术学报 2010(10)

- [30].新型外套筒式梁柱装配节点的抗震性能研究[J]. 应用基础与工程科学学报 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/43cb281c6c436f04a15bbffc.html