# 双层滤料床中高温烟气干法净化HCl的研究

### 论文摘要

双层滤料颗粒床作为一项创新技术已成功应用到熔铝炉烟气除尘系统中。基于该新技术,本文通过实验室模拟试验研究了双层滤料床烟气脱氯的新工艺。模拟实验系统由模拟烟气发生系统、吸附剂加料系统、双层滤料床反应系统、温度控制系统和烟气检测系统五部分组成。双层滤料床置于管式炉中,通过调节管式炉的温控仪来控制反应温度。主要研究内容和结论为:1.在双层滤料床上进行了钙基吸附剂的脱氯试验,研究了温度、钙氯比、CO2、水蒸气等因素对吸附剂脱氯的影响。结果表明:吸附剂Ca（OH）2的脱氯率刚开始随温度的升高而增加,当达到700℃时脱氯率下降。在500℃时, Ca/Cl摩尔比=1、2.5、5的脱氯率为48～52%、73～77%、78～88%;当温度在600℃时,Ca/Cl摩尔比=1、2.5、5的脱氯率达65～68%、80～83%、91～95%;温度达700℃时,Ca/Cl摩尔比=1、2.5、5的脱氯率下降为42～44%、56～60%、81～82%。同时,钙氯摩尔比的增加提高了脱氯的效率。500℃时,Ca/Cl摩尔比=2.5的脱氯率在60%以上;Ca/Cl摩尔比=5时的脱氯率在70%以上;600℃时,Ca/Cl摩尔比=2.5的脱氯率在80%以上;Ca/Cl摩尔比=5时的脱氯率在90%以上。在600℃,Ca/Cl摩尔比=2.5时,未通入CO2时的脱氯率比通入10%的CO2时的脱氯率约高710%;通入10%的CO2时普通钙基吸附剂钙的利用率为36.8%,而未通入CO2时,钙的利用率为74.4%;和通入10%的CO2相比较,钙的利用率提高了约1倍。在600℃、Ca/Cl摩尔比=2.5时,混合气体中含10%的水蒸气的脱氯率比未通入水蒸气的脱氯率约高49个百分点。在温度为600℃时,将吸附剂Ca（OH）2与粉煤灰按质量比1:1混合,保持钙氯比为2.5时,其脱氯率比不加粉煤灰的吸附剂脱氯率平均约高35百分点。2.在双层滤料床上进行了钠基吸附剂的脱氯试验,研究了100～400℃钠的利用率。实验结果显示:优质纯小苏打利用率在100℃为44.3%,150℃为57.4%,200℃为51.6%,300℃为40.3%,400℃为35.4%。可见吸附剂NaHCO3在150℃时的利用率最高。3.在双层滤料床上进行了改性钙基吸附剂的脱氯试验,研究了温度对钙的利用率的影响。实验结果显示:水合改性钙基脱氯剂活性大大增加,在Ca/Cl摩尔比=2.5时,500℃钙的利用率为42.4%,600℃钙利用率为53.8%,700℃钙利用率为45.7%。而在600℃时,普通钙基吸附剂钙的利用率为36.8%。可以看出,600℃时改性钙基脱氯剂约为普通钙基脱氯剂利用率的1.5倍。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 垃圾焚烧特征

- 1.2 含氯垃圾的危害及HCl 的产生机理

- 2 国内外研究现状

- 2.1 脱氯吸附剂的研究现状

- 2.1.1 钙基吸附剂

- 2.1.2 普通钠基吸附剂

- 2.2 脱氯影响因素的研究现状

- 2 的影响'>2.2.1 C02的影响

- 2.2.2 温度的影响

- 2.2.3 水蒸气的影响

- 2.2.4 粒径的影响

- 2.2.5 Ca/Cl 摩尔比的影响

- 2.3 HCl 烟气净化系统的研究现状

- 2.3.1 湿法系统

- 2.3.2 半干法系统

- 2.3.3 干法系统

- 2.3.4 双层滤料床烟气净化一体化技术

- 2.4 中低温烟气处理的局限性

- 2.5 本论文主要研究内容

- 3 脱氯实验

- 3.1 主要设备及实验原料

- 3.1.1 主要设备

- 3.1.2 实验原料

- 3.2 实验方法

- 3.3 实验装置与流程

- 3.4 数据处理

- 3.4.1 净化效率的计算

- 3.4.2 吸附剂利用率的计算

- 4 钙基钠基吸附剂脱氯实验结果及分析

- 4.1 钙基吸附剂脱氯试验

- 4.1.1 温度对脱氯的影响

- 4.1.2 Ca/Cl 摩尔比对脱氯的影响

- 2对脱氯的影响'>4.1.3 C02对脱氯的影响

- 4.1.4 定压反吹对脱氯的影响

- 4.1.5 水蒸气对脱氯的影响

- 4.1.6 粉煤灰对脱氯的影响

- 4.1.7 钙的利用率

- 4.2 钠基吸附剂脱氯试验研究

- 4.2.1 温度对脱氯的影响

- 4.2.2 钠的利用率

- 4.3 本章小结

- 5 改性钙基吸附剂脱氯实验结果及分析

- 5.1 制备改性钙基吸附剂

- 5.2 改性钙基吸附剂在不同温度下的脱氯效果

- 5.3 改性对钙的利用率的影响

- 5.4 理论分析

- 5.4.1 温度对反应的影响

- 5.4.2 孔隙结构及化学成分对脱氯的影响

- 5.5 本章小结

- 6 双层滤料床烟气净化新工艺分析

- 7 结论和建议

- 7.1 结论

- 7.2 今后工作的建议

- 参考文献

- 附录

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].三层滤料高速过滤应用于再生水生产的研究[J]. 环境工程 2012(03)

- [2].化学水装置三层滤料过滤器的运行探讨[J]. 石油石化绿色低碳 2020(04)

- [3].粉体消石灰在双层滤料床中烟气脱硫试验[J]. 宁波大学学报(理工版) 2010(03)

- [4].GE最新ZCore深层滤芯解决液体过滤难题[J]. 水处理技术 2011(09)

- [5].粉状活性焦在双层滤料颗粒床中的脱硫试验研究[J]. 环境污染与防治 2009(03)

- [6].粉-粒双层滤料颗粒床对PM2.5的过滤特性研究[J]. 中国矿业大学学报 2015(01)

- [7].GE最新ZCore深层滤芯解决液体过滤难题[J]. 中国给水排水 2011(18)

- [8].单层滤料及双层不均匀滤料对地下水除铁除锰的影响[J]. 化学工程师 2017(03)

- [9].双层滤料颗粒床与金属纤维毡梯级过滤特性[J]. 环境工程学报 2019(03)

- [10].专利信息[J]. 粉末冶金工业 2012(02)

- [11].新型复合多层滤料滤池处理微污染水的过滤技术研究[J]. 四川建筑 2008(03)

- [12].多层滤料BAF处理城镇污水[J]. 环境工程学报 2014(11)

- [13].无阀滤池双层滤料研制与应用[J]. 江西建材 2016(14)

- [14].双层滤料颗粒床高温除尘器气固两相流场数值模拟[J]. 宁波大学学报(理工版) 2018(03)

- [15].石英砂/锰砂混层滤料对电厂循环冷却水除铁效果探究[J]. 应用化工 2013(03)

- [16].双层滤料颗粒床高温除尘技术及其在冶金炉窑中的应用[J]. 环境工程 2009(02)

- [17].混合细菌固定化石英砂/混层滤料除铁除锰效能研究[J]. 供水技术 2009(05)

- [18].石英砂+磁铁矿双层滤料滤罐滤料污染分析与治理[J]. 油气田地面工程 2016(06)

- [19].双层滤料颗粒床高温除尘器灰斗气固两相流场模拟分析[J]. 环境工程学报 2020(03)

- [20].采用深层滤芯替换滤板对人纤维蛋白原生产过滤效果比较[J]. 家庭医药.就医选药 2018(11)

- [21].曝气生物滤池中滤料的应用研究进展[J]. 化工环保 2008(06)

- [22].三元复合驱采出水的处理工艺[J]. 油气田地面工程 2013(06)

- [23].只选对的,不选贵的[J]. 考试(高考族) 2009(02)

- [24].双层滤料翻板滤池在闽南地区净水厂中的设计实践[J]. 给水排水 2019(02)

- [25].羟基磷灰石新型除氟工艺优化及其效能分析[J]. 净水技术 2015(02)

- [26].生物滴滤池滤料分层分段去污特性试验研究[J]. 水处理技术 2013(01)

- [27].净化高铁锰伴生氨氮地下水的生物滤池快速启动[J]. 中国给水排水 2013(07)

- [28].不同粒径的均质石英砂过滤性能研究[J]. 成都航空职业技术学院学报 2008(04)

- [29].养猪废水的吸附-过滤法初级处理试验研究[J]. 安全与环境学报 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/43ef8f67f2f8c27189b3bacd.html