# 市政工程施工中地下管线的保护措施分析杨波

山东洪通集团有限公司山东272000

摘要：市政工程是促进城市发展建设、完善城市公共基础设施的重要工作内容，通信线路、燃气管道、给排水管道、电力线缆等地下管线犹如城市的血管，以管线为载体为城市生产和生活活动提供各种应用功能。文章通过对市政工程施工中地下管线的保护措施问题进行探讨，分析市政工程施工对地下管线造成破坏的主要原因，并提出其有效的保护措施，以促进市政工程施工管理水平的综合提升。

关键词：市政工程；施工；地下管线；保护措施

市政工程建设是系统性工程项目，其涉及和影响范围相对较广，有些地区的施工条件较为复杂，工程建设的施工管理工作压力也相对较大。在施工过程中对地下管线进行必要保护是市政工程项目建设和管理工作的重点问题，由于其施工条件以及外界影响因素的复杂性，市政工程施工过程中极容易发生地下管线误损的问题，针对其保护措施进行分析，对于促进市政工程的科学发展具有现实意义。

1市政工程施工对地下管线造成破坏的主要原因

城市化发展建设进程的不断加快，使市政工程建设项目逐渐增多，各种应用功能的地下管线也日趋增多，给工程施工的正常施工秩序以及施工管理工作带来严重影响。土体变形积压、机械误损都可能造成管线破坏问题，需要对其原因进行深入分析，以提出针对性的保护措施。

1.1管线规划不合理、地下管线线路不明

地下管线也是市政工程的重要组成部分，由于城市发展建设是逐步发展的过程，因而会根据不同时期的应用需求进行地下管线的增设，建设时期缺乏同步性，导致很多城市的地下管线设置都存在缺乏统一规划，管线线路设计混乱的实际问题。由于地下管线线路设计不合理、线路设计规划缺乏可持续性，便给市政工程施工造成了巨大的阻碍，过于随意的线路设计会使施工单位对于地下线路的布局缺乏全面了解，进而导致线路误损问题的发生。

1.2施工技术落实不到位

市政工程施工为保证其施工质量及实现对于地下结构、管线的保护作用，需要依靠良好的施工技术作为依托。而在实际的施工环节中施工技术不到位，则会导致施工土体对管线造成不合理的积压现象，管线外部保护结构受到外力破坏，因而导致管线损害的现象发生。在盾构、井点降水等施工环节中，出现施工不当等问题，还会导致土质结构出现沉降问题，进而造成管线断裂问题的发生。

1.3管线维护管理不到位

地下管线的有效运行不仅需要其管线施工环节的施工质量得到保证，后期的管线维护工作更是重点问题。在目前的运维管理工作中，却普遍存在地下管线维护不到位的问题。运维管理职能不能有效落实，很多地下管线都是在线路出现故障时才会进行排障技术应用，很多管线都处于年久失修的运行状态，管线外壁老化问题严重却置若罔闻，市政工程施工的微小动作都可能造成线路损坏的问题发生。

2市政工程施工中地下管线的保护措施

2.1进行科学全面的施工规划，避免盲目施工现象的发生

市政工程施工建设环节中，应当进行科学合理的综合规划，结合城市规划设计方案，进行合理的工程布局，保证施工计划和方案的可行性。施工前期进行施工方案的确定，需要对城市地下管线的布局情况进行全面的了解，包括市政工程领域、通信工程领域等，确保自身工程计划与原有的管线设置不存在线路冲突，同时明确原有地下管线架构，也能有效避免施工环节出现误损等问题发生。市政工程的规划设计要符合城市的长远发展目标，保证自身工程规划设计的长期应用功能，避免盲目施工现象的发生。市政工工程设计方案以及施工方案都需要报请相关行政单位进行审批，通过行政手段对工程施工的合理性进行进一步的核查，得到审批许可之后才能开始施工建设，保证工程施工的科学性。

2.2严格落实施工技术，避免对地下管线造成施工技术损伤

市政工程施工需要重视施工技术的有效落实，以避免由于技术操作不当对管线造成损伤问题。现代科学技术的发展进步，为工程施工提供有效的技术支持。市政工程施工可以应用管线探测技术，对地下管线的分布和布局情况进行全面探测，分析自身的探测结果与前期施工规划设计中了解的情况是否一致，对于不一致的地方进行仔细核实，通过探测技术的应用探明地下管线的位置、埋深等数据，为自身的工程奠定良好的施工基础。在施工过程中，需要以国家相关的施工标准为依据，以自身的项目建设要求为基础，应用合理的施工工艺、技术和设备，进行有效的技术控制，对于管线周边区域应用土体加固方案，避免工程施工对管线周边土体造成扰动和破坏。对于埋深较大的管线，应当应用打桩隔离技术，对管线周边的土质结构进行限制，避免出现土体移动、塌陷等问题的发生。

2.3强化工程施工管理，建立市政工程管理系统

市政工程施工造成的地下管线破坏问题，绝大部分原因是由于施工管理不到位造成的，施工技术管理不当造成管线破坏或者管线位置发生变化，对管线的应用性能造成影响，也会对自身的工程建设造成严重阻碍。市政工程领域应当强化自身的工程施工管理，建立完善的工程管理体系，保证施工管理责任得到有效落实，建立完善的工程施工管理责任制度，对各种工程施工的管理责任、施工环节的管理责任进行明确的责任划分。同时还需要重视工程监理工作的有效落实，施工现场监理工作职能的体现，可以保证工程施工质量，有助于保证工程正常的施工秩序。另外，市政管理单位应当充分发挥自身的行政管理职能，督促各种地下管线的主管单位或者企业，定期对地下管线进行运维管理，对于运行状态存在隐患的管线及时进行更换，提升地下管线的应用质量。有条件的地区，可以对地下管线进行逐步的科学规划和调整，逐渐使城市地下管线形成规范的布局结构，这也是避免市政工程建设影响地下管线应用性能的有效方式。

2.4加大对土壤的测量

要想提高城市综合地下管线测量质量，还需要对土壤进行测量。因为对于地下管线测量来说，土壤的性质也是会影响到测量质量的。因为不同的土有不同的特性，所以在深度确定的情况下，就可以进行验证实验了，从而保证加埋平面的位置和深度以及改正系数的值。通常情况下，假如土壤是比较潮湿和细腻的，那测量的精准度就会高一点；假如土壤是比较干的，并且含铁量比较高的话，那探测的结果就会有偏差。

2.5选择合适的测量仪器

要想提高城市综合地下管线测量质量，还必须选对测量的仪器。通常情况下，一般的探测仪器只能对金属管道以及电缆进行测量，对于那些非金属材质的地下管线进行测量的时候，是不在测试的范围里的。所以对于一些非金属类的地下管道而言，要想测量的准确，就必须使用地质雷达来进行测量，因为只有这样，才能使测量结果更加的真实可信。

3结束语

综上所述，市政工程施工环节中的诸多因素都可能对地下管线形成破坏作用，施工单位需要建立科学完善的施工规划设计方案，进行充足的施工准备工作，保证施工技术的有效落实，强化施工管理职能和作用，保证工程施工质量和施工秩序，以尽量减少地下管线破坏现象的发生，提升市政工程施工管理的科学性和有效性。

参考文献：

[1]蔣团安.浅谈市政工程施工中的地下管线保护措施探讨[J].工程技术:全文版,2016(5):00112-00112.

[2]董静.市政工程施工中地下管线的保护措施分析[J].工程技术:全文版,2016(9):00123-00123.

[3]高小勇.市政工程施工中的地下管线保护措施探析[J].中国标准化,2017(8).

[4]顾天文.市政工程施工中地下管线的保护措施分析[J].江西建材,2017(23):65-65.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/441dfe0f8f44dd450dc25655.html