# 电刷镀镍基纳米金刚石复合镀层性能及界面结合的研究

### 论文摘要

本文借助电刷镀的方法，采用超声高能机械化学法分散纳米金刚石于镀液中，以Q235#钢为基体，制备了普通快速镍镀层和镍基纳米金刚石复合刷镀层。通过单因素和正交试验设计对刷镀工艺参数进行了优化选择，对镀层的性能、表面形貌、界面成分及结合情况进行了分析，并研究了电刷镀技术的特点对纳米晶形核与长大的影响，对复合刷镀层的强化机制进行了探讨。分散试验结果表明：采用超声波振荡、搅拌的物理分散方式和向镀液中添加op-10的分散方式可以制备出分散均匀的纳米金刚石复合镀液；单因素和正交试验设计优化的工艺参数为电压10V，镀液温度3540℃，相对运动速度11m/min，纳米金刚石的含量在530g/L，镀层的厚度控制在50μm左右。摩擦磨损试验及硬度检测表明，纳米复合刷镀层的硬度、耐磨性、抗高温性能均高于快速镍镀层，复合镀层的磨损量是快速镍镀层的1/3；当镀液中纳米金刚石的浓度为30g/L时，复合刷镀层的显微硬度值最大；200℃时硬度值达到HV687；两种镀层在进行结合强度试验时，没出现脱落、龟裂、起皮等现象，与基体的结合强度良好。表面及界面研究表明，镀层的表面组织出现了“束结状组织”和“链环状组织”；镀层的硬度与d-1/2基本上成直线关系，即满足Hall–Petch关系。通过循环伏安法对快速镍镀液的电化学性能进行了分析，研究了镍离子的沉积过程，并给出沉积物理模型。借助金相显微镜、扫描电镜、EDS等手段对镀层的界面结构、成分及结合情况进行了研究，对镀层界面结合的机理进行了描述。最后探讨了影响电刷镀纳米晶形成的可能性；分析了电刷镀自身的特点与镀层形核与成长的关系；对纳米复合镀层的强化机制进行了探讨，强化机制主要以细晶强化、弥散强化、位错强化为主。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 纳米材料概述

- 1.1.1 纳米材料的研究历史

- 1.1.2 纳米材料的基本特性

- 1.2 纳米复合电刷镀的概述

- 1.2.1 电刷镀技术发展现状

- 1.2.2 电刷镀的基本原理

- 1.2.3 纳米复合电刷镀简介

- 1.2.4 纳米复合电刷镀层的研究进展

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第二章 纳米金刚石在镀液中的分散

- 2.1 纳米颗粒分散的理论分析

- 2.1.1 纳米粒子团聚的原因分析

- 2.1.2 纳米粒子的分散机理

- 2.2 纳米金刚石分散试验

- 2.1.1 选用分散剂种类

- 2.2.2 分散剂种类对纳米金刚石分散的影响

- 2.2.3 分散剂用量对纳米金刚石分散的影响

- 2.2.4 超声波分散时间对分散效果的影响

- 2.2.5 搅拌时间对分散效果的影响

- 2.3 纳米金刚石复合镀液的制备

- 2.4 本章小结

- 第三章 工艺参数优化及分析

- 3.1 试验仪器、材料

- 3.1.1 仪器设备和试验材料

- 3.1.2 镀液的选择

- 3.2 复合电刷镀工艺研究

- 3.2.1 纳米复合镀层的制备

- 3.2.2 纳米复合镀层结构的设计

- 3.3 试验设计及参数优化

- 3.3.1 单因素试验设计

- 3.3.2 单因素试验设计的结果分析

- 3.4 正交试验设计

- 3.4.1 正交试验工艺参数的选取

- 3.4.2 正交试验结果及分析

- 3.5 镀液中纳米金刚石含量对复合镀层显微硬度回归分析

- 3.6 快速镍镀液中的循环伏安特性

- 3.7 本章小结

- 第四章 镀层的性能、组织分析

- 4.1 镀层的性能对比

- 4.1.1 镀层显微硬度对比

- 4.1.2 镀层结合强度对比

- 4.1.3 耐磨性能对比

- 4.1.4 耐高温性能对比

- 4.2 镀层抛光后的表面形貌

- 4.3 复合镀层的表面晶粒尺寸与硬度关系

- 4.4 本章小结

- 第五章 复合镀层的界面结合与强化机制

- 5.1 镀层与基体界面结合的理论分析

- 5.1.1 镀层的结合机理

- 5.1.2 镀层的界面生长模型

- 5.1.3 镀层的界面结构

- 5.1.4 影响镀层界面结合的因素

- 5.2 电刷镀纳米晶的形成

- 5.2.1 过电位与镀层形核生长的关系

- 5.2.2 高金属离子浓度与镀层形核生长的关系

- 5.2.3 电刷镀过程的摩擦作用与镀层形核与生长的关系

- 5.3 纳米复合镀层的强化机理

- 5.3.1 细晶（晶界）强化

- 5.3.2 纳米颗粒硬质点弥散强化

- 5.3.3 高密度位错强化

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].逆变脉冲电刷镀工艺在发动机零件再制造中的应用[J]. 金属加工(热加工) 2013(02)

- [2].如何提高电刷镀镀层的结合力[J]. 电镀与精饰 2012(05)

- [3].脉冲电刷镀修复轧机齿轮轴刷镀工艺实践[J]. 机械传动 2009(05)

- [4].电刷镀流镀技术及其在产品再制造中的应用[J]. 机械设计与研究 2008(04)

- [5].液压控制阀的电刷镀修复[J]. 才智 2009(03)

- [6].复合电刷镀工艺研究[J]. 中国西部科技 2009(12)

- [7].逆变脉冲电刷镀工艺的应用[J]. 世界有色金属 2016(23)

- [8].镍铁–立方氮化硼复合电刷镀工艺研究[J]. 电镀与涂饰 2014(15)

- [9].4340合金钢电刷镀镉工艺的应用[J]. 腐蚀与防护 2014(10)

- [10].电刷镀在轴类修复中的应用[J]. 电镀与精饰 2010(07)

- [11].电刷镀修复技术在供电设备检修工艺中的应用[J]. 湖北电力 2012(06)

- [12].铸铁件电刷镀的前处理探讨[J]. 电镀与环保 2010(01)

- [13].电刷镀转台的设计与开发[J]. 机电产品开发与创新 2010(04)

- [14].喷砂-电刷镀制备疏水耐腐蚀复合结构[J]. 科学通报 2017(12)

- [15].第一讲 装备再制造技术(四)[J]. 中国设备工程 2008(02)

- [16].纳米石墨对无氰电刷镀银镀层性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2014(12)

- [17].纳米复合电刷镀涂层的研究进展[J]. 航空制造技术 2010(01)

- [18].发动机叶片纳米颗粒复合电刷镀后的性能[J]. 材料保护 2010(03)

- [19].颗粒增强金属基复合材料涂层的制备及其特性与应用[J]. 复合材料学报 2013(01)

- [20].自动化n-SiC/Ni复合电刷镀层的高温摩擦性能研究[J]. 材料工程 2008(01)

- [21].40CrNiMo表面电刷镀的研究[J]. 热加工工艺 2012(06)

- [22].40Cr的电刷镀工艺参数实验研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(01)

- [23].液压控制阀的电刷镀修复[J]. 工程机械与维修 2009(10)

- [24].纳米颗粒复合电刷镀镀层的微/纳观结构特征[J]. 中国表面工程 2009(02)

- [25].钛阳极安装部位电刷镀银工艺实践[J]. 电镀与涂饰 2008(11)

- [26].第一讲 装备再制造技术(三)[J]. 中国设备工程 2008(01)

- [27].过渡层对球墨铸铁刷镀快速铁结合强度的分析[J]. 热加工工艺 2015(24)

- [28].自动化电刷镀机床的开发[J]. 制造技术与机床 2009(02)

- [29].汽车传动件纳米复合电刷镀修复技术研究[J]. 热加工工艺 2009(16)

- [30].飞机起落架作动筒内壁n-Al_2O_3/Ni-Cr复合电刷镀修复[J]. 材料保护 2009(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4422900799878941fa1131f4.html