# 铁路钢桁梁柔性拱桥拱结构架设方案比较和稳定性分析研究

### 论文摘要

论文以合福铁路合肥南环线经开区铁路钢桁梁柔性拱桥为工程背景,研究拱结构架设方案和杆件整体稳定性,提出改善结构受力的措施,研究重要杆件详细受力和补强措施。论文首先简要介绍钢桁梁桥施工方法和钢桁梁柔性拱桥拖拉施工方法。采用大型有限元分析软件MIDAS/CIVIL2006,建立全桥空间有限元模型,详细模拟钢桁梁、柔性拱、钢桥面系和临时支架等构件。针对“先梁后拱拱顶合龙”、“先梁后拱拱脚合龙”和“带拱拖拉拱脚合龙”三种拱结构架设方案,详细分析各方案的施工步骤、工期安排、重要工况结构变形、应力和实现拱结构无应力合龙的途径。在分析比较的基础上,优选出“带拱拖拉拱脚合龙”方案。基于有限元计算结果,按照相应规范规定,编写程序对施工阶段杆件整体稳定性进行分析。针对拖拉施工过程中个别杆件压应力过大可能导致整体失稳,提出通过调整施工过程滑块垫板高度改善结构受力的措施。针对应力较大杆件,建立基于板壳单元和实体单元的详细模型进行应力计算分析,研究重要部位详细应力分布和极值。通过对比分析,优化杆件补强方案。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 钢桁梁桥施工方法

- 1.2 钢桁梁柔性拱桥拖拉施工方法

- 1.3 研究工程背景

- 1.4 本文的主要工作

- 第2章 钢桁梁柔性拱桥的空间有限元模型

- 2.1 引言

- 2.2 钢桁梁模拟

- 2.3 柔性拱模拟

- 2.4 桥面板、横梁和纵梁模拟

- 2.5 导梁模拟

- 2.6 临时支架和滑道梁模拟

- 2.7 边界条件的模拟

- 2.9 小结

- 第3章 先梁后拱拱顶合龙架设方案计算分析

- 3.1 引言

- 3.2 架设步骤及工期安排

- 3.3 重要工况结构计算分析

- 3.4 拱合龙前计算分析

- 3.5 拱合龙方案计算分析

- 3.6 小结

- 第4章 先梁后拱拱脚合龙架设方案计算分析

- 4.1 引言

- 4.2 架设步骤和工期安排

- 4.3 重要工况结构计算分析

- 4.4 拱合龙前计算分析

- 4.5 拱合龙方案计算分析

- 4.6 小结

- 第5章 带拱顶推拱脚合龙架设方案计算分析

- 5.1 引言

- 5.2 架设步骤和工期安排

- 5.3 重要工况结构计算分析

- 5.4 拱合龙前计算分析

- 5.5 拱合龙方案计算分析

- 5.6 小结

- 第6章 重要施工阶段杆件稳定性计算分析

- 6.1 引言

- 6.2 最大悬臂状态杆件稳定性计算分析

- 6.3 压应力最不利状态杆件稳定性计算分析

- 6.4 支座垫高对结构内力影响的计算分析

- 6.5 小结

- 第7章 基于详细单元模型的杆件应力分析和补强方案优化

- 7.1 引言

- 7.2 第79工况杆件E15A15的分析

- 7.2.1 梁单元模型

- 7.2.2 板壳单元模型

- 7.2.3 实体单元模型

- 7.2.4 应力计算结果对比

- 7.2.5 杆件补强方案

- 7.2.6 杆件补强方案优化

- 7.3 第81工况杆件E18A18的分析

- 7.3.1 详细单元模型

- 7.3.2 详细单元模型计算结果

- 7.3.3 应力计算结果对比

- 7.3.4 杆件补强方案

- 7.3.5 杆件补强方案优化

- 7.4 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学期间发表的论文及参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].高速铁路大跨连续刚构柔性拱组合桥梁设计[J]. 铁道工程学报 2020(06)

- [2].大桥大跨度连续刚构梁柔性拱施工[J]. 价值工程 2015(11)

- [3].大跨径柔性拱桥钢桁梁桥的施工技术[J]. 中国公路 2020(11)

- [4].双层刚性桁梁柔性拱极端温度效应分析[J]. 江西建材 2016(02)

- [5].高速铁路连续钢桁柔性拱桥的施工线形控制[J]. 铁道工程学报 2019(11)

- [6].大吨位钢桁柔性拱施工方法研究[J]. 价值工程 2018(29)

- [7].U型钢柔性拱架承载能力及稳定性的试验研究[J]. 机械研究与应用 2020(05)

- [8].柔性拱钢性梁桥设计[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2011(S1)

- [9].高铁大跨度钢桁梁拱桥柔性拱安装抗风措施研究[J]. 桥梁建设 2018(03)

- [10].铁路大跨度连续刚构柔性拱主梁施工监控技术研究[J]. 铁道建筑 2011(12)

- [11].洪奇沥水道桥大跨度柔性拱施工方案研究[J]. 铁道建筑 2018(12)

- [12].钢桁梁柔性拱吊装阶段风致效应分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2017(04)

- [13].沪通长江大桥大跨多肋柔性拱竖转工艺研究[J]. 公路 2019(06)

- [14].关于伸缩缝在铁路钢桁梁柔性拱特大桥的应用[J]. 四川水泥 2015(03)

- [15].日本栅濑大桥[J]. 世界桥梁 2020(06)

- [16].合肥铁路枢纽南环线钢桁柔性拱钢梁制造质量控制与检验[J]. 安徽建筑 2012(06)

- [17].合肥铁路枢纽南环线(114.75+229.5+114.75)m钢桁柔性拱钢梁制造工艺[J]. 铁道标准设计 2010(05)

- [18].连盐铁路灌河特大桥钢桁柔性拱设计[J]. 高速铁路技术 2014(06)

- [19].高速铁路连续梁柔性拱桥拱梁结合部受力分析[J]. 铁道工程学报 2020(05)

- [20].大跨刚性桁梁柔性拱健康监测力学分析[J]. 铁道建筑 2011(03)

- [21].银川机场黄河桥钢桁梁柔性拱施工关键技术研究[J]. 铁道建筑技术 2020(08)

- [22].跨洪奇沥水道特大桥钢桁柔性拱架设方案比选[J]. 山西建筑 2018(31)

- [23].大跨度钢桁梁悬臂架设及柔性拱拱脚合龙施工关键技术[J]. 现代交通技术 2013(05)

- [24].大跨度连续钢桁梁柔性拱桥带拱顶推施工[J]. 桥梁建设 2012(05)

- [25].大跨度钢桁架柔性拱桥悬臂架设时标高调整方法研究[J]. 中国水运(下半月) 2018(04)

- [26].南屏大桥连续钢桁梁柔性拱桥设计[J]. 广东公路交通 2016(05)

- [27].无下加劲弦钢桁梁柔性拱力学性能[J]. 土木工程与管理学报 2016(04)

- [28].合肥铁路枢纽南环线(114.75+229.50+114.75)m钢桁柔性拱焊接工艺试验研究[J]. 铁道标准设计 2011(07)

- [29].刚性梁柔性拱组合桥型在山区高速公路设计中的应用[J]. 中外公路 2011(03)

- [30].高速铁路大跨度连续钢桁梁柔性拱桥减震研究[J]. 应用力学学报 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/44253fcf4cb17a74efc90cb4.html