# 高清卡口监控系统设计

### 论文摘要

随着计算机技术，电子技术的飞速发展，自动化系统在人类社会中的应用越来越广泛，大量原本人工完成的工作逐渐交由计算机系统辅助乃至独立完成，各种信息检索，图像识别技术也越来越受到人们的重视。同时，随着我国经济的发展，城市化程度也越来越高，对交通管理的需求也越来越高，各种应用自动化的交通管理系统层出不穷，智能交通管理系统逐渐成为交通管理不可替代的一部分。卡口监控系统是利用计算机技术对指定路口进行全天候监控，通过图像识别和软件提取过往机动车辆的特征信息，远程布控指定车牌，为公安部抓捕犯罪份子，打击车辆犯罪行为提供有力的技术支持。本文的主要内容为提出一套高清卡口系统的设计方案，介绍了卡口监控系统能够完成的各种任务，具体描述了系统各个部分的工作原理。从多个方面对卡口系统做了详细的设计。整个系统分为前台监控，车牌识别，后台数据管理三个部分。本系统涉及到了各种监控的硬件设备和应用技术，在实现过程中充分考虑了实际物理环境，做到了软硬件的合理结合。论文最后介绍了本系统的实际测试情况，对整个开发过程进行了总结，与其他市场上常用智能系统做了比较，同时提出了卡口监控系统未来需要进一步改进的地方。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 研究的难点

- 1.3 本文做的主要工作

- 1.4 文章主体结构

- 第二章 系统整体设计

- 2.1 系统概述

- 2.2 需求分析

- 2.3 功能分析

- 2.4 整体系统结构

- 2.5 系统工作原理

- 2.5.1 抓拍原理

- 2.5.2 传输原理

- 2.6 系统硬件结构

- 2.6.1 系统硬件结构

- 2.6.2 信息传递方式及后台服务器选定

- 2.7 系统软件设计

- 第三章 前台抓拍子系统设计

- 3.1 软件结构设计

- 3.2 软件实现方式

- 3.2.1 消息定义

- 3.2.2 系统工作线程控制

- 3.3 网络相机连接与控制

- 3.4 系统串口通信设计

- 3.5 系统附加功能设计

- 第四章 车牌识别软件设计

- 4.1 车牌识别软件的关键问题

- 4.1.1 车牌定位

- 4.1.2 车牌校正

- 4.1.3 字符分割

- 4.2 车牌识别软件关键算法

- 4.2.1 车牌定位算法

- 4.2.2 车牌校正算法

- 4.2.3 字符分割算法

- 4.2.4 字符识别算法

- 4.3 车牌识别软件结构设计

- 4.4 车牌识别软件模块设计

- 4.5 车牌识别软件测试效果

- 第五章 后台管理子系统设计

- 5.1 后台数据库系统设计

- 5.2 后台界面设计

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表论文

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].汽车监控系统的检测与维修分析[J]. 时代汽车 2019(02)

- [2].RFID在考勤监控系统中的应用[J]. 信息系统工程 2019(11)

- [3].基于移动终端的位置监控系统设计与实现[J]. 信息化研究 2019(05)

- [4].厩肥撒施机监控系统的研制[J]. 农机化研究 2018(06)

- [5].在大学校园安全保卫中监控系统的应用[J]. 决策探索(中) 2017(10)

- [6].关于激光辅助式昼夜监控系统的研制探析[J]. 焦作大学学报 2017(04)

- [7].面向全媒体的电视播出整备监控系统设计[J]. 西部广播电视 2018(03)

- [8].基于大数据的统一监控系统研究[J]. 计算机产品与流通 2017(11)

- [9].高速公路机电监控系统的设计探讨[J]. 科技创新与应用 2018(26)

- [10].对高速公路机电监控系统的设计的相关分析[J]. 建材与装饰 2018(44)

- [11].组播技术在校园监控系统中的应用[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(17)

- [12].俄研发出新式安保监控系统[J]. 智能建筑与智慧城市 2016(12)

- [13].基于ZigBee的智能温室监控系统的研究与设计[J]. 现代计算机(专业版) 2016(34)

- [14].电网主站监控系统告警信息优化[J]. 电工文摘 2017(01)

- [15].基于移动小车的行人监控系统[J]. 电信科学 2017(02)

- [16].内蒙古广播电视台新大楼监控系统简介[J]. 内蒙古科技与经济 2017(04)

- [17].宿舍用电监控系统的研究[J]. 通讯世界 2017(11)

- [18].天津市地源热泵遥测监控系统的研究与应用[J]. 海河水利 2017(02)

- [19].基于无线通信技术的救援机器人监控系统[J]. 机械制造 2017(06)

- [20].数字[J]. 智能建筑与智慧城市 2017(06)

- [21].基于嵌入式技术的移动物体监控系统的设计与实现[J]. 山东工业技术 2017(14)

- [22].校园监控系统的综合应用分析[J]. 电脑知识与技术 2017(18)

- [23].浅谈互联网短信监控系统的设计与实现[J]. 电子世界 2017(13)

- [24].基于4G技术的小型船舶应需监控系统研究[J]. 福建电脑 2017(08)

- [25].城市照明路灯监控系统的设计[J]. 机电信息 2017(27)

- [26].热网监控系统的硬件与软件设计[J]. 电脑知识与技术 2017(25)

- [27].大连天途大屏监控系统的建设和应用[J]. 西部广播电视 2017(17)

- [28].一种船舶远传监控系统的设计与应用研究[J]. 中国修船 2016(01)

- [29].浅谈高速公路机电监控系统的应用与发展[J]. 中国高新技术企业 2016(08)

- [30].高速公路机电监控系统的设计与特点研究[J]. 黑龙江交通科技 2015(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/44960f04d8fd42dcd541ca29.html