# 多跳无线网络基于RTS/CTS的Semi-TCP拥塞控制算法研究

### 论文摘要

TCP（Transmission Control Protocol）及其基于滑动窗口的拥塞控制算法,在有线互联网中取得了巨大的成功。但是,在多跳无线网络中,大量的研究已经表明TCP的表现差强人意;尤其是在无线移动场景中,由于对拥塞状况的误判以及拥塞控制速度慢,TCP的性能更是急剧下降。为了解决上述问题,Semi-TCP将传统TCP的功能进行了重新分配,在传输层只保留原TCP的可靠性控制,而将拥塞控制的功能下放到数据链路层。通过这些对现有协议体系结构的突破,Semi-TCP更能适应多跳无线网络,尤其是端到端可靠性难以保证的移动场景。然而,如何有效地实施Semi-TCP的逐跳拥塞控制算法,还没有得到充分研究。本文对基于IEEE 802.11 RTS/CTS握手协议的Semi-TCP拥塞控制方法进行了深入研究。主要贡献包括以下几个方面:1)提出了适用于多跳无线网络的拥塞判断方法;2)研究了逐跳拥塞控制中出现的死锁问题并提出相关解决策略;3)提出了在IEEE 802.11 DCF中实现逐跳拥塞控制的方法;4)仿真研究了影响Semi-TCP拥塞控制算法性能的主要因素。结果表明,基于RTS/CTS的Semi-TCP拥塞控制算法能有效提高网络的吞吐量;在我们所调查的场景中,相比TCP较好的改进版本TCP-AP,Semi-TCP的吞吐量最大可高出71%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 论文研究背景

- 1.1.1 多跳无线网络概述

- 1.1.2 拥塞控制简介

- 1.1.3 RTS/CTS 握手协议介绍

- 1.2 论文的贡献和组织

- 第二章 多跳无线网络中的拥塞控制综述

- 2.1 多跳无线网络中TCP 性能下降的原因分析

- 2.1.1 物理层对TCP 性能的影响

- 2.1.2 MAC 对TCP 性能的影响

- 2.1.3 网络层对TCP 性能的影响

- 2.2 当前针对多跳无线网络中TCP 性能下降的改进措施

- 2.2.1 区分链路丢失引起的丢包和拥塞引起的丢包

- 2.2.2 减少路由失败

- 2.2.3 减少无线信道的竞争

- 2.3 多跳无线网络中的逐跳拥塞控制

- 2.4 Semi-TCP 简述

- 2.5 小结

- 第三章 基于RTS/CTS 的SEMI-TCP 拥塞控制算法

- 3.1 算法的基本思想介绍

- 3.2 拥塞判据

- 3.2.1 最后一跳拥塞状况的判断

- 3.2.2 无线信道竞争的影响

- 3.2.3 有网络层队列的节点的拥塞判断方法

- 3.2.4 Semi-TCP 源节点发送数据包的流程

- 3.3 死锁问题解决策略

- 3.4 协作拥塞控制策略

- 3.5 适用于拥塞控制的IEEE 802.11 RTS/CTS

- 3.6 节点间拥塞控制算法描述

- 3.6.1 发送RTS 条件判断

- 3.6.2 接收到RTS 后的判断流程

- 3.6.3 死锁时的工作流程

- 3.7 节点接收缓存队长情况分析

- 3.8 由环路造成的死锁

- 3.9 流量控制和可靠性控制

- 3.10 小结

- 第四章 SEMI-TCP 拥塞控制算法性能分析：基本部分

- 4.1 仿真平台介绍

- 4.2 RTS 帧重传次数的上限对TCP 和Semi-TCP 性能的影响对比

- 4.2.1 不考虑路由重建

- 4.2.2 考虑路由重建

- 4.3 拥塞节点的最小竞争窗口对Semi-TCP 性能的影响

- 4.4 小结

- 第五章 SEMI-TCP 拥塞控制算法性能的广泛分析

- 5.1 Semi-TCP 拥塞控制算法的参数的影响

- 5.1.1 K 值

- 5.1.2 拥塞门限值CTh

- 5.2 链式拓扑下性能

- 5.2.1 不考虑路由重建

- 5.2.2 考虑路由重建

- 5.3 公平性分析

- 5.4 移动场景下的性能分析

- 5.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 附录1

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].基于链路容量的多路径拥塞控制算法[J]. 通信学报 2020(05)

- [2].一种新的反馈式流媒体拥塞控制算法[J]. 科学技术与工程 2010(05)

- [3].一种网络拥塞控制算法的研究[J]. 太原大学学报 2008(03)

- [4].基于探测机制的卫星链路拥塞控制算法研究[J]. 航天器工程 2012(05)

- [5].一种新的流媒体拥塞控制算法[J]. 小型微型计算机系统 2011(08)

- [6].一种快速公平收敛的拥塞控制算法[J]. 电子学报 2010(08)

- [7].基于拥塞控制算法的研究[J]. 武汉船舶职业技术学院学报 2009(03)

- [8].有线/无线网络中最小方差拥塞控制算法[J]. 南京理工大学学报 2017(02)

- [9].基于背景流变化特征的组播拥塞控制算法[J]. 计算机应用与软件 2012(02)

- [10].互联网拥塞控制算法研究[J]. 电脑知识与技术 2009(14)

- [11].小缓存高速网络的拥塞控制算法[J]. 计算机工程 2009(14)

- [12].自适应拥塞控制算法的研究与仿真[J]. 计算机仿真 2010(09)

- [13].一种基于多阶段资源感知的拥塞控制算法[J]. 计算机工程与科学 2008(09)

- [14].移动延迟容忍传感网络拥塞控制算法研究[J]. 计算机仿真 2020(02)

- [15].一种基于缓存交互的命名数据网络拥塞控制算法[J]. 高技术通讯 2016(04)

- [16].基于动态阈值的拥塞控制算法研究[J]. 计算机应用研究 2013(11)

- [17].延迟容忍网络中基于复制率的拥塞控制算法[J]. 北京邮电大学学报 2010(04)

- [18].视频服务器拥塞控制算法的研究与实现[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2014(09)

- [19].一种改进的显式拥塞控制算法[J]. 军事通信技术 2010(04)

- [20].一种基于模糊策略的拥塞控制算法在校园网格中的应用[J]. 武汉职业技术学院学报 2009(03)

- [21].计算机网络拥塞控制算法综述[J]. 铜仁学院学报 2016(04)

- [22].分布式网络拥塞控制算法稳定性研究[J]. 计算机应用研究 2015(06)

- [23].卫星网络环境下的拥塞控制研究[J]. 电信科学 2010(11)

- [24].基于同构型环境的认知无线网络拥塞控制算法[J]. 微电子学与计算机 2013(10)

- [25].基于单个流丢弃率和分享指数的拥塞控制算法[J]. 煤炭技术 2010(10)

- [26].城域以太网中基于抖动检测的拥塞控制算法[J]. 通信学报 2009(01)

- [27].XCP拥塞控制算法研究[J]. 信息技术 2009(06)

- [28].一种改进的FRED拥塞控制算法研究[J]. 山西农业大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [29].BBR拥塞控制算法在无线网络中的性能改进[J]. 哈尔滨工业大学学报 2019(11)

- [30].改进ARED拥塞控制算法研究与实现[J]. 软件导刊 2017(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/44983e6a22d872fc4e1de900.html