# 钛基合金论文-黄小明

导读:本文包含了钛基合金论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:表面粗糙度,表面磨痕方向,润湿铺展,金属间化合物

### 钛基合金论文文献综述

黄小明[1]（2019）在《表面形貌特征对钛基合金润湿与钎焊的影响》一文中研究指出自Young方程发表以来,润湿现象一直是实验及理论研究的热点,固体表面的润湿性与许多重要技术和工业应用有关,例如,润滑,涂层,印刷,防水和微流体等。对于理想固体表面,润湿特性满足界面自由能的函数。然而,在自然界、生产及制造过程材料的真实表面是粗糙的。各向同性的粗糙表面,液滴形状几乎是球形的,并且液滴表观接触角几乎是均匀的。在各项异性的几何表面结构中,液体形状将变形,表观接触角不再均匀。各项异性润湿在微流体装置和流动控制装置中具有潜在应用前景,因此,各项异性润湿性的研究具有重要意义。粗糙固体表面具有微观的凸起和凹槽,表面的不平整性在液体润湿过程中会产生不同的势垒从而对润湿产生影响,表面凸起和凹槽在钎焊过程中对孔洞缺陷等形成有一定的影响。本文以AgCu/TiAl、AgCu/TB8及AgCu/TC4叁种钛基合金钎焊与润湿体系为研究对象,研究表面形貌特征(表面粗糙度及表面磨痕方向)对钛基合金钎焊与润湿性能的影响。首先采用P360,P800,P1200叁种型号砂纸定向研磨与无序研磨所选基板表面,获得具有不同表面磨痕及表面粗糙度Sa的基板表面,抛光膏抛光基板获得抛光表面,原子力显微镜观察测量基板表面。然后在真空炉内对AgCu/TiAl和AgCu/TC4体系进行真空条件下的润湿铺展实验,分析其润湿铺展界面;在高低温热台对AgCu/TB8和AgCu/TC4体系进行高纯氩气保护条件下的钎料润湿铺展实验,采用实时监测系统分析表面形貌特征对其铺展动力学的影响,探究其润湿铺展界面组织;在真空炉内对AgCu/TiAl和AgCu/TC4体系进行表面形貌特征对其钎焊接头剪切强度影响实验,研究分析钎焊接头界面组织。研究结果表明,表面粗糙Sa对TiAl/AgCu/TiAl钎焊接头与TC4/AgCu/TC4钎焊接头剪切力学性能有较大影响,合适的表面粗糙度Sa可促进良好钎焊接头的形成,表面磨痕方向对钎焊接头剪切力学性能影响不大;无论是在高纯氩气保护条件下还是真空条件下,在各向异性的基板表面,AgCu钎料润湿铺展具有一定的方向性,沿磨痕方向优先铺展,且随着表面粗糙度Sa的增大,这种特征越明显;对于AgCu/TB8润湿体系,表面粗糙度Sa越大,稳定铺展阶段钎料铺展越快,铺展动力学幂指数模型R~n~t中的n值越小。对于上述3种具有强烈界面反应的钎焊润湿体系来说,表面粗糙度Sa和表面磨痕方向对其钎焊焊接界面组织及润湿铺展界面组织影响不明显,通过对断口的分析可知,过于粗糙的基板表面易导致钎焊过程中孔洞的产生。(本文来源于《南昌大学》期刊2019-05-22）

秦亮,黄润,刘蕾[2]（2019）在《钛基合金表面注磷生物医用改性的研究进展》一文中研究指出钛基合金由于具有优异的机械性能、耐腐蚀性和生物相容性等优点,是硬组织替代的优选材料.然而,在临床应用中钛基合金常常由于硬度不够、耐磨性较差而产生磨屑致使炎症发生,此外,作为一种生物惰性材料,其往往不能与骨组织形成有效的化学键合,而导致形成较差的骨整合效果.基于此,可以在钛及其合金表面离子注入磷元素,改善钛基合金的性质并扩展其临床应用.综述了磷离子注入钛基合金表面生物医用改性的研究进展,对该方法改善钛基金属生物学性质及其在临床上广泛医用的前景做了展望.(本文来源于《西安文理学院学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

史振东,靳晓敏,王鹤峰[3]（2018）在《添加铜元素对钛基合金腐蚀和磨损性能影响的研究》一文中研究指出主要考察了添加少量铜元素对钛基合金材料腐蚀和磨损性能的影响。采用球-盘摩擦磨损试验仪研究了合金的摩擦磨损性能,并用SEM和EDS对其磨痕形貌进行观察和分析;采用电化学方法研究了合金在模拟人工体液中的电化学行为,并结合其腐蚀形貌对其耐腐蚀性能进行评估。结果表明,Ti-2Cu的耐磨性能明显优于Ti-1Cu和Ti-3.5Cu合金;钛基合金的耐腐蚀性随着Cu含量的增加而得到有效提高,Ti-3.5Cu>Ti-2Cu>Ti-1Cu。(本文来源于《功能材料》期刊2018年07期）

刘超[4]（2018）在《锆钛基合金组织力学性能及摩擦磨损行为研究》一文中研究指出锆与钛两种元素位于元素周期表的同一副族(IVB),具有相似的物理化学性质。室温下能形成密排六方(hcp)结构的无限固溶体。锆钛合金在某些方面具有比纯钛和纯锆更优异的性能,如:生物性能、腐蚀性能、摩擦磨损性能及力学性能,在生物、化工、航空等诸多领域具有许多潜在的价值,其成分及组织调控还有很大的探索空间。在金属材料的众多失效形式中,由磨损失效而造成的损失达到一半之多,探索合金的摩擦磨损性能是评估新材料的一个重要方面。所以研究具有综合力学性能的锆钛合金和掌握锆钛合金的摩擦磨损性能对航空、航天材料的发展是有重要意义的。基于如上所述的现状,本文通过合金化的方法向锆钛二元基体合金中添加镍元素来提高锆钛基体合金的综合力学性能。同时,研究新型锻造态的ZrTiAlV合金摩擦磨损性能及相应的磨损机制。以锆钛二元合金为基体合金,分别向基体合金中添加不同含量的镍元素,制备ZrTiNi合金。用真空非自耗熔炼炉制备四种成分的ZrTiNi合金并研究其相组成、组织变化及力学性能变化。研究结果表明:随着镍元素的加入,ZrTiNi合金中形成了新相,相组成由原来单一的α相转变为α相和C14两相;α板条的宽度逐渐变小;当镍的加入量为3 wt.%时,ZrTiNi合金有最好的综合力学性能,此时合金的断裂强度为1715 MPa,延伸率为9.70%。对四种不同锻造态的Zr_χTi_(0.9-χ)AlV(χ=0,20,47,51 wt.%)合金进行不同载荷条件下的摩擦磨损实验,研究其摩擦磨损行为并用SEM观察合金磨损后的表面形貌分析磨损机制。研究结果表明,随着载荷的增加,合金的摩擦系数逐渐减小。在低载荷条件下(1N和2N),20Z合金表现出较低的摩擦系数和较低的磨损率,有更好的耐磨性,主要的磨损机制为轻微的磨粒磨损和轻微的黏着磨损共存;在高载荷条件下(5N和10N),51Z合金表现出较低的摩擦系数和磨损率,有更好的耐磨性,主要的磨损机制为轻微的磨粒磨损。(本文来源于《燕山大学》期刊2018-05-01）

寇宏超,黄婷婷,孙智刚,柳森,唐增武[5]（2017）在《高温钛基合金精密铸造技术的研究进展》一文中研究指出新一代航空航天飞行器一体化、高性能化、轻量化的发展需求,以高温钛合金、TiAl金属间化合物为代表的高温钛基合金复杂薄壁构件的精密铸造成形技术面临着更多的机遇和挑战。本文在分析高温钛合金、TiAl金属间化合物凝固特性的基础上,重点介绍了它们在材料(铸造合金成分优化)-工艺(凝固工艺控制)-装备(工艺装备研制)方面的研究进展,最后对钛基合金精铸技术的发展进行了展望。(本文来源于《2017中国铸造活动周论文集》期刊2017-11-15）

徐莹,郭培全,乔阳[6]（2017）在《医用钛基合金植入体表面微纳结构的研究进展》一文中研究指出针对医用钛基合金植入体表面微纳结构的国内外研究现状进行综述,介绍微纳结构的制备方法及其对生物相容性的影响,探讨医用钛基合金植入体表面微纳结构的研究存在的一些问题,指出植入体表面微纳结构的制备方法的研究趋势。分析表明:目前国内外学者对植入体表面微纳结构的制备方法可以分为表面增材法和表面减材法;植入体表面的微纳结构越规则,对人体细胞的粘附、增殖、分化等越具有积极的作用。(本文来源于《济南大学学报(自然科学版)》期刊2017年06期）

于秋颖,方爽,熊华平,肇恒跃,张敏聪[7]（2017）在《热压烧结制备钛基合金TiAl+Ti及其显微结构》一文中研究指出在1473 K,30 MPa,1.5 h的热压条件下直接烧结TiAl金属间化合物和Ti混合粉末,制备了钛基合金(TiAl+Ti)样品,采用XRD、SEM研究了2种不同成分配比对烧结产物相组成及显微结构的影响。结果表明,不同成分配比热压烧结体的显微组织分布相差较大,但相组成基本相同;对于TiAl和Ti体积比7:3的钛基合金样品,Ti粉末中Fe元素易于固溶到Ti_2Al和Ti_3Al中,析出相主要由TiAl、Ti_2Al(Fe)、Ti_3Al(Fe)和富Ti相组成;该比例的混合粉末在热压烧结过程中发生了不同程度的扩散反应,最终形成了组织渐变的Ti/Ti_3Al(Fe)//Ti_2Al(Fe)/TiAl显微结构。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2017年05期）

[8]（2016）在《金属所牵头承担的国家重点研发计划“航空用先进钛基合金集成计算设计与制备”项目正式启动》一文中研究指出10月31日,国家重点研发计划"材料基因工程关键技术与支撑平台"重点专项"航空用先进钛基合金集成计算设计与制备"项目启动会在中国科学院金属研究所(以下简称"金属所")召开。工信部产业发展促进中心衣丰涛处长,项目责任专家、上海交通大学曾小勤教授,中国航发北京航空材料研究院张国庆研究员、清华大学段文晖教授、中南大学杜勇教授、上海交通大学汪洪教授等专家组成员,东北大学宗亚平教授、中科院网络信息中心杨小渝研究员(本文来源于《钛工业进展》期刊2016年06期）

杨冬梅[9]（2016）在《中科院金属所牵头承担的国家重点研发计划“航空用先进钛基合金集成计算设计与制备”项目正式启动》一文中研究指出2016年10月31日,国家重点研发计划"材料基因工程关键技术与支撑平台"重点专项"航空用先进钛基合金集成计算设计与制备"项目启动会在金属所召开。工信部产业发展促进中心衣丰涛处长,项目责任专家、上海交通大学曾小勤教授,中国航发北京航空材料研究院张国庆研究员、清华大学段文晖教授、中南大学杜勇教授、上海交通大学汪洪教授等专家组成员,东北大学宗亚平教授、中科院网络信息中心杨小渝研究(本文来源于《钢铁钒钛》期刊2016年06期）

杜晶,何代华,刘平,刘新宽,马凤仓[10]（2016）在《在钛基合金表面水热电化学沉积羟基磷灰石涂层》一文中研究指出在Ca~(2+)、H_2PO_4~-和NO_3~–离子浓度分别为0.025 mol/L、0.015 mol/L和0.1 mol/L电解液中加入2.5×10~(-4)mol/L的柠檬酸钠,采用水热电化学方法在Ti6Al4V基体表面沉积羟基磷灰石涂层,研究了柠檬酸根对羟基磷灰石(HA)涂层的物相组成、形貌及结合强度的影响以及沉积时间对HA涂层物相、形貌、结晶度、涂层厚度及结合强度的影响。结果表明:在含柠檬酸根电解液中水热电化学沉积的仍为HA涂层,与不含柠檬酸根的电解液相比,HA晶体的尺寸显着减小,涂层表面更加均匀致密,涂层与基体之间的结合强度由15.39 MPa提高到24.31 MPa;HA(002)晶面的衍射峰随着水热电化学沉积时间的增加先增强后减弱,在沉积2 h时达到最大,HA晶粒尺寸较小,涂层更为均匀致密。随着沉积时间的增加,HA涂层厚度呈非线性增加,HA涂层的结晶度和结合强度均,先增大后减小,沉积时间为2 h时结晶度和结合强度分别达到最大值为75.7%和24.31 MPa。(本文来源于《材料研究学报》期刊2016年10期）

### 钛基合金论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

钛基合金由于具有优异的机械性能、耐腐蚀性和生物相容性等优点,是硬组织替代的优选材料.然而,在临床应用中钛基合金常常由于硬度不够、耐磨性较差而产生磨屑致使炎症发生,此外,作为一种生物惰性材料,其往往不能与骨组织形成有效的化学键合,而导致形成较差的骨整合效果.基于此,可以在钛及其合金表面离子注入磷元素,改善钛基合金的性质并扩展其临床应用.综述了磷离子注入钛基合金表面生物医用改性的研究进展,对该方法改善钛基金属生物学性质及其在临床上广泛医用的前景做了展望.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 钛基合金论文参考文献

[1].黄小明.表面形貌特征对钛基合金润湿与钎焊的影响[D].南昌大学.2019

[2].秦亮,黄润,刘蕾.钛基合金表面注磷生物医用改性的研究进展[J].西安文理学院学报(自然科学版).2019

[3].史振东,靳晓敏,王鹤峰.添加铜元素对钛基合金腐蚀和磨损性能影响的研究[J].功能材料.2018

[4].刘超.锆钛基合金组织力学性能及摩擦磨损行为研究[D].燕山大学.2018

[5].寇宏超,黄婷婷,孙智刚,柳森,唐增武.高温钛基合金精密铸造技术的研究进展[C].2017中国铸造活动周论文集.2017

[6].徐莹,郭培全,乔阳.医用钛基合金植入体表面微纳结构的研究进展[J].济南大学学报(自然科学版).2017

[7].于秋颖,方爽,熊华平,肇恒跃,张敏聪.热压烧结制备钛基合金TiAl+Ti及其显微结构[J].稀有金属材料与工程.2017

[8]..金属所牵头承担的国家重点研发计划“航空用先进钛基合金集成计算设计与制备”项目正式启动[J].钛工业进展.2016

[9].杨冬梅.中科院金属所牵头承担的国家重点研发计划“航空用先进钛基合金集成计算设计与制备”项目正式启动[J].钢铁钒钛.2016

[10].杜晶,何代华,刘平,刘新宽,马凤仓.在钛基合金表面水热电化学沉积羟基磷灰石涂层[J].材料研究学报.2016

本文来源: https://www.lw50.cn/article/44a6ad8d7b1f14c8fcbd9729.html