# PWM/PSM双模式高压直流电压转换器

### 论文摘要

便携式电子产品和消费类电子产品的大量开发和使用对电源管理芯片提出了越来越高的要求,总体来说,电源管理芯片的发展方向是更高的工作电压,更大的负载电流和更高的转换效率。DC-DC开关电源芯片因其具有很高的转换效率而成为电源管理的首选,在近年来得到了快速的发展。本毕业设计提出了一种基于脉冲宽度调制（PWM）和脉冲跨周期调制（PSM）的低功耗高压直流电流转换芯片,它的输入电压范围是5.5～24V,输出电压范围是3.3～（VⅠ-0.5）V,最大负载电流为1A。当负载电流较大的时候,芯片采用开关频率为1MHz的PWM工作模式,当负载电流减小时,芯片采用开关频率较低的PSM模式工作,从而保证了在相当宽的负载电流变化范围内的高转换效率。PWM模式到PSM模式的跳转不根据固定的负载电流值,但在输入输出电压一定的情况下,这个跳转值是固定的。PSM模式是通过一个独特的最小占空比模块来实现的。本次设计采用异步整流技术,避免了负电感电流,最小化与回路电流有关的传导损耗,采用NMOS管作上拉功率管,因此设计了Boot-strap电路来提供比输入电压更高的功率管的栅极电压。因为是高压芯片,所以片内还带有输出电压为5V的LDO,来给低压模块供电。本设计中还带有数字软启动模块,避免启动过程中的浪涌现象,电流检测模块,来对电路的峰值电流进行控制。本设计采用CSMC公司的0.5um 40V高压混合信号模型设计和流片,测试结果表明:芯片在0.1～1A的负载范围内保持了75%以上的高效率,其中最高效率可达到91%,电路在两种模式之间可实现平稳过渡,并且具有良好的负载电流调整特性。输出电压误差小于20mV。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 DC-DC转换器的应用背景

- 1.2 本课题研究的意义和目的

- 1.3 本课题研究的内容

- 第二章 DC-DC转换器的基本原理

- 2.1 DC-DC转换器的拓扑结构

- 2.1.1 降压式变换器（BUCK电路）

- 2.1.2 升压式变换器（Boost电路）

- 2.1.3 升降压式变换器（Buck-Boost电路）

- 2.2 DC-DC转换器的调制方式

- 2.2.1 PWM（Pulse Width Modulation）调制

- 2.2.2 PFM（Pulse Frequency Modulation）调制

- 2.2.3 PWM/PFM双模式控制

- 2.3 DC-DC转换器的控制环路

- 2.3.1 电压型PWM控制

- 2.3.2 峰值电流型PWM控制

- 2.3.3 平均电流型PWM控制

- 2.3.4 迟滞电压型PFM控制

- 2.3.5 PSM控制模式

- 2.4 PWM环路的建模与仿真

- 2.4.1 Buck转换器的平均化交流小信号模型

- 2.4.2 电压型PWM控制器的平均化交流小信号模型

- 2.4.3 峰值电流型PWM控制器的平均化交流小信号模型

- 2.5 DC-DC转换器的功耗分析

- 2.6 DC-DC转换器的参数选择

- 2.6.1 同步异步方式的选择

- 2.6.2 电感的选择

- 2.6.3 电容的选择

- 2.6.4 频率的选择

- 第三章 DC-DC转换器的系统研究和设计

- 3.1 DC-DC转换器的系统结构和性能分析

- 3.2 DC-DC转换器的稳定性分析

- 3.3 DC-DC转换器的控制环路和控制方式

- 3.4 DC-DC转换器的模块说明

- 3.4.1 预调整器（Pre-regulator）

- 3.4.2 电流和电压基准（BG）

- 3.4.3 内部LDO模块

- 3.4.4 误差放大器（EA）

- sense）'>3.4.5 电流传感器（Currentsense）

- 3.4.6 PWM比较器

- logic）'>3.4.7 逻辑控制模块（Toplogic）

- ontime）'>3.4.8 最小占空比模块（Minimumontime）

- 3.4.9 驱动模块（Driver）

- down）'>3.4.10 SW下拉模块（Pulldown）

- 3.4.11 振荡器（OSC）

- 3.4.12 软启动、电流限制及短路保护模块

- 第四章 DC-DC转换器的系统仿真及测试结果

- 4.1 系统仿真

- 4.2 实验结果

- 第五章 总结

- 参考文献

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].供电网络中电压转换器及电压噪声优化方案[J]. 西安电子科技大学学报 2020(04)

- [2].基于时间放大技术的新型时间电压转换器[J]. 光学精密工程 2013(12)

- [3].一种片上电压转换器电容调制方法设计[J]. 电子设计工程 2018(07)

- [4].全查分电容电压转换器版图设计[J]. 智富时代 2018(06)

- [5].电流/电压转换器在甚低频接收机的应用[J]. 现代电子技术 2019(14)

- [6].高效率、低功耗直流电压转换器芯片的设计与实现[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [7].浅谈峰值电压转换器的使用[J]. 摩托车技术 2011(05)

- [8].线性辅助的DC-DC电压转换器的设计[J]. 电子技术应用 2015(07)

- [9].时间-电压转换器的设计与实现[J]. 电子测量技术 2008(12)

- [10].基于FPGA的高精度电压转换器设计[J]. 电脑编程技巧与维护 2019(09)

- [11].一种混杂线性辅助的DC-DC电压转换器[J]. 中国集成电路 2017(06)

- [12].飞兆半导体针对I~2C应用推出电压转换器[J]. 电子与电脑 2008(09)

- [13].飞兆半导体推出针对12C应用的电压转换器[J]. 电源世界 2008(09)

- [14].纯电动汽车低压供电系统的选型和分析[J]. 汽车工程师 2014(12)

- [15].科技创意生活[J]. 中国高新区 2012(12)

- [16].国外召回[J]. 产品可靠性报告 2011(04)

- [17].凌650V系列IGBT获“2014中国年度电子成就奖”[J]. 半导体技术 2014(10)

- [18].哪儿还能继续省?[J]. 世界汽车 2015(03)

- [19].集成电路[J]. 今日电子 2009(11)

- [20].一款低抖动宽调节范围锁相环频率合成器的设计[J]. 中国电子科学研究院学报 2014(01)

- [21].行业资讯[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2019(11)

- [22].电子材料[J]. 新材料产业 2019(06)

- [23].一种用于前台校准的8位高线性度DAC[J]. 微电子学 2018(02)

- [24].一种高性能电荷泵电压转换器设计[J]. 微处理机 2013(03)

- [25].电源[J]. 电子设计应用 2008(10)

- [26].汽车超速警报器设计[J]. 汽车实用技术 2016(09)

- [27].PWM/PSM双模式高压异步整流BUCK电路[J]. 浙江大学学报(工学版) 2011(01)

- [28].光电二极管低噪声放大电路的设计[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2014(08)

- [29].基于单片机的室内甲醛测试系统的设计[J]. 科技资讯 2011(19)

- [30].基于USB电源的智能风扇控制技术[J]. 自动化应用 2012(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/44b199fd3f1b9fb9c51aecea.html