# 流动注射在甲醛分析检测中的应用

### 论文摘要

随着人们环保意识加强和生活水平不断提高,食品卫生和室内环境质量越来越受到重视。深入研究甲醛的毒性、来源、产生机理以及检测方法,保护人体健康,已经成为当前研究的重点和热点之一。本文建立了分光光度法、化学发光法与流动注射结合的甲醛检测方法,详细地研究了反应条件等因素对检测方法的影响,探索了其在涂料甲醛分析中的应用。第一章对甲醛的性质、毒性、来源和含量标准等做了相应介绍,总结了常见的甲醛的检测方法;并着重介绍了流动注射这种灵敏度高、分析速度快、省力、操作简便的技术;阐明了它与分光光度法及化学发光法联用的原理及在甲醛测定中的应用。第二章主要对传统分光光度法进行了改进,采用了流动注射技术与分光光度法的结合,基于甲醛与3-甲基-2-苯并噻唑酮腙（简称酚试剂）反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物这一现象,以及该化合物颜色与甲醛浓度呈正相关关系,通过比色,对甲醛含量进行检测。这种方法既具有分光光度法选择性强、抗干扰能力强的特点,又具有流动注射分析方法速度快、耗用试剂少、操作简单的优点。第三章利用了化学发光法的灵敏度高,检测下限低等优点,基于甲醛对没食子酸-过氧化氢-氢氧化钟（或氢氧化钠）化学发光体系有很强的增敏作用,并结合流动注射技术,据此建立测定微量甲醛的方法,设备简单,操作方便、快速、重现性好、线性范围较宽,避免了传统分析法的操作复杂,提高了分析样品的速率和精度,此方法已被应用于测定水性涂料中甲醛的含量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 前言

- 1.2 甲醛

- 1.2.1 甲醛的理化性质

- 1.2.2 甲醛的毒性

- 1.2.3 甲醛的主要来源

- 1.2.4 甲醛的含量标准

- 1.2.5 甲醛的前处理

- 1.2.6 甲醛的分析方法

- 1.3 流动注射分析（FLOW INJECTION ANALYSIS,FIA）

- 1.3.1 FIA技术的发展

- 1.3.2 FIA的原理

- 1.3.3 FIA的特点

- 1.3.4 FIA的系统

- 1.3.S FIA中的重要参数

- 1.4 流动注射分光光度法的基本原理

- 1.5 流动注射化学发光分析法（FI-CL）

- 1.5.1 化学发光基本原理

- 1.5.2 化学发光反应的主要类型

- 1.5.3 FI-CL分析流路与实验装置

- 1.5.4 FI-CL特点

- 1.6 本论文研究内容和意义

- 1.6.1 研究内容

- 1.6.2 研究意义

- 参考文献

- 第二章 流动注射分光光度法测定甲醛

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 主要仪器与试剂

- 2.2.2 实验操作

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 实验条件的选择

- 2.3.2 标准曲线的绘制

- 2.4 结论

- 参考文献

- 第三章 流动注射化学发光法测定甲醛

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要仪器与试剂

- 3.2.2 实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 化学发光反应的动力学性质

- 3.3.2 反应条件的选择

- 3.3.3 标准曲线及方法的检出限

- 3.3.4 水性涂料中甲醛的测定

- 3.3.5 回收试验

- 3.4 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].室内甲醛检测方法和限定标准分析[J]. 化工管理 2019(36)

- [2].中药乳贴中甲醛含量测定方法确证研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [3].一种智能化甲醛检测仪设计与实现[J]. 网络安全技术与应用 2020(03)

- [4].银法制甲醛生产中问题及解决措施探讨[J]. 山东化工 2020(05)

- [5].关于室内环境污染分析与甲醛检测技术应用研究[J]. 节能与环保 2020(03)

- [6].严寒地区住宅穿堂通风去除甲醛与人员热舒适的模拟分析[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].一种新型高效甲醛氧化器[J]. 石油和化工设备 2020(04)

- [8].室内环境污染分析及甲醛检测技术运用[J]. 四川建材 2020(05)

- [9].纺织品甲醛检测中的干扰因素排除方法研究[J]. 中国新技术新产品 2020(11)

- [10].噻吩甲醛的生产与应用[J]. 化工设计通讯 2020(08)

- [11].室内甲醛检测与治理技术分析[J]. 大众科技 2020(08)

- [12].室内空气中甲醛的检测、治理和控制[J]. 化工管理 2020(26)

- [13].近三年中国甲醛时空分布特征及影响因素分析[J]. 环境科学学报 2019(06)

- [14].化工大数据 图说国内甲醛市场[J]. 广州化工 2019(13)

- [15].装配式建筑的甲醛问题及解决对策[J]. 西部皮革 2019(20)

- [16].基于场协同理论的供暖房间甲醛扩散模拟研究[J]. 山东建筑大学学报 2019(05)

- [17].自如深陷“甲醛风波”[J]. 质量与认证 2018(10)

- [18].室内环境检测中甲醛采样位置和控制对策探讨[J]. 江西建材 2016(24)

- [19].贵金属-非贵金属室温除甲醛催化剂性能研究[J]. 中国环保产业 2017(03)

- [20].土壤中甲醛含量检测方法的选用分析[J]. 浙江化工 2017(04)

- [21].室内环境中甲醛检测方法及防治措施研究[J]. 绿色环保建材 2017(06)

- [22].甲醛[J]. 北方建筑 2017(03)

- [23].不同盆栽植物吸收甲醛效果比较[J]. 湖北植保 2017(03)

- [24].“零甲醛”家具真的存在吗[J]. 中国防伪报道 2017(08)

- [25].甲醛“幽灵”[J]. 中国质量万里行 2017(10)

- [26].年产8万吨甲醛项目[J]. 乙醛醋酸化工 2015(12)

- [27].缓释肥料脲甲醛的研究进展[J]. 高师理科学刊 2016(04)

- [28].浅谈导热油对甲醛生产的重要性[J]. 化工管理 2016(15)

- [29].铁钼法制备甲醛技术的优势分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(09)

- [30].甲醛暴露的健康危害[J]. 预防医学论坛 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/44c8a6f1abd900eecc74e356.html