# 利用污泥、粉煤灰和铁尾矿配制人工土壤的实验研究

### 论文摘要

污泥、粉煤灰和铁尾矿是三种主要固体废弃物。这三种固体废弃物的存在不仅侵占了大量土地,而且造成了水、土壤和大气污染。本研究在对污泥、粉煤灰和铁尾矿特性及其环境危害分析基础上,将粉煤灰和污泥分别按3：1（Ⅰ）,2：1（Ⅱ）,1：1（Ⅲ）和1：2（Ⅳ）的比例混合配制四种人工土壤,将粉煤灰、污泥和铁尾矿按2：1：1（Ⅴ）的比例混合配制另一种人工土壤,进行了基本性质研究和污染元素活动性研究。对人工土壤进行基本性质研究发现：随着粉煤灰添加比例的提高,人工土壤pH值和阳离子交换量随之提高,电导率下降；随着污泥配施比例的增加,人工土壤的蓄水能力和持水能力都在增强,但当污泥与粉煤灰的配比达到2：1（Ⅳ）时,人工土壤的持水能力却出现下降趋势；人工土壤中有机质和养分含量都极其丰富,处于高肥力水平；人工土壤除处理Ⅲ中Ni含量较高,接近国家标准外,其他重金属含量都显著低于国家农用标准。对人工土壤进行恒湿培养发现：人工土壤溶液pH值、EC值波动较小,不会对可溶性重金属和盐溶离子产生影响；总有机碳在恒湿培养中始终保持在较高水平,能够满足植物生长对有机质的要求,同时能够吸附部分有毒有害元素；随着恒湿培养的进行,Ca2+、Mg2+、NO3-浓度逐渐升高,SO42-、Cl-的浓度逐渐降低；人工土壤中可溶性NiCu,Cr,Cd,Pb在达到恒定状态后,低于国家地下水质量分类Ⅱ标准；除Ni外,人工土壤中其它元素的含量也均低于欧共体的饮用水控制标准（98/83/EC）。基于上述研究,人工土壤处理Ⅲ（粉煤灰：污泥=1：1）和处理Ⅳ（粉煤灰：污泥=1：2）,养分含量合乎植物生长的要求,所含重金属低于国家农用标准,持水性能较好,人工土壤产生的渗滤液不会对地下水造成影响。建议在本研究基础上,用处理Ⅲ和处理Ⅳ作为基质,进行室内盆栽实验和小区实验,进一步确定人工土壤的最佳配比。污泥、粉煤灰、铁尾矿配制人工土壤,原料丰富,可就地取材,运输方便、经济,具有环保和生态重建的双重功效,不仅解决了固体废物堆置造成的环境问题,同时还可以解决土壤短缺的问题,对建设和谐社会和实现可持续发展具有重要意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 我国固体废弃物资源化利用现状

- 1.1.1 固体废弃物的定义、分类

- 1.1.2 固体废弃物造成的环境问题

- 1.1.3 工业固体废弃物的产生和利用现状

- 1.1.4 污泥、粉煤灰、铁尾矿的特征及处理现状

- 1.2 污泥、粉煤灰、铁尾矿及配合施用的农用现状

- 1.2.1 污泥的农用现状

- 1.2.2 粉煤灰的农用现状

- 1.2.3 铁尾矿的农用现状

- 1.2.4 三种废弃物配合互施的土地利用研究现状

- 1.3 本研究的目的和意义

- 1.4 本研究的主要内容

- 第2章 实验材料、仪器与方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 人工土壤的配制

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 人工土壤基本性能测定

- 2.3.2 人工土壤持水性能测定

- 2.3.3 人工土壤污染元素活动性实验

- 2.4 实验仪器设备

- 2.5 数据处理与分析

- 第3章 人工土壤基本性能研究

- 3.1 人工土壤pH值变化

- 3.2 人工土壤EC值变化

- 3.3 人工土壤CEC值变化

- 3.4 人工土壤养分含量变化

- 3.4.1 人工土壤有机质含量变化

- 3.4.2 人工土壤中速效钾含量变化

- 3.4.3 人工土壤中速效磷含量变化

- 3.4.4 人工土壤中碱解氮含量变化

- 3.5 人工土壤的重金属含量

- 3.6 人工土壤持水性能研究

- 3.6.1 不同配比人工土壤的蓄水性能

- 3.6.2 不同配比人工土壤水分的蒸发

- 3.6.3 不同配比人工土壤持水时间

- 3.7 本章小结

- 第4章 人工土壤中污染元素的活动性研究

- 4.1 人工土壤溶液基本性质变化

- 4.1.1 人工土壤溶液pH值的变化

- 4.1.2 人工土壤溶液EC值的变化

- 4.1.3 人工土壤溶液有机碳的变化

- 4.2 人工土壤溶液可溶性重金属的活动性

- 4.2.1 人工土壤恒湿培养过程中可溶性Ni的变化

- 4.2.2 人工土壤恒湿培养过程中可溶性Cu的变化

- 4.2.3 人工土壤恒湿培养过程中可溶性Cr的变化

- 4.2.4 人工土壤恒湿培养过程中可溶性Cd的变化

- 4.2.5 人工土壤恒湿培养过程中可溶性Pb的变化

- 4.3 人工土壤溶液中盐溶离子的变化

- 4.3.1 人工土壤溶液阳离子的变化

- 4.3.2 人工土壤溶液阴离子的变化

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论和建议

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间参与的科研项目和发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].戴晓虎:污泥安全处理处置与资源资源化现状、瓶颈与解决途径[J]. 给水排水动态 2017(04)

- [2].多层烧结工艺在冶金污泥上的应用[J]. 柳钢科技 2019(03)

- [3].污泥资源利用研究新进展[J]. 中国非金属矿工业导刊 2019(04)

- [4].一种用于污泥干燥的热发生系统设计[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [5].添加餐厨油脂对高含固污泥热水解及厌氧消化的影响[J]. 环境工程学报 2019(12)

- [6].蚯蚓粪对城镇污泥降解的影响[J]. 环境工程技术学报 2020(01)

- [7].乳化污泥固液分离设备的研制[J]. 矿冶 2020(01)

- [8].制革含铬污泥制备陶粒的性能研究[J]. 低碳世界 2020(01)

- [9].污泥中有机质及微生物对混凝土长期稳定性的影响评估[J]. 住宅与房地产 2020(02)

- [10].委内瑞拉油田污泥脱水橇设计[J]. 油气田地面工程 2020(04)

- [11].暂存库填埋调质污泥的压缩与固结特性[J]. 环境工程学报 2020(04)

- [12].白酒废水污泥特征及资源化利用思考[J]. 区域治理 2020(03)

- [13].燃煤机组污泥掺烧项目工程设计[J]. 热力发电 2020(04)

- [14].污泥掺混煤粉燃烧过程的数值模拟模型适应性研究[J]. 热能动力工程 2020(02)

- [15].制革污泥铬形态表征[J]. 皮革制作与环保科技 2020(03)

- [16].制革厂污泥改良土壤对四种芳烃农作物的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [17].制革污泥中铬的提取及测定方法分析[J]. 皮革制作与环保科技 2020(02)

- [18].制革污泥对两种不同土壤中生长的罗勒叶油的产量的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [19].大型循环流化床锅炉污泥掺烧技术研究[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [20].周期性污泥调堵技术应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(02)

- [21].城镇污泥对麦地农田土壤环境影响[J]. 安徽农学通报 2020(11)

- [22].乌鲁木齐市城市污泥保水特性的研究[J]. 环境保护科学 2020(04)

- [23].掺烧污泥循环流化床锅炉污泥给料及配风系统设计与应用[J]. 能源研究与信息 2020(02)

- [24].蚯蚓处理造粒污泥的实验研究[J]. 广东化工 2020(16)

- [25].含氟污泥的理化性质及其对水泥性能和环境安全性的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(08)

- [26].超声与溶菌酶协同强化印染污泥溶胞效果研究[J]. 应用化工 2020(08)

- [27].废水处理中污泥减量技术现状及发展趋势[J]. 智能城市 2020(17)

- [28].基于微生物新陈代谢过程的污泥原位减量技术进展[J]. 环境工程学报 2020(09)

- [29].EDTA滴定法快速测定粘胶污泥含锌方法探讨[J]. 人造纤维 2020(04)

- [30].含有毒有害组分有机污泥的湿式氧化减量技术[J]. 净水技术 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/44d88de3209a9d3322bed252.html