# 大型鼓筒式转台的三维仿真设计研究

### 论文摘要

随着科技的发展,现代舞美艺术也在不断追求发展与创新,对舞台机械提出了更高的技术要求。舞台机械作为现代舞美艺术的载体,只有通过先进的技术和设计研究方法,大力提高其技术水平,才能满足日益苛刻的舞台使用要求。在技术手段合理利用的前提下,采用先进的计算机技术对舞台进行设计研究,可以在很大程度上提高舞台技术的安全性、可靠性和先进性。鼓筒式转台作为舞台机械行业中体量最大、最复杂的设备之一,目前市场上的产品大都存在设计不合理、重量大、能耗高、噪音高等缺点。所以本文采用UG三维软件对其进行设计仿真,并应用有限元技术对其进行力学计算分析及优化,具体研究内容如下：1.研究了国内大型剧场内鼓筒转台发展现状,发现其存在的问题。文中多功能鼓筒转台即要实现其自身旋转,升降平台升降运动和倾斜台面的倾斜旋转运动等功能,并在设计初期创新思路与方法,主要解决倾斜台面无大缝隙的快速倾斜旋转运动。2.由于传统设计软件的局限性,文中应用UG NX6三维软件,对鼓筒转台、升降平台和倾斜台面进行三维设计,并采用虚拟装配技术将整体零部件装配成完整的转台组件,进而完成静态干涉分析。在虚拟装配的基础之上,对整体结构特别是升降平台和倾斜台面进行运动仿真,分析整体结构的运动平稳性,验证运动过程中结构是否存在零部件的运动干涉,以进一步保证结构的设计合理。3.介于舞台机械的安全性能要求,文中借助有限元软件ANSYS12.0,应用APDL语言编写命令流文件,对鼓筒转台整体结构进行静力学计算。分析其整体结构受力与变形,校核其力学性能是否满足强度、刚性等设计要求。同时经过计算分析优化原结构,以期达到保证其基本设计要求的同时减轻结构自重,节省材料,降低能耗的目的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 课题来源

- 1.2 舞台机械发展现状及问题

- 1.2.1 国外舞台机械的发展及现状

- 1.2.2 国内舞台机械的发展及其现状

- 1.2.3 国内鼓筒式转台现状和存在的问题

- 1.3 课题研究的内容及意义

- 1.3.1 课题研究内容

- 1.3.2 课题研究意义

- 2 鼓筒转台总体设计

- 2.1 鼓筒转台总体结构及其简介

- 2.2 升降倾斜台体设计思路

- 2.2.1 可倾斜台体的台面倾斜的方向问题

- 2.2.2 可倾斜台面倾斜旋转轴的处理

- 2.2.3 可倾斜台面的倾斜驱动的选取

- 2.3 本章小结

- 3 鼓筒转台整体三维模型的建立

- 3.1 UG NX 6.0软件介绍

- 3.1.1 UG/Gateway

- 3.1.2 CAD模块

- 3.1.3 MoldWizard模块

- 3.1.4 CAM模块

- 3.1.5 产品分析模块

- 3.2 结构建模中遇到的问题及解决方法

- 3.3 鼓筒转台零部件实体模型的建立

- 3.4 升降、倾斜台体三维实体模型建立

- 3.4.1 升降台零部件三维实体模型

- 3.4.2 倾斜台体零部件三维实体模型

- 3.5 本章小结

- 4 鼓筒转台虚拟装配与运动仿真

- 4.1 基于UG的装配特点

- 4.2 鼓筒转台整体结构装配

- 4.2.1 鼓筒转台自身结构装配

- 4.2.2 升降平台与倾斜台体的装配

- 4.2.3 鼓筒转台整体结构装配

- 4.3 UG运动模块简介

- 4.3.1 运动分析模块基本概念

- 4.3.2 运动分析模块分析类型

- 4.3.3 运动分析方案的创建

- 4.4 鼓筒转台运动仿真分析

- 4.4.1 鼓筒转台台体运动仿真分析

- 4.4.2 升价平台倾斜台面运动仿真分析

- 4.5 本章小结

- 5 鼓筒转台主体结构有限元计算分析及结构优化

- 5.1 有限元软件简介及应用

- 5.1.1 ANSYS有限元软件及APDL简介

- 5.1.2 舞台机械有限元计算分析的相关理论与方法

- 5.2 鼓筒转台主体结构有限元模型的建立

- 5.2.1 鼓筒转台结构简化

- 5.2.2 鼓筒转台结构建模方法

- 5.3 鼓筒转台有限力学分析

- 5.3.1 鼓筒转台有限元模型边界条件

- 5.3.2 鼓筒转台计算结果分析

- 5.4 鼓筒转台结构优化

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于姿态在线规划的两轴转台过顶盲区规避[J]. 空间控制技术与应用 2020(01)

- [2].带温控箱双轴速率位置转台结构设计与实现[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2020(S1)

- [3].大型精密转台的结构设计与精度分析[J]. 制造业自动化 2019(11)

- [4].直驱转台热力学分析与优化[J]. 机械制造与自动化 2017(06)

- [5].三轴无磁转台机械结构设计研究[J]. 装备制造技术 2016(10)

- [6].基于遗传算法的加速度计免转台标定方法[J]. 中国惯性技术学报 2017(01)

- [7].一种机载球形转台的设计与分析[J]. 制造业自动化 2017(06)

- [8].转台一角[J]. 少年文艺(中旬版) 2011(06)

- [9].车铣复合静压转台的开发[J]. 机械工程师 2020(03)

- [10].舰船转台系统噪声诊断技术[J]. 舰船科学技术 2020(11)

- [11].用于传感器校准与测试的转台系统[J]. 传感器世界 2017(02)

- [12].仿真转台若干性能问题讨论[J]. 航天控制 2017(05)

- [13].基于双闭环结构的时栅转台自动标定系统设计[J]. 传感器与微系统 2015(04)

- [14].激光跟踪仪精密跟踪转台轴系优化设计[J]. 仪表技术与传感器 2015(04)

- [15].微波暗室三轴仿真转台旋转中心测量[J]. 测绘科学 2015(08)

- [16].定量式静压转台动态特性建模与影响因素分析[J]. 机械工程学报 2015(19)

- [17].对称转台在微波器件加工过程中的应用[J]. 电子科技 2013(06)

- [18].三轴无磁转台磁特性分析与结构设计[J]. 机械工程学报 2012(13)

- [19].高速飞行器转台测试设备研制关键技术[J]. 计算机测量与控制 2011(02)

- [20].一种二维转台的中框架有限元分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [21].基于遗传算法的大型精密转台全局路径规划[J]. 机械工程与自动化 2011(06)

- [22].精密光电跟踪转台框架的静动态特性分析[J]. 光电工程 2010(01)

- [23].虚拟转台实现[J]. 航空精密制造技术 2010(04)

- [24].高精度大动态两轴跟踪转台实现[J]. 电子机械工程 2019(03)

- [25].新型精密直驱转台误差的分析[J]. 机电产品开发与创新 2017(01)

- [26].二维转台的模态分析与试验验证[J]. 制造业自动化 2016(05)

- [27].精密光电测试转台热特性仿真分析[J]. 机械设计与制造工程 2016(07)

- [28].起重机转台结构轻量化优化设计[J]. 宝钢技术 2016(04)

- [29].基于时间序列的时栅转台误差修正研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2015(01)

- [30].车载激光通信稳瞄转台动力学建模与仿真[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/44dbddcad448d87e37135b73.html