# 序批式活性污泥反应器处理活性艳红废水过程的研究

### 论文摘要

印染废水的典型特点为水量大、色度大、盐度高、难降解。本文采用序批式反应器处理活性艳红的模拟印染废水,添加葡萄糖作为共基质,采用厌氧-好氧交替运行。本文主要研究了序批式活性污泥反应器启动,反应器运行条件优化,电子供体及电子受体对反应器降解活性艳红染料的影响,为序批式活性污泥反应器在印染废水处理中的应用提供理论依据。反应器的启动以某污水处理厂沉淀池排泥为接种污泥,葡萄糖作为基质,在稳定运行条件下,逐步增加进水COD和活性艳红染料的浓度。启动50 d,COD去除率达到94%,染料去除率稳定在93%左右,此时可认为反应器系统达到稳定状态。稳定的系统可耐受一定的COD和染料冲击负荷。驯化初期投加污泥浓度较大,而随着时间变化,污泥浓度逐渐降低。这可能是因为活性污泥对印染废水需要一定的适应时间。随着时间推移污泥活性较强,逐渐增生,污泥浓度又上升至32003300 mg/L左右。厌氧反应初期,系统pH下降明显。这是因为葡萄糖发生水解酸化,转化为小分子挥发性脂肪酸,此时需要投加一定量的碱。该反应器可有效去除活性艳红废水的色度及COD,厌氧运行40 h,好氧运行4 h,反应结束,染料去除率高达92.8%,活性艳红转化为芳香胺;但好氧微生物不能有效去除染料。随着染料浓度增大,染料去除率下降,厌氧菌可耐受一定的活性艳红染料浓度负荷,但高浓度染料会影响好氧菌对有机质的降解。反应器MLSS维持在4500 mg/L以上可达到较好的处理效果。由于染料COD值较低,低MLSS的系统对COD的去除也可维持在90%以上。进水pH在7左右变化,厌氧段染料降解几乎不受影响,但过酸的条件不利于COD去除。紫外可见光扫描表明,活性艳红的偶氮键在厌氧阶段断裂,完成脱色;而产物芳香胺的苯环和萘环在好氧段遭到破坏。在电子供体及电子受体影响试验中,投加乙酸钠染料降解效果最好,厌氧反应结束,染料去除率可达到94.6%;其次是葡萄糖,反应结束去除率可达93.2%;而投加淀粉则效果不佳,反应44 h,去除率为63.1%。实际废水处理可采用投加工业级葡萄糖做为基质。硫酸根离子对于染料降解影响不大,硫酸根离子浓度为800 mg/L时,去除率下降至85.3%。但硫化物对于后续处理的好氧生物也有一定的毒性,并且可以重新被氧化为硫酸盐。硝酸盐对于反应器降解染料的抑制作用很明显。当硝酸盐浓度从100 mg/L上升至500 mg/L时,反应结束,染料去除率了下降了20%左右。反硝化菌争夺电子能力较强。当部分硝酸盐被还原后,染料还原才得以开始。溶解氧对活性艳红染料去除有明显抑制作用。即使曝气量较小,反应结束,染料去除了仍然下降了10%左右。因此,在序批式活性污泥反应器处理活性艳红废水的实际处理中,厌氧阶段应严格控制水中溶解氧含量低于0.5 mg/L。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 印染废水的产生及特点

- 1.2.1 印染废水的产生

- 1.2.2 印染废水的水质特点

- 1.2.3 印染废水的危害

- 1.3 印染废水的处理技术

- 1.3.1 印染废水的物理处理方法

- 1.3.2 印染废水的化学处理方法

- 1.3.3 印染废水的生物处理方法

- 1.4 序批式活性污泥法处理印染废水及研究进展

- 1.4.1 序批式活性污泥法

- 1.4.2 序批式活性污泥法处理印染废水机理

- 1.4.3 序批式活性污泥法处理印染废水研究进展

- 1.5 研究目的及意义

- 1.6 主要研究内容

- 第二章 反应器的启动实验

- 2.1 概述

- 2.2 材料与方法

- 2.2.1 试验材料

- 2.2.2 接种污泥和实验用水

- 2.2.3 运行参数

- 2.2.4 常规分析项目及方法

- 2.2.5 活性艳红X-3B 的分析方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 COD 去除情况

- 2.3.2 染料去除变化

- 2.3.3 污泥浓度变化

- 2.3.4 pH 影响

- 2.3.5 启动过程异常状况及处理

- 2.4 本章小结

- 第三章 序批式活性污泥反应器处理活性艳红废水的研究

- 3.1 概述

- 3.2 材料与方法

- 3.2.1 试验材料

- 3.2.2 运行参数

- 3.2.3 测试项目及分析方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 厌氧段HRT 对染料去除的影响

- 3.3.2 染料初始浓度对染料去除的影响

- 3.3.3 污泥浓度对染料去除的影响

- 3.3.4 废水pH 对染料去除的影响

- 3.3.5 反应的紫外可见光光谱分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 电子供体及电子受体对反应器处理活性艳红废水X-3B 影响的研究

- 4.1 概述

- 4.2 材料与方法

- 4.2.1 试验材料

- 4.2.2 运行参数

- 4.2.3 测试项目及分析方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 不同电子供体对反应器系统运行的影响

- 4.3.2 不同电子受体对反应器系统运行的影响

- 4.4 本章小结

- 结论与展望

- 一、结论

- 二、展望

- 参考文献

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].硫酸铝投加对好氧段活性污泥性质的影响[J]. 净水技术 2017(09)

- [2].高效液相串联质谱法检定活性污泥中N-高丝氨酸内酯[J]. 环境化学 2019(02)

- [3].利用活性污泥提取蛋白质技术的可行性分析[J]. 化工设计通讯 2019(09)

- [4].低溶解氧环境下全程硝化活性污泥的特性[J]. 中国环境科学 2017(05)

- [5].腐殖活性污泥除臭机理研究[J]. 生物技术世界 2014(12)

- [6].炭化活性污泥物理参数分析及安全性研究[J]. 宁夏农林科技 2012(04)

- [7].炭化活性污泥深度污水处理试验研究[J]. 湖北农业科学 2011(11)

- [8].好氧活性污泥对染色水中铬的吸附研究[J]. 中国皮革 2018(04)

- [9].活性污泥曝气池引入固定床除氰方法的确立[J]. 燃料与化工 2017(05)

- [10].氨氮冲击对活性污泥性能影响的研究[J]. 山东化工 2015(10)

- [11].活性污泥的妙用[J]. 青苹果 2008(07)

- [12].城镇污水处理厂活性污泥细菌群落结构特征分析[J]. 应用基础与工程科学学报 2013(03)

- [13].活性污泥醌指纹分析的拓展操作条件研究[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [14].超声波辅助萃取—气质联用色谱法测定活性污泥中的多溴联苯醚[J]. 环境污染与防治 2010(07)

- [15].活性污泥就地焚烧示范工程[J]. 化工环保 2010(02)

- [16].盐度阶段性提升驯化耐盐活性污泥技术研究[J]. 建筑与预算 2020(02)

- [17].磺胺和四环素类抗生素对活性污泥性能的影响[J]. 环境工程学报 2014(02)

- [18].生活污水处理中胞外聚合物对活性污泥絮凝沉降性的影响[J]. 过程工程学报 2013(02)

- [19].荧光原位杂交技术在活性污泥菌群识别中的研究进展[J]. 化学通报 2011(06)

- [20].固定化活性污泥对景观水中重金属的吸附试验研究[J]. 技术与市场 2010(01)

- [21].活性污泥系统仿真研究[J]. 微计算机信息 2009(07)

- [22].活性污泥对重金属离子吸附特性的研究[J]. 工业用水与废水 2018(06)

- [23].采用除磷呼吸图谱评估活性污泥除磷过程[J]. 中国给水排水 2018(23)

- [24].污水处理中抗生素对活性污泥毒性研究进展[J]. 环境与发展 2018(10)

- [25].污水厂活性污泥荧光物质的温度敏感性[J]. 环境工程学报 2017(06)

- [26].五氯酚对好氧活性污泥中不同酶活性的影响[J]. 大连民族大学学报 2017(05)

- [27].造纸废水活性污泥驯化过程中微型生物的指示作用[J]. 造纸科学与技术 2015(02)

- [28].污水悬浮固体组分对活性污泥产率的影响及计算方法[J]. 中国给水排水 2013(18)

- [29].活性污泥中微生物对烯啶虫胺的降解性[J]. 农药 2014(04)

- [30].生物酶结合CTAB对造纸活性污泥调理的影响[J]. 中国造纸 2013(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/44ea8ea0f301a8453626786d.html