# 聚酯、聚酰胺功能化多壁碳纳米管的制备与性能研究

### 论文摘要

碳纳米管（CNTs）是化学和材料领域最伟大的发现之一。独特的结构使其在高性能复合材料、导体和半导体材料、能储材料和机电传感器等方面都有广泛的应用。然而CNTs与高聚物之间相容性比较差,制约着CNTs在聚合物增强材料方面的应用。早期的CNTs/高聚物杂化材料采用物理混合的方法制备,CNTs与高聚物之间相互作用力弱,CNTs极易从高聚物基体中“拨出”。近来,广泛采用溶液浇注、电纺丝和添加表面活性剂等方法制备CNTs/高聚物杂化材料,提高CNTs与高聚物之间的相互作用力,但实测结果距离理论值还相差较远,如在CNTs表面接枝聚合物分子链,再将其添加到聚合物中制成杂化材料,无疑会大幅度提高杂化材料的物理力学、电学等性能。本论文分别采用羧基多壁碳纳米管（MWNT-COOH）、羟基多壁碳纳米管（MWNT-OH）与己二酸、1,3-丙二醇作为单体,原位聚合法制备聚（己二酸-1,3-丙二醇酯）功能化羧基多壁碳纳米管（PHCNTs）和聚（己二酸-1,3-丙二醇酯）功能化羟基多壁碳纳米管（PHHCNTs）。采用红外光谱（FTIR）、透射电镜（TEM）、热重分析（TG）和差示扫描量热法（DSC）等方法进行结构与性能分析,并研究MWNTs、催化剂质量百分含量对产物非等温结晶性能的影响。结果表明,所合成的产物结构达到预期设计,聚酯分子接枝到MWNT-COOH、MWNT-OH表面,聚酯层平均厚度分别为3nm和2nm。随着MWNT-COOH、MWNT-OH质量百分含量的增加,表面聚酯链长度逐渐降低;Avrami方程可以准确地描述PHCNTs和PHHCNTs的非等温结晶过程。催化剂和冷却速率对PHCNTs和PHHCNTs结晶机理影响不大。通过霍夫曼降解反应制备氨基多壁碳纳米管（MWNT-NH2）,采用FTIR、TG、X射线光电子能谱仪（XPS）、拉曼光谱（Raman）等测试手段对MWNT-NH2以及反应过程中得到的两种中间产物酰氯基多壁碳纳米管（MWNT-COCl）和酰胺基多壁碳纳米管（MWNT-CONH2）的结构和性能进行分析。采用原位聚合法,将PA66盐分别与MWNT-COOH、MWNT-NH2聚合,制备PA66功能化羧基多壁碳纳米管（NFMWNT）和PA66功能化氨基多壁碳纳米管（NACNTs）。采用FTIR、TEM、XPS、TG、动态机械热分析（DMA）、DSC、X-射线衍射（XRD）等一系列测试手段以及溶解性实验对NFMWNT、NACNTs的结构和性能进行研究。结果表明,PA66与MWNT-COOH、MWNT-NH2发生接枝共聚反应,MWNT-COOH表面PA66层平均厚度为2 nm,MWNT-NH2表面PA66层平均厚度为2.5 nm。NFMWNT和NACNTs在甲酸中的溶解性提高。随着MWNT-COOH、MWNT-NH2质量百分含量的增加,接枝的PA66链的链长降低;NACNTs的起始分解温度和最大失重速率温度降低;NFMWNT和NACNTs的储能模量增加。NFMWNT的a1晶粒尺寸逐渐变大,NACNTs的a1晶粒尺寸逐渐变小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 碳纳米管的发现

- 1.2 碳纳米管的结构

- 1.3 碳纳米管的合成

- 1.3.1 电弧法

- 1.3.2 激光蒸发法

- 1.3.3 化学气相沉积法

- 1.4 碳纳米管的主要性能

- 1.4.1 电学性能

- 1.4.2 力学性能

- 1.4.3 热学性能

- 1.4.4 光学性能

- 1.4.5 高吸附性

- 1.4.6 拉曼活性

- 1.4.7 其他特性及应用

- 1.5 碳纳米管的表面改性

- 1.5.1 缺陷处表面改性

- 1.5.2 管内填充

- 1.5.3 共价键表面修饰

- 1.5.4 非共价功能化表面改性

- 1.6 聚合物对碳纳米管的表面改性

- 1.6.1 化学键合

- 1.6.2 表面引发

- 1.6.3 碳纳米管表面引发活性自由基聚合

- 1.7 碳纳米管/杂化材料的制备

- 1.7.1 溶液共混法

- 1.7.2 熔融共混法

- 1.7.3 原位聚合法

- 1.8 碳纳米管的潜在应用

- 1.8.1 碳纳米管增强杂化材料

- 1.8.2 电子材料及器件方面

- 1.8.3 磁电存储方面

- 1.8.4 医学方面

- 1.8.5 军事方面

- 1.8.6 储氢、储能材料

- 1.9 本文的选题意义及研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验仪器

- 2.3 MWNTs、MWNT-COOH和MWNT-OH结构与性能研究

- 2.4 聚己二酸-1,3-丙二醇酯功能化碳纳米管的制备及测试方法

- 2.4.1 聚己二酸-1,3-丙二醇酯功能化羧基多壁碳纳米管的制备

- 2.4.2 测试方法

- 2.4.3 聚己二酸-1,3-丙二醇酯功能化羟基多壁碳纳米管的制备

- 2.4.4 测试方法

- 2.5 氨基多壁碳纳米管的制备及测试方法

- 2.5.1 氨基多壁碳纳米管的制备

- 2.5.2 测试方法

- 2.6 PA66功能化多壁碳纳米管的制备及测试方法

- 2.6.1 PA66功能化羧基多壁碳纳米管的制备

- 2.6.2 测试方法

- 2.6.3 PA66功能化氨基多壁碳纳米管的制备

- 2.6.4 测试方法

- 第三章 聚（己二酸-1,3-丙二醇酯）功能化多壁碳纳米管结构与性能研究

- 3.1 多壁碳纳米管、羧基多壁碳纳米管和羟基多壁碳纳米管的结构分析

- 3.1.1 FTIR分析

- 3.1.2 形貌分析

- 3.1.3 热重分析

- 3.1.4 拉曼光谱分析

- 3.1.5 XPS分析

- 3.2 聚己二酸-1,3-丙二醇酯功能化羧基多壁碳纳米管结构与性能研究

- 3.2.1 基本原理

- 3.2.2 形貌分析

- 3.2.3 反应程度

- 3.2.4 FTIR分析

- 3.2.5 热重分析

- 3.2.6 催化剂对PHCNTs性能的影响

- 3.2.7 MWNT-COOH质量百分含量对PHCNTs非等温结晶动力学的影响

- 3.2.8 催化剂质量百分含量对PHCNTs非等温结晶动力学的影响

- 3.3 聚己二酸-1,3-丙二醇酯功能化羟基多壁碳纳米管结构与性能研究

- 3.3.1 基本原理

- 3.3.2 形貌分析

- 3.3.3 FTIR分析

- 3.3.4 热重分析

- 3.3.5 反应程度

- 3.3.6 催化剂对PHHCNTs性能的影响

- 3.3.7 MWNT-OH质量百分含量对PHHCNTs非等温结晶动力学的影响

- 3.3.8 催化剂质量百分含量对PHHCNTs非等温结晶动力学的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 PA66功能化碳纳米管结构与性能研究

- 4.1 PA66功能化羧基多壁碳纳米管结构与性能研究

- 4.1.1 形貌分析

- 4.1.2 FTIR分析

- 4.1.3 热重分析

- 4.1.4 动态热机械分析（DMA）

- 4.1.5 X-射线衍射分析

- 4.1.6 NFMWCN在甲酸中的溶解性实验

- 4.2 MWNT-COOH质量百分含量对NFMWCN非等温结晶动力学的影响

- 4.3 氨基多壁碳纳米管结构与性能研究

- 4.3.1 FTIR分析

- 4.3.2 拉曼光谱分析

- 4.3.3 热重分析

- 4.3.4 XPS分析

- 4.4 PA66功能化氨基多壁碳纳米管（NACNTs）结构与性能研究

- 4.4.1 FTIR分析

- 4.4.2 透射电镜（TEM）分析

- 4.4.3 XPS分析

- 4.4.4 热重分析

- 4.4.5 动态热机械分析

- 4.4.6 X-射线衍射分析

- 4.4.7 NACNTs在甲酸中的溶解性实验

- 2质量百分含量对NACNTs非等温结晶动力学的影响'>4.5 MWNT-NH2质量百分含量对NACNTs非等温结晶动力学的影响

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [22].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [23].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [24].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [25].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [26].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [27].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [28].碳纳米管的性质和应用[J]. 生物医学工程与临床 2019(06)

- [29].碳纳米管在分析化学中的应用[J]. 山西化工 2017(06)

- [30].多壁碳纳米管的亲水性修饰[J]. 新乡学院学报 2017(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/44f96c906d0473de5dae35ad.html