# A~2/O工艺在小型污水处理厂脱氮除磷过程中的应用及效能分析

### 论文摘要

污水治理是现代城市经济和社会可持续发展迫切需要解决的问题之一,也是当前小城镇基础建设不可或缺的重要组成部分。改革开放30年来,中国经济飞速向前发展,但环境问题突显严重,尤其是小城镇水体污染问题日趋加剧。近年来,国内外社会共同关注的水体污染问题中突显氮、磷等营养物质引起的水体富营养化问题。因此,小城镇污水处理厂一级A高效除磷脱氮升级改造技术是本文研究的创新点之一。为解决小城镇污水处理厂一级A除磷脱氮升级改造问题,本文以武清区第四污水处理厂为示范和依托,研究适用于小型污水处理厂一级A高效除磷脱氮的A2/O及变形工艺,并对小试与中试结果展开效能对比分析,具体内容包括:⑴介绍了现有的A2/O及变形工艺的主要特点、设计参数、生物脱氮除磷机理、影响因素及工艺新形式,具体探讨了适用于小型污水处理厂NPR高效脱氮除磷工艺的设计及运行效果。结果表明:NPR工艺具有一定的优异性,常温下NPR系统对BOD5、CODcr、SS、NH3-N、TN、TP的平均去除率分别为: 87.2%、82.4%、95.0%、79.8%、68.3%、88.2%。在好氧区填充高效生物活性填料并与曝气生物滤池组合使用,使系统出水能达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A排放标准。⑵与常温相比,冬季低温条件下NPR系统对CODcr、NH3-N、TN、TP的去除效率分别降低10.3%、12.3%、13.2%、21.7%,而对BOD5和SS的去除效率降幅则不明显。针对目前北方城市污水处理厂冬季运行中氮磷去除率普遍较低,提出了采取降低系统的污泥负荷、降低好氧池曝气量、增加污泥回流量、延长系统的水力停留时间等措施,可使系统对CODcr、NH3-N、TN、TP的去除效率有一定的提高且降低能耗,使污水厂的效益最大化。⑶本文从进一步提高氮磷去除率、降低能耗、筛选出高活性的低温微生物三个角度对现有的污水厂NPR工艺做了填料性能和工艺上的改进,即进行了新型内置悬浮球形填料-生物接触氧化工艺小试试验、深沟型气升推流立体循环式倒置A2/O整体合建氧化沟工艺中试试验,并应用正交试验结果进行最佳工况重复性试验和耗能分析。结果表明:在NPR系统的好氧区填充新型内置悬浮球形纤维束状填料并采用间歇曝气的运行方式,使出水NH3-N达标的基础上,提高了TN和TP的去除率,系统的同步硝化反硝化现象和反硝化除磷现象比较明显,具有较强的经济性和实用性;采用深沟型气升推流立体循环式倒置A2/O整体合建氧化沟工艺的最佳工况组合参数为T=20℃、DO=2.0 mg/L、缺氧区/厌氧区水量分配比为3:1、HRT=13.5h,在该工况下系统对BOD、COD、SS、NH3-N、TN、TP的平均去除率分别为: 94.25%、89.59%、98.31%、95.90%、70.04%、83.35%,较NPR工艺的处理效果均有一定的提高,且比NPR工艺每年共节省电费37.85万元,设备维修费0.55万元,污泥处置费3.70万元,合计节省费用42.1万元/年。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 水污染现状

- 1.1.2 水体中氮、磷的主要来源及危害

- 1.1.3 我国控制氮磷污染的水环境标准

- 1.1.4 我国的污水治理现状

- 2/O同步脱氮除磷工艺的现状及发展趋势'>1.2 A2/O同步脱氮除磷工艺的现状及发展趋势

- 2/O工艺的研究现状'>1.2.1 国内外A2/O工艺的研究现状

- 2/O工艺的应用现状'>1.2.2 国内外A2/O工艺的应用现状

- 2/O及变形工艺的发展趋势'>1.2.3 A2/O及变形工艺的发展趋势

- 2/O同步脱氮除磷机理及研究新进展'>1.3 A2/O同步脱氮除磷机理及研究新进展

- 2/O同步脱氮除磷机理'>1.3.1 A2/O同步脱氮除磷机理

- 1.3.2 影响因素

- 1.3.3 脱氮除磷研究新进展

- 1.4 课题研究的意义和内容

- 1.4.1 课题来源及研究意义

- 1.4.2 主要研究内容

- 第二章 污水处理厂现状及工程概述

- 2.1 污水处理厂现状

- 2.2 污水处理厂工程概述

- 2.2.1 污水处理工程设计

- 2.2.2 污泥处理工艺设计

- 第三章 污水处理厂NPR工艺运行效果分析与小试研究

- 3.1 工艺流程与分析方法

- 3.1.1 工艺流程

- 3.1.2 设计及实际运行参数

- 3.1.3 进水水量与水质

- 3.1.4 分析方法

- 3.2 常温运行结果分析

- 3.2.1 对有机物的去除效果

- 3.2.2 对SS的去除效果

- 3.2.3 对氮的去除效果

- 3.2.4 对磷的去除效果

- 3.3 低温运行结果分析

- 3.3.1 对有机物的去除效果

- 3.3.2 对SS的去除效果

- 3.3.3 对氮的去除效果

- 3.3.4 对磷的去除效果

- 3.4 结果总结与小试研究

- 3.4.1 结果总结

- 3.4.2 两种新型内置悬浮球形填料--生物接触氧化法处理生活污水小试研究

- 2/O整体合建氧化沟中试研究'>第四章 气升推流倒置A2/O整体合建氧化沟中试研究

- 4.1 中试试验

- 4.1.1 材料与方法

- 4.1.2 影响因素探索

- 4.2 正交试验

- 4.2.1 最佳工况正交试验设计

- 4.2.2 结果与分析

- 4.3 最佳工况重现性试验

- 4.3.1 对有机物的去除效果

- 4.3.2 对氨氮的去除效果

- 4.3.3 对总氮的去除效果

- 4.3.4 对总磷的去除效果

- 4.4 中试总结

- 第五章 能耗分析与比较

- 5.1 能耗分析

- 5.2 能耗比较

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].污水处理厂改良A~2/O工艺分析与工程设计[J]. 四川建材 2020(02)

- [2].污泥龄和污泥回流比对气提式填料型A~2/O工艺的影响研究[J]. 节能 2019(12)

- [3].A~2/O生活污水处理系统中抗生素抗性基因的分布及去除[J]. 环境工程 2019(12)

- [4].常规和倒置A~2/O工艺活性污泥微生物群落结构的比较[J]. 中国环境科学 2017(03)

- [5].污泥浓度对A~2/O工艺生物脱氮除磷的影响[J]. 给水排水 2015(S1)

- [6].啤酒废水作为A~2/O工艺外加碳源的可行性研究[J]. 安徽农业科学 2014(10)

- [7].倒置A~2/O工艺在污水处理厂中的应用[J]. 中国新技术新产品 2013(21)

- [8].A~2/O组合生物滤池处理屠宰废水试验[J]. 环保科技 2010(02)

- [9].初沉污泥水解酸化对A~2/O工艺强化除磷影响[J]. 北京工业大学学报 2008(09)

- [10].化学强化除磷对污水厂A~2/O工艺生物除磷的影响[J]. 中国给水排水 2019(23)

- [11].新型生物强化A~2/O系统在苯胺废水处理中的应用[J]. 环境工程学报 2020(07)

- [12].不同工况对A~2/O工艺的处理效果研究[J]. 水力发电 2020(10)

- [13].A~2/O工艺法深化处理混合污水的试验研究[J]. 河北工业大学学报 2017(03)

- [14].A~2/O工艺处理焦化废水过程中有机污染物迁移转化研究[J]. 给水排水 2015(S1)

- [15].探究新型生物转盘—A~2/O联用系统的可行性[J]. 中国给水排水 2014(09)

- [16].水解酸化—A~2/O—曝气生物滤池工艺处理综合印染废水[J]. 工业水处理 2013(05)

- [17].水解酸化—倒置A~2/O工艺处理印染废水设计探讨[J]. 给水排水 2013(S1)

- [18].A~2/O工艺重新启动试验的污泥活性恢复研究[J]. 环境污染与防治 2009(01)

- [19].填充率对组合式A~2/O工艺处理某污染河水效果的影响[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [20].A~2/O工艺中的反硝化除磷[J]. 环境工程学报 2008(06)

- [21].A~2/O工艺用于城镇污水处理厂的升级改造[J]. 中国给水排水 2014(24)

- [22].硅藻土强化A~2/O工艺处理生活污水的试验研究[J]. 中国给水排水 2015(09)

- [23].改良A~2/O与化学除磷工艺用于城市污水处理[J]. 中国给水排水 2010(20)

- [24].A~2/O工艺的反硝化除磷特性研究[J]. 中国给水排水 2008(15)

- [25].A~2/O生化池与纤维转盘滤池工艺的设计与运行分析[J]. 给水排水 2016(05)

- [26].A~2/O氧化沟工艺协同生物污水处理[J]. 能源与环境 2013(05)

- [27].低温污水处理A~2/O工艺好氧活性污泥厌氧释磷影响因素[J]. 科技导报 2011(20)

- [28].基于A~2/O工艺处理混合污水探究[J]. 中国新技术新产品 2010(09)

- [29].邻苯二甲酸二丁酯在A~2/O系统的迁移转化规律[J]. 水处理技术 2010(06)

- [30].A~2/O工艺的污泥膨胀及污泥特性研究[J]. 中国给水排水 2008(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/45241a8d99941a0fc9b0f7e0.html