# 浅析建筑工程中电气隐蔽工程的验收

（国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司安徽省233000）

摘要：电气隐蔽工程在建筑工程中通常为后续程序或工程所覆盖遮挡和隐蔽的，是项不可逆的工作程序，并且难以再进行检验和认定，所以做好隐蔽工程的检查和验收是保证整个工程质量的前提。

关键词：电气隐蔽工程；工程验收；质量管理；验收程序

电气隐蔽工程是整个建筑工程中的一部分，在其施工完毕后具有不可见性，并且在全部施工完成后也无法对其挖开验收，其工程质量很难认定，工程质量如果存在缺陷可能给人民财产甚至生命造成巨大的损失所以，做好建筑工程中的电气隐蔽工程的验收是保证整个工程质量的前提。

1、建筑电气隐蔽工程的特点

建筑电气隐蔽工程复杂且隐蔽，包括照明电力系统消防配电防雷接地系统安全监控系统弱电系统通信系统等等，这些系统存在于整个建筑工程的各大部分工程中，电缆的穿线管系统线缆需要穿楼越板，例如接地导体需要与楼宇底板钢筋和基础槽钢等框架钢结构焊接在楼宇主体结构内部，这些工程会被其他的后续工程所包围覆盖，其隐蔽性强，一旦出现质量问题返工极其困难隐蔽工程质量与过程监控和管理施工作业人员的专业素质等密切相关，另外还决定于设计质量分包方的能力等外部条件故此，建筑工程中的电气隐蔽工程的质量过程控制是必不可少的一个重要环节

2、电气隐蔽工程验收的主体

建设工程质量管理条例中规定（施工单位）必须严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知建设单位和建设工程质量监督机构，由此可见隐蔽工程的实施主体是施工单位另外，法律条文和规范中规定总监理工程师应安排监理人员专门对隐蔽工程的隐蔽过程以及那些难以在后续工序施工后难以检查的重点部位进行现场监督监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报检申请表和自查结果进行现场检查，符合要求予以签认，未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求施工方不得进行相关后续工程的施工建筑工程的电气隐蔽工程现场检查过程监督结果签认的主体是工程的监理方

3、电气隐蔽工程验收程序

电气隐蔽工程只有通过验收合格才可以被覆盖和隐蔽电气隐蔽工程验收的对象是要被下道共促所要覆盖和隐蔽的所有施工成果例如：总等电位隐蔽和局部等电位隐蔽局部等电位盒与楼宇内插座盒及所有接线盒之间的导管暗敷等工序具体验收程序如下：首先，监理方要在整个电气隐蔽工程施工时行现场监督其次，施工方要在电气隐蔽工程施工完成后进行自查，如自查发现不合格要及时进行整改，自查合格后要告知监理方，提出报检申请表，由监理方进行验收或抽查验收，如出现不合格项目，施工方须对隐蔽工程进行整改，直到工程符合标准要求监理验收合格后，监理方对电气隐蔽工程进行签认然后施工方方可对该段施工成果4、进行覆盖和隐蔽电气隐蔽工程验收中的注意事项

（1）时限性在建筑工程施工合同（GF-1999-201）中第17.1条明确规定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收通知包括隐蔽和中间验收的内容验收时间和地点另外，第17.2条规定，工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录

（2）有效性在电气隐蔽工程验收中不但要注意施工方提交的材料的有效性同时还要对己方出具证明材料的有效性负责施工方必须在提交报验申请前进行有效的自检，如未进行自检，则不能对电气隐蔽工程进行验收另外，在验收前施工方应先将文字材料予以递交，否则不应先进行现场验收最后，现场验收与施工方自检都应合格，各项目存在不符合项不得进入下一道程序，隐蔽工程不得隐蔽和覆盖

（3）顺序性在验收过程中应注意电气隐蔽验收工作的顺序位置隐蔽工程的验收顺序是明确的，例如对防雷装置隐蔽工程分部分项工程内容按基础接地（桩基承台地梁等）柱筋引下线均压环预留电气接地避雷网格避雷带避雷针等逐个环节进行跟踪验收只有按照明确的顺序进行，才能保证验收的质量（4）文字资料齐整性有些项目的隐蔽工程有专用的隐蔽工程验收记录表格，如某些电气隐蔽工程项目无标准的验收记录表格，应在隐蔽工程验收前明确隐蔽工程验收计划，制定现场使用的隐蔽工程验收表格，最后辅以检验批验收记录表及其他相关质量记录资料另外，如果单位承接的是政府采够项目的履约验收，涉及到的隐蔽工程一般都已完成覆盖和隐蔽，就应要求有关方提供完整的电气隐蔽工程的报验申请表电气隐蔽工程施工记录表以及电气隐蔽工程检查记录试验报告复检报告监理报告签认单等有关材料。

参考文献：

[1]宋礼青.高校实验室建筑电气隐蔽工程档案管理探讨[J].档案与建设，2011（11）.

[2]王晓东.市政工程监理的质量检验与隐蔽工程验收规范[J].城市建设，2010（12）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/452c418a43960c53c5191267.html