# 麦草木聚糖梅—烧碱法化学机械制浆研究

### 论文摘要

发展麦草烧碱法化学机械浆（ACMP）是有效利用农业剩余物，克服造纸工业原料短缺的重要途径。生物化学机械浆是减少制浆过程废水污染的有效方法。本文利用热水预处理、木聚糖酶预处理和热水-木聚糖酶预处理的方法，对麦草烧碱法化学机械制浆过程中，热水和木聚糖酶预处理的作用效果以及麦草木聚糖酶-烧碱法化学机械浆（H-X-ACMP）木聚糖酶预处理H2O2漂白进行了研究。 主要得到了如下结果： 1．麦草热水预处理的适宜温度是90℃。麦草H-ACMP与ACMP相比较，磨浆后可以提高浆料的抗张指数和撕裂指数分别约7％和5％。 2．麦草木聚糖酶预处理的适宜条件是：酶用量15IU／g、时间90-120min。麦草X-ACMP与ACMP相比较，浆料的抗张指数和撕裂指数分别提高约40％和16％。热水处理后的木聚糖酶预处理，可以进一步提高这一作用，麦草H-X-ACMP与ACMP相比较，浆料的抗张指数和撕裂指数分别提高约75％和19.5％，对于同样的物理指标，可以降低烧碱用量约30％。 3．木聚糖酶预处理可较好地改善H-X-ACMP过氧化氢漂白的效率，在木聚糖酶用量12IU／g、时间120min这一适宜条件下进行预处理，用5％H2O2漂白，比对照浆白度增加5.5％ISO个单位。H-X-ACMP经XP5P5a多段漂白可以获得白度达74.6％ISO的麦草生物化机浆。 4．热水和木聚糖酶预处理，可增加化机浆的R50、R102和R203组分。这是H-X-ACMP具有较高机械强度的主要原因。麦草H-X-ACMP是生产高强度瓦楞纸板的良好原料。 5．麦草二氧六环木素的红外光谱、2D-HMQC NMR光谱等技术分析结果表明：麦草和麦草H-X-ACMP经木聚糖酶预处理，羟基和甲氧基数量增加，在脱去聚戊糖的同时，对浆料起到“活化”作用，为后续化学药品处理创造了有利条件。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 0.1 课题的来源和选题依据

- 0.2 课题研究的目的和意义

- 0.3 课题研究的主要内容

- 0.4 论文的创新之处

- 1 文献综述

- 1.1 化学机械制浆

- 1.1.1 化学预处理

- 1.1.2 热水预处理、螺旋挤碾与磨浆

- 1.1.3 化学机械浆的漂白

- 1.2 制浆造纸过程的生物技术

- 1.2.1 生物制浆

- 1.2.2 用于制浆造纸过程的酶制剂

- 1.2.2.1 木质素降解酶

- 1.3.2.2 木聚糖酶

- 1.3.2.3 木聚糖酶在造纸工业的应用

- 1.3.2.4 木聚糖酶的作用机理

- 1.3 麦草制浆造纸与综合利用

- 1.3.1 我国麦草资源概括

- 1.3.2 麦草碱法制浆与化学机械制浆

- 1.3.3 麦草的理化性能研究

- 1.3.4 麦草木素化学结构的研究

- 1.3.5 麦草半纤维素资源的综合利用

- 2 麦草木聚糖酶-碱法化学机械制浆工艺研究

- 2.1 实验

- 2.1.1 原料

- 2.1.1.1 麦草

- 2.1.1.2 酶

- 2.1.2 实验方法

- 2.1.2.1 磨浆:

- 2.1.2.2 消潜:

- 2.1.2.3 热水预处理（H）:

- 1）:'>2.1.2.4 木聚糖酶预处理（X1）:

- 2.1.2.5 碱浸渍（A）:

- 2.1.2.6 酶活测定方法:

- 2.1.2.7 残碱,白度测定:参考文献:

- 2.1.2.8 浆料物理强度测定:

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 麦草碱法化学机械制浆过程中磨浆条件研究

- 2.2.2 热水预处理对麦草碱法化学机械制浆的影响

- 2.2.3 木聚糖酶预处理对麦草碱法化学机械浆性能的影响

- 2.2.3.1 木聚糖酶用量对麦草化机浆性能的影响

- 2.2.3.2 木聚糖酶处理时间对麦草化机浆性能的影响

- 2.2.4 不同预处理方法对麦草化机浆性能的影响

- 2.3 小结

- 3 麦草木聚糖酶-碱法化学机械浆漂白方法与漂白工艺研究

- 3.1 实验

- 3.1.1 原料

- 3.1.1.1 实验浆料

- 3.1.2 实验方法

- 3.1.2.1 酸洗:

- 2O2漂白（P）:'>3.1.2.2 H2O2漂白（P）:

- 3.1.2.3 醋酸酐活化（a）:

- 2活化（D）:'>3.1.2.4 ClO2活化（D）:

- a）:'>3.1.2.5 木聚糖酶预处理（Xa）:

- 3COOOH漂白（Pa）:'>3.1.2.6 CH3COOOH漂白（Pa）:

- 3.1.2.7 分析方法:

- 3.2 结果与讨论

- 2O2漂白条件的优化'>3.2.1 麦草木聚糖酶-碱法化学机械浆H2O2漂白条件的优化

- 2O2漂白效果的影响'>3.2.1.1 NaOH用量对H2O2漂白效果的影响

- 2O2漂白的影响'>3.2.1.2 温度和时间对H2O2漂白的影响

- 2O2用量对漂白的影响'>3.2.1.3 H2O2用量对漂白的影响

- 2O2漂白的影响'>3.2.2 醋酸酐活化对麦草化机浆H2O2漂白的影响

- 2活化预处理对麦草木聚糖酶-碱法化学机械浆H2O2漂白的影响'>3.2.3 ClO2活化预处理对麦草木聚糖酶-碱法化学机械浆H2O2漂白的影响

- 2用量对麦草木聚糖酶-碱法化机浆H2O2漂白的影响'>3.2.3.1.ClO2用量对麦草木聚糖酶-碱法化机浆H2O2漂白的影响

- 2活化时间对麦草木聚糖酶-碱法化机浆H2O2漂白的影响'>3.2.3.2.ClO2活化时间对麦草木聚糖酶-碱法化机浆H2O2漂白的影响

- 2O2漂白的作用研究'>3.2.4 木聚糖酶预处理对麦草木聚糖酶-碱法化机浆H2O2漂白的作用研究

- 2O2漂白的影响'>3.2.5.不同预处理方法对麦草木聚糖酶-碱法化机浆H2O2漂白的影响

- 3.2.6 麦草木聚糖酶-碱法化机浆的过氧乙酸漂白

- 3COOOH漂白效果的影响'>3.2.6.1 pH值对CH3COOOH漂白效果的影响

- 3COOOH漂白效果的影响'>3.2.6.2 温度对CH3COOOH漂白效果的影响

- 3COOOH用量对漂白效果的影响'>3.2.6.3 不同CH3COOOH用量对漂白效果的影响

- 3COOOH漂白效果的影响'>3.2.6.4 时间对CH3COOOH漂白效果的影响

- 2O2漂白'>3.2.7 麦草木聚糖酶-碱法化机浆的多段H2O2漂白

- 2活化预处理的麦草木聚糖酶-碱法化机浆H2O2多段漂白'>3.2.7.1 ClO2活化预处理的麦草木聚糖酶-碱法化机浆H2O2多段漂白

- 3COOOH与H2O2组合漂白'>3.2.7.2 CH3COOOH与H2O2组合漂白

- 2O2多段漂白'>3.2.7.3 木聚糖酶预处理的麦草H-X-ACMP浆H2O2多段漂白

- 3.3 小结

- 4 麦草木聚糖酶-碱法化学机械浆纤维特性及纤维形态研究

- 4.1 实验

- 4.1.1 原料:

- 4.1.2 实验方法

- 4.1.2.1 纤维筛分:

- 4.1.2.2 纤维特性分析:

- 4.1.2.3 纤维扫描电子显微镜观察:

- 4.1.2.4 分析方法:

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 麦草碱法化学机械浆纤维筛分分析

- 4.2.2 麦草碱法化学机械浆及其不同纤维筛分组分的纤维特性分析

- 4.2.3 麦草碱法化学机械浆及其不同纤维筛分组分的物理性能

- 4.2.4 麦草碱法化学机械浆扫描电镜观察

- 4.2.4.1 不同预处理方法对麦草及麦草碱法化学机械浆微观形态的影响

- 4.2.4.2 麦草碱法化学机械浆不同纤维筛分组分的扫描电镜观察

- 4.3 小结

- 5 麦草在木聚糖酶-碱法化学机械制浆过程中化学成分与化学元素的变化

- 5.1 实验

- 5.1.1 原料

- 5.1.2 实验方法

- 5.1.2.1 热水预处理（H）:

- 5.1.2.2 木聚糖酶预处理:

- 5.1.2.3 碱浸渍（A）:

- 2O2一段（P）、二段（PP）漂白:'>5.1.2.4 H2O2一段（P）、二段（PP）漂白:

- 5.1.2.5 扫描电子显微镜-能谱仪元素分析（ESEM-EDAX）:

- 5.1.2.6 分析方法:

- 5.2 结果与讨论

- 2O2漂白过程中化学成分的变化'>5.2.1 麦草在木聚糖酶-碱法化学机械制浆与H2O2漂白过程中化学成分的变化

- 2O2漂白过程中化学元素的变化'>5.2.2 麦草在木聚糖酶-碱法化学机械制浆与H2O2漂白过程中化学元素的变化

- 5.2.2.1 硅含量的变化

- 5.2.2.2 杂质率变化

- 5.2.2.3 碳/氧元素比变化

- 5.3 小结

- 6 麦草在聚木糖酶-碱法机械制浆过程中浆料和木素的化学结构变化研究

- 6.1 实验

- 6.1.1 原料

- 6.1.2 实验方法:

- 6.1.2.1 IR光谱测定:

- 6.1.2.2 紫外光谱测定:

- 6.1.2.3 结晶度的测定

- 1H、13C和2-D NMR光谱的测定:'>6.1.2.41H、13C和2-D NMR光谱的测定:

- 6.2 结果与讨论

- 6.2.1 麦草在木聚糖酶-碱法机械制浆过程中浆料的IR光谱分析研究

- 6.2.2 麦草二氧六环木素IR光谱的测定

- 6.2.3 麦草在木聚糖酶-碱法机械制浆过程中二氧六环木素的紫外光谱测定

- 6.2.4 麦草在木聚糖酶-碱法机械制浆过程中浆料X-射线衍的分析研究

- 1H-NMR分析'>6.2.5 麦草二氧六环木素的1H-NMR分析

- 13C-NMR光谱分析'>6.2.6 麦草二氧六环木素的13C-NMR光谱分析

- 1H-13C 2-D NMR分析'>6.2.7 麦草二氧六环木素的1H-13C 2-D NMR分析

- 1H-13C 2-D NMR分析'>6.2.8 木聚糖酶预处理麦草二氧六环木素的1H-13C 2-D NMR分析

- 6.3 小结

- 7 麦草在木聚糖酶-碱法机械制浆过程中废液的循环利用与化学成分分析研究

- 7.1 实验

- 7.1.1 原料:参见2.1.1.1和2.1.1.2。

- 7.1.2 实验方法

- 7.1.2.1 磨浆:参见2.1.2.1。

- 7.1.2.2 消潜:参见2.1.2.2。

- 7.1.2.3 热水预处理:参见2.1.2.3。

- 7.1.2.4 木聚糖酶预处理:参见2.1.2.4。

- 7.1.2.5 碱浸渍:参见2.1.2.5。

- 7.1.2.6 分析方法:参见2.1.2.6、2.1.2.7和2.1.2.8。

- 7.1.2.7:气相色谱-质谱（GC-Ms）分析

- 7.2 结果与讨论

- 7.2.1 不同来源废水预处理对麦草碱法化机浆性能的影响

- 7.2.2 麦草热水预处理段废水化学成分分析

- 7.3 小结

- 8 总结

- 8.1 论文的主要结论

- 8.2 需要进一步研究的内容

- 参考文献

- 在读期间发表的主要学术论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].化学机械去腐法微创治疗老年人根面龋的临床研究[J]. 深圳中西医结合杂志 2016(02)

- [2].化学机械去龋法与钻磨法治疗龋齿的临床分析[J]. 世界最新医学信息文摘 2015(35)

- [3].伢典化学机械法微创治疗龋齿的临床评价[J]. 重庆医学 2009(20)

- [4].伢典化学机械去龋法治疗牙科畏惧症龋齿患者的临床疗效[J]. 中国药物经济学 2015(10)

- [5].伢典化学机械微创治疗龋齿的临床分析[J]. 中国当代医药 2013(06)

- [6].伢典化学机械去龋法治疗老年人根面龋的疗效观察[J]. 口腔材料器械杂志 2011(04)

- [7].乳牙化学机械去龋的临床应用研究[J]. 口腔医学 2018(05)

- [8].伢典化学机械去龋系统与牙钻在儿童龋齿治疗中效果对比研究[J]. 陕西医学杂志 2018(05)

- [9].工艺条件对铝栅化学机械平坦化效果的影响[J]. 电镀与涂饰 2016(20)

- [10].化学机械磨削技术发展历程及现状[J]. 航空精密制造技术 2013(03)

- [11].伢典化学机械法治疗老年龋病临床疗效研究[J]. 中国实用口腔科杂志 2011(12)

- [12].伢典化学机械去龋治疗老年人根面龋的疗效研究[J]. 广东牙病防治 2008(05)

- [13].电压对铜电化学机械平整化性能影响的实验研究[J]. 润滑与密封 2013(01)

- [14].扩散连接制备微流道化学机械系统研究[J]. 电焊机 2012(07)

- [15].改良化学机械去龋技术对援非人员龋病治疗评估[J]. 临床口腔医学杂志 2011(04)

- [16].Carisolv(伢典)微创化学机械去龋法治疗幼儿龋齿24例体会[J]. 贵州医药 2008(06)

- [17].化学机械去腐技术对儿童牙科畏惧症的影响[J]. 北京口腔医学 2008(04)

- [18].伢典化学机械去龋法治疗牙科畏惧症患者龋齿的临床研究[J]. 中国美容医学 2009(04)

- [19].乳牙恒牙龋化学机械法去腐的扫描电镜观察[J]. 实用口腔医学杂志 2013(01)

- [20].石英玻璃的化学机械磨削加工[J]. 光学精密工程 2010(07)

- [21].化学机械去龋法在儿童龋病治疗中的疗效观察[J]. 医学信息(上旬刊) 2010(11)

- [22].化学机械去腐技术治疗龋病的系统评价[J]. 牙体牙髓牙周病学杂志 2011(09)

- [23].Carisolv化学机械去龋技术治疗龋病的临床评价[J]. 黑龙江医药 2008(04)

- [24].化学机械法与传统牙钻法去腐效果对比的Meta分析[J]. 北京口腔医学 2020(02)

- [25].观察显龋剂化学机械法微创治疗龋齿的研究[J]. 中国现代药物应用 2019(13)

- [26].化学机械去腐技术治疗龋病的Meta分析[J]. 中华全科医学 2019(07)

- [27].Carisolv化学机械去龋技术治疗龋病的临床评价[J]. 中国误诊学杂志 2008(25)

- [28].Carisolv微创化学机械去龋的临床观察[J]. 宁夏医学杂志 2013(06)

- [29].Carisolv化学机械去龋法治疗年轻恒牙龋病2年疗效观察[J]. 中外医学研究 2015(08)

- [30].电化学机械光整加工在管束式换热器管件内表面中的应用研究[J]. 机床与液压 2012(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/453061778527a3dd7e3637e0.html