# 基于DSP的拉丝机智能控制系统研究

### 论文摘要

论文针对自聚焦透镜制作中的拉丝工艺生产特点,设计出一种基于DSP的拉丝机智能控制系统。系统以DSP芯片作为硬件控制器载体,将模糊神经网络理论应用于控制系统中,利用激光测径仪作为反馈器件对拉丝电机进行闭环控制。通过拉丝机的智能化改造,实现对纤维丝直径和锥度的自动化控制,改变目前由人工控制拉丝工艺的现状,提高生产效率。本文主要介绍了系统的智能控制算法、硬件平台、软件系统、实验方法及实验结果分析。在智能控制算法研究中,利用MATLAB神经网络工具箱,设计出针对拉丝电机的模糊神经网络模型。硬件平台以TI公司TMS320LF2407A的DSP芯片为核心,设计了电平转换电路、复位电路、时钟电路、SCI串行接口电路、JTAG接口电路以及AD调理电路等部分,为下一步软件设计提供了物理平台。软件系统包括在CCS环境下的DSP控制程序设计以及基于C++ Builder6的上位机界面设计。DSP软件控制程序主要包括:模糊神经网络算法设计,AD转换,串行通讯以及电机控制程序设计。上位机界面设计由主控制界面及各个参数设置的子界面设计组成。论文详细介绍了各个部分设计的思路、实现和检测方法。经过实验室检测各个模块运行正常后,应用于拉丝机在线控制系统,分析实验结果得到设计满足现场拉丝工艺指标要求。本论文设计的拉丝机智能控制系统无需建立精确数学模型。在应用时,只需将熟练操作人员的经验值作为样本输入模糊神经网络模型离线训练网络参数,将该网络参数应用于在线控制,通过输入反馈量计算出相应的输出控制量。该系统有效减少不确定因素对拉丝工艺的影响,具有良好的实用性和推广价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 综述

- 1.1 引言

- 1.2 课题研究背景及意义

- 1.3 本文主要内容安排及研究工作

- 2 拉丝机系统方案设计及算法研究

- 2.1 拉丝机控制系统方案设计

- 2.1.1 拉丝机工作原理的理论研究及数学分析

- 2.1.2 拉丝机系统总体控制方案设计

- 2.2 拉丝机控制算法研究

- 2.2.1 拉丝机智能控制算法方案选择

- 2.2.2 模糊神经网络工作原理

- 2.2.3 拉丝机模糊神经网络设计

- 2.2.4 模糊神经网络算法训练及仿真

- 2.3 本章小结

- 3 拉丝机控制系统硬件设计及实现

- 3.1 DSP芯片选择

- 3.2 基于DSP的拉丝机控制系统硬件结构规划

- 3.3 硬件控制器功能模块设计

- 3.3.1 电平转换电路设计

- 3.2.2 复位电路设计

- 3.3.3 时钟电路设计

- 3.3.4 串行通讯模块设计

- 3.3.5 仿真接口（JTAG）电路设计

- 3.3.6 信号采集模块设计

- 3.3.7 电源和地的去祸电路设计

- 3.4 本章小结

- 4 拉丝机系统软件设计及实现

- 4.1 DSP软件开发流程及开发环境

- 4.2 DSP控制系统软件设计

- 4.2.1 主程序设计

- 4.2.2 AD转换程序设计

- 4.2.3 串行通信接口（SCI）模块设计

- 4.2.4 电机控制模块

- 4.3 上位机界面设计

- 4.3.1 上位机界面主要功能设计

- 4.3.2 基于C++ Builder的上位机界面设计

- 4.4 本章小结

- 5 系统性能测试与联机实验分析

- 5.1 基于DSP的拉丝机控制系统各模块性能调试

- 5.1.1 模糊神经网络模块测试

- 5.1.2 信号采集模块测试

- 5.1.3 电机控制模块测试

- 5.1.4 上下位机串行通讯测试

- 5.2 现场联机拉丝实验及结果分析

- 5.2.1 实验方法

- 5.2.2 实验结果分析

- 5.3 本章小结

- 6 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].传统拉丝工艺制作在科幻画制作中的运用[J]. 课程教育研究 2018(03)

- [2].拉丝工艺对光纤性能的影响[J]. 科技风 2019(21)

- [3].使用DSM超涂敷材料,耐世隆成功演示高速拉丝工艺[J]. 现代传输 2011(06)

- [4].特种纺织品的拉丝工艺研究[J]. 山东纺织经济 2009(02)

- [5].拉丝工艺对光纤性能的影响[J]. 光通信技术 2013(07)

- [6].通过聚合物冷拉丝工艺实现多材料纤维的断裂可控[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(06)

- [7].期期有奖[J]. 现代计算机 2011(04)

- [8].清代广东牙雕中的拉丝工艺[J]. 客家文博 2019(03)

- [9].GPS 3D时代 昂达VP90 3D版[J]. 电脑迷 2012(04)

- [10].3D拉丝工艺在镁合金NB上盖涂装品表面的开发应用[J]. 中国高新技术企业 2013(26)

- [11].升级安卓3.1系统 Acer Iconia Tab A500深度体验[J]. 电脑迷 2011(15)

- [12].全新云体验 TCL云·卓V7300系列3D云电视[J]. 数字生活 2012(04)

- [13].实心焊丝拉丝无涂硼工艺研究[J]. 焊接技术 2020(06)

- [14].赢创工业集团推出一系列新品树脂[J]. 国外塑料 2009(11)

- [15].薄如精钢 NOKIA 6500Classic[J]. 数码世界(B版) 2008(04)

- [16].DELL Inspiron 14R Touch[J]. 个人电脑 2013(10)

- [17].商务助理 联想P809手机[J]. 数字生活 2008(04)

- [18].梦雅恒珠宝 方形美学 品质之内，气质之上[J]. 中国宝玉石 2008(03)

- [19].产业新闻[J]. 消费电子 2012(06)

- [20].一机两用 华录BDP1001蓝光一播放机不足1K[J]. 记录媒体技术 2010(03)

- [21].拉丝工艺对单模光纤性能的影响研究[J]. 科技风 2017(10)

- [22].Haier X3[J]. 个人电脑 2012(12)

- [23].风云再起 iFi-311风云Ⅱ[J]. 电脑迷 2008(13)

- [24].更彪悍 更超值 联想Y460P-ISE笔记本[J]. 电脑爱好者 2011(04)

- [25].PCF预制棒加压拉丝工艺[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2008(01)

- [26].简约金属时尚 优派VFM840数码相框体验[J]. 电脑迷 2010(06)

- [27].一起追新吧 14英寸IVB平台热门机[J]. 电脑迷 2012(15)

- [28].HP Spectre XT[J]. 个人电脑 2012(12)

- [29].浸润剂对玻璃纤维湿法毡工艺及性能的影响[J]. 玻璃纤维 2010(05)

- [30].携手AMD 小Y更彪悍 联想Ideapad Y485笔记本[J]. 电脑爱好者 2012(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/45352118fdfe3c3aa73c3e64.html